Таблиця 7.2. Заходи з покращення стану атмосферного повітря та зниження негативного впливу шкідливих факторів забруднення атмосфери на здоров’я населення

| № | Найменування об’єкта | Назва природоохоронного заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. | Термін виконання | Очікуваний ефект, т/рік | Джерело фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційно-технічні заходи |
| 1. | Промислові підприємства | Впровадження систем автоматизованого контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на нових об’єктах та тих, що реконструюються | Визначається після розроблення проектно-кошторисної документації | 2012-2017 | Забезпечення автоматизованого контролю за викидами забруднюючих речовин. | Власні кошти підприємств | Промислові підприємства |
| 2. | Промислові підприємства | Улаштування майданчиків для контролю за «ліхтарними» викидами | Визначається після розроблення проектно-кошторисної документації | 2017 | Забезпечення контролю за «ліхтарними викидами» | Власні кошти підприємств | Промислові підприємства |
| 3. | м. Запоріжжя | Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища. Розробка проектів єдиних санітарно-захисних зон промислових вузлів м. Запоріжжя з урахуванням зон високого ризику проживання населення та розташування дитячих дошкільних закладів і шкіл | 1500,0 | 2015-2017 | Дотримання санітарних норм, проведення оцінки та запобігання ризикам здоров’ю населення міста від чинників навколишнього природного середовища | Місцеві бюджети | Головне Управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Запорізької області |
| 4. | м. Запоріжжя | Визначення рівня ризику, якій створюють здоров’ю населення підприємства І, ІІ класів санітарної класифікації, розташованих у складі промислових вузлів | Власними силами | 2012-2017 | Дотримання санітарних норм, проведення оцінки та запобігання ризикам здоров’ю населення міста від чинників навколишнього природного середовища | Власні кошти підприємств | Підприємства І, ІІ класів санітарної класифікації |
| 5. | Промислові підприємства | Розробка та впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою зменшення ризику для здоров’я населення згідно висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи | Власними силами | 2012-2017 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зменшення ризику здоров’ю населення | Власні кошти підприємств | Промислові підприємства |
| 6. | м. Запоріжжя | Проведення досліджень атмосферного повітря під факелом викидів промислових підприємств в житловий забудові | 350,0 | 2012-2017 | Оцінка забруднення атмосферного повітря в місті | Державний, місцеві бюджети | Головне Управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Запорізької області |
| Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел промислових підприємств з урахуванням управління ризиком для здоров’я населення |
| ВАТ «Запоріжсталь» |
| 7. | Агломераційне виробництво | Будівництво газоочисної установки за агломашинами № 1-4 з використанням електрофільтру: За агломашиною № 1. | 110 000,0 | 2011* | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 1275,436 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 8. | Агломераційне виробництво | За агломашиною № 2 | 110 000,0 | 2012 |  | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 9. | Агломераційне виробництво | За агломашиною № 3 | 110 000,0 | 2013 |  | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 10. | Агломераційне виробництво | За агломашиною № 4 | 110 000,0 | 2014 |  | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| * відповідно до Угоди від 07.05.2009 № 20/2009/651 між ВАТ «Запоріжсталь», Запорізькою обласною радою та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 28.06.2009 № 9 |
| 11. | Агломераційне виробництво | Розробка технологічного регламенту по зниженню масового викиду оксиду вуглецю за рахунок рециркуляції агломераційних газів (пошук методів знешкодження оксиду вуглецю та розробка проектно-технічної документації) | 150,0 | 2017 | Розробка та затвердження проектно-технічної документації щодо зменшення викидів оксиду вуглецю від агломашин 1-4 на 30800,0; агломашин 5-6 на 7540,0 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 12. | Агломераційне виробництво | Будівництво газоочисної установки за агломашинами № 5-6 з використанням електрофільтру | 220 000,0 | 2015 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 15,95 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 13. | Агломераційне виробництво | Реконструкція аспіраційних установок відділень підготовки шихти. Будівництво аспіраційних установок з використанням рукавних фільтрів за - коксовими дробарками | 295 000,0 | 2017 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 60,0 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
|  |  | - обладнанням вапняково-дробарного відділення |  | 2017 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 50,0 |  |  |
| 14. | Доменне виробництво | Будівництво аспіраційної установки від шихтоподачі ДП-4 з використанням рукавного фільтру | 14 000,0 | 2014 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 1352,69 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 15. | Доменне виробництво | Будівництво аспіраційної установки від ливарного двору ДП-4 з використанням рукавного фільтру | 14 000,0 | 2014 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 330,191 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 16. | Доменне виробництво | Будівництво аспіраційної установки з використанням рукавного фільтру (дж.222) | 15 000,0 | 2017 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 122,742 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти, інвестиції | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 17. | Мартенівське виробництво | Заміна мартенівського виробництва сталі на конверторне. Виведення із експлуатації мартенівських печей | 6 462 751,0 | 2017 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 13100,0 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 18. | Прокатне виробництво | Виведення із експлуатації 14 груп нагрівальних колодязів у зв’язку з організацією безперервного розливання сталі у комплексі будівництва конверторного цеху |  | 2017 |  |  |  |
| 19. | Прокатне виробництво | Переведення травильних ліній ЦХП-1 на солянокисле травлення з будівництвом аспіраційних установок. Будівництво установки регенерації відпрацьованих травильних розчинів (НТА-4) | 582 000,0 (без урахування монтажно-будівельних робіт) | 2017 | Зниження викиду сірчаної кислоти на 75,0 | Власні кошти підприємства, кредитні кошти | ВАТ «Запоріжсталь» |
| ПАТ «Дніпроспецсталь» |
|  | СПЦ-1 | Запуск в експлуатацію технологічного обладнання СПЦ-1 після виконання заходів: |  |  |  |  |  |
| 20. | СПЦ-1, електродугові печі № 1, 2 | Будівництво та введення в дію газоочисного обладнання уловлювання викидів від ЕП №№ 1, 2 в рукавних фільтрах | 28 000,0 | 2014 (до запуску печей) | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 99,1 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 21. | СПЦ-1, електродугові печі № 1,2 | Введення системи зонтів над печами для зниження викидів забруднюючих речовин, які виділяються в цех через нещільності міжелектродних зазорів і робочого вікна електропечей | 3 000,0 | 2014 (до запуску печей) | Зниження викидів забруднюючих речовин на 117,494 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 22. | СПЦ-1, плавлення сталі, пічний проліт, електродугова піч ДСП-60 № 2 | Відведення технологічних газів ЕП № 2 на новий рукавний фільтр | 5 000,0 | 2014 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 1,562 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 23. | СПЦ-2, плавлення сталі, пічний проліт, електродугова піч ДСП-60 № 6 | Відведення технологічних газів ЕП № 6 на новий рукавний фільтр | 5 000,0 | 31.08.2014 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 12,68 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 24. | СПЦ-2, плавлення сталі, пічний проліт, електродугова піч ДСП-60 № 4 | Будівництво газоочисного обладнання уловлювання неорганізованих та технологічних викидів від ЕП № 4 з очисткою в тканинних фільтрах, у тому числі: | 5 000,0 | 31.08.2014 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 3,758 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 25. | СПЦ-2, дільниця ГКР, газокисневе рафінування сталі, конвертор ГКР | Модернізація газоочисного агрегату ГКР (скрубер Вентурі) за рахунок оптимізації розпилення рідини та збільшення ступеню турбулентності газового потоку | 4 000,0 | 2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 15,0; оксиду вуглецю на 19,29 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 26. | СПЦ-3, плавлення сталі, пічний проліт, електродугова піч ДСВ-60 № 2, піч-ковш № 9 | Підключення існуючої вентсистеми від печі-ковш до системи вентиляції ЕП № 2, що проектується. Будівництво газоочисного обладнання уловлення технологічних викидів від ЕП № 2 з очисткою в тканинних фільтрах | 10 000,0 | 31.03.2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 155,747 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 27. | СПЦ-3, плавлення сталі, пічний проліт, електродугова піч ДСВ-60 № 3, піч-ковш «Даніелі» | Підключення існуючої вентсистеми від печі-ковш «Даніелі» до системи вентиляції ЕП № 3, що проектується. Будівництво газоочисного обладнання уловлення технологічних викидів від ЕП № 3 з очисткою в тканинних фільтрах | 10 000,0 | 31.03.2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 259,2 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 28. | СПЦ-3, плавлення сталі, пічний проліт, електродугова піч ДСВ-60 № 8 | Будівництво газоочисного обладнання уловлення технологічних викидів від ЕП № 8 з очисткою в тканинних фільтрах замість двох апаратів «мокрого» очищення | 10 000,0 | 31.03.2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 151,325 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 29. | СПЦ-3, пічний проліт, вакуумування рідкого металу в ковші, вакууматор | Підвищення ефективності пароежекторної установки за рахунок застосування повітряного ежектора | 700,0 | 31.03.2012 | Зниження викидів шкідливих речовин на 7,05 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» |
| 30. | Корпуси підприємства, залізничного цеху, дільниця № 3 ливарного виробництва | Заміна системи гарячого водопостачання та теплопостачання з встановленням автоматичних водогрійних котлів, що працюють на природному газі | 3 260,0 | 2015 | Зниження загальних викидів на 63,393, діоксиду вуглецю на 85371,78 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» |
| 31. | Електротермічне виробництво кремнію | Реконструкція газоочисток руднотермічних печей кремнію № 1,2 з будівництвом рукавних фільтрів типу «ФРІР». Ліквідація джерела викидів № 329 | 22 656,0 | До запуску печей в експлуатацію | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 649,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» |
| 32. | Електролізне виробництво | Удосконалення технології електролізу алюмінію Содерберг | 1 000,0 | 2012 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1251,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» |
| 33. | Електролізне виробництво | Реконструкція електролізного виробництва: дооснащення пилогазоуловлювальних установок електролізного виробництва з метою підвищення ефективності уловлювання забруднюючих речовин | 13 635,0 | 2012 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1590,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» |
| ПАТ «Запоріжкокс» |
| 34. | Коксовий цех | Удосконалення технологічних процесів, регулювання системи обігріву коксових печей Кб – 2, 5 та 6 (температура системи обігріву не більш 1250-1300оС) | 500,0 | 2013-2017 | Зниження викидів оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту на 10,0; оксиду вуглецю на 20,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжкокс» |
| 35. | Коксовий цех | Герметизація та ремонт камер коксування методом керамічної наплавки Кб – 2, 5 та 6 | 30 000,0 (6 000,0 щорічно) | 2013-2017 | Зниження викидів оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту на 80,0; оксиду вуглецю на 100,0; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 10,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжкокс» |
| 36. | Коксовий цех | Установка імпульсного гасіння коксу | 135,0 | 2012 | Зниження викидів аміаку на 4,0; сірковуглецю на 0,5; ціаністого водню на 0,3; фенолу на 0,12 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжкокс» |
| 37. | Цех сіркоочистки | Реконструкція скрубера № 1 | 8 900,0 | 2013-2014 | Зниження викидів діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки на 60,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжкокс» |
| 38. | Цех сіркоочистки | Капітальний ремонт скрубера № 3 | 700,0 | 2013 | Зниження викидів діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки на 15,5 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжкокс» |
| 39. | Цех уловлювання хімічних продуктів коксування | Модернізація газоочисної установки каталітичного допалення відділення дистиляції бензолу | 1 700,0 | 2012 | Зниження викидів бензолу на 2,8 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжкокс» |
| ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 40. | Цех № 1 | Використання феросплавного газу від печей для сушки ковшів | 65,0 | 2015 | Зниження викидів оксиду вуглецю на 1050,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 41. | Цех № 4 | Реконструкція електропечей з встановленням газоочисток | 370 822,0 | До запуску печей в експлуатацію | Зниження викидів забруднюючих речовин на 835,977 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 42. | Цех № 2 | Зниження використання природного газу для сушіння марганцевої руди на сушильних печах киплячого шару | 60,0 | 2015 | Зниження викидів оксиду вуглецю 400,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 43. | Цех № 3 | Використання феросплавного газу від плавильних печей для виробництва вапна. Зниження використання природного газу для сушіння марганцевої руди на сушильних печах киплячого шару | 65,0 | 2015 | Зниження викидів оксиду вуглецю 3500,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| 44. | Склади готової продукції плавильних цехів № 1, 2, 3 | Будівництво системи аспірації об’єднаного централізованого складу готової продукції | 2 000,0 | 2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 1,5 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький завод феросплавів» |
| ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» |
| 45. | Цех плавки нормального електрокорунду | Пошук технічних рішень щодо зменшення викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом від печей плавки електрокорунду для досягнення перспективного технологічного нормативу (50мг/м3) | Визначається після розробки проектної документації | 2012 | Очікуване зменшення буде визначено після розробки проектної документації | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» |
| 46. | Дільниця агломерації | Модернізація газоочисної установки від хвостової частини агломашини з використанням рукавного фільтру | 2 000,0 | 2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 50,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» |
| ПАТ «Український графіт» |
| 47. | Прокалочне відділення цеху № 2-2 | Будівництво утилізаційної котельні для скорочення вмісту у газах, що відходять від прокалочних печей № 1, 2, 3, 5, оксиду вуглецю до 250 мг/м3; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом до 50 мг/м3 | 74 182,0 | 2013 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 8,0, оксиду вуглецю на 75,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Український графіт» |
| 48. | Печі графітації: 4 і 5 секцій - подіни, 4 секції – зонти | Впровадження футерованих теплоізоляційними матеріалами витяжних зонтів над печами графітації для створення умов дожигу оксиду вуглецю, що утворюється в печі | 2 750,0 | 2013 | Зниження викидів оксиду вуглецю на 394,5 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Український графіт» |
| 49. | Багатокамерні кільцеві випалювальні печі закритого типу № 5, 6(12), 7, 8(11) | Розробка й впровадження нових графіків випалу вуглецевих заготівель, що забезпечують скорочення утворення оксиду вуглецю | 1 700,0 | 2013 | Зниження викидів оксиду вуглецю на 320,64 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Український графіт» |
| 50. | Багатокамерні кільцеві випалювальні печі закритого типу № 9, 10 | Розробка й впровадження нових графіків випалу вуглецевих заготівель, що забезпечують скорочення утворення оксиду вуглецю | 800,0 | 2013 | Зниження викидів оксиду вуглецю на 204,44 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Український графіт» |
| ПАТ «Запоріжсклофлюс» |
| 51. | Виробництво силікат-брили | Спорудження газоочисної установки за піччю № 3 виробництва силікат-брили | 3 000,0 | 2014 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 45,6 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжсклофлюс» |
| 52. | Виробництво силікат-брили | Запровадження безперервного моніторингу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на джерелах № 5, 21 | Визначається після розробки проектної документації | 2014 | Безперервний контроль за вмістом кисню, масової концентрації забруднюючих речовин (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксиду вуглецю) у відхідних газах | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжсклофлюс» |
| 53. | Флюсоварені печі | Ремонт існуючої газоочисної споруди флюсовареної печі № 1 (дж. № 2), демонтаж старих коронуючих електродів електрофільтру, монтаж нових коронуючих електродів | 150,0 | 2014 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,155 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжсклофлюс» |
| ПАТ «Запоріжвогнетрив» |
| 54. | Цех високо глиноземистих виробів | Заміна двох циклонів на рукавний фільтр | 480,0 | 2012 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 2,0 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжвогнетрив» |
| 55. | Відділення трубних млинів цеху магнезіальних виробів | Установка пиловловлюючого обладнання (рукавних фільтрів) | 460,0 | 2012 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1,8 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжвогнетрив» |
| ПАТ «Запоріжтрансформатор» |
| 56. | Трансформаторний цех № 1 | Впровадження ізоляції із ламінату взамін картонної ізоляції активних частин трансформаторів з застосуванням комплексу обробних станків з установкою рукавного фільтру | 5 678,4 | 2013 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 3,5 | Інвестиційні кошти | ПАТ «Запоріж-трансформатор» |
| 57. | Ділянка ізоляції трансформаторного цеху № 1 | Ремонт вентиляційної установки форматно-розкроювального обладнання з установкою пиловловлювача ВУДОС | 46,0 | 2013 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 0,6 | Інвестиційні кошти | ПАТ «Запоріж-трансформатор» |
| 58. | Деревообробний цех | Впровадження нового газоочисного обладнання взамін існуючих циклонів | 800,0 | 2016 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 2,0 | Інвестиційні кошти | ПАТ «Запоріж-трансформатор» |
| ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» |
| 59. | Цех № 2 | Проектування та установка пилоочисних споруд - циклону після щокової дробарки, вібросита | 250,0 | 2012 | Зниження викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 3,044 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| 60. | Цех № 2 | Проектування та установка скрубера після печей відновлення | 200,0 | 2012 | Зниження викидів пароподібних та газоподібних сполук хлору в перерахунку на хлористий водень на 12,477 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| 61. | Цех № 2 | Реконструкція підсклепіння печі РТП № 1 | 170,0 | 2013 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 12,895, в тому числі: оксиду вуглецю на 5,297, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 7,598, в тому числі: ванадію та його сполук (у перерахунку на п`ятиоксид ванадію) на 0,055, мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) на 0,032, хрому та його сполук (у перерахунку на триоксид хрому) на 0,047, алюмінію оксиду на 0,330, заліза та його сполук на 1,647 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| 62. | Цех № 2 | Реконструкція підсклепіння печі РТП № 2 | 170,0 | 2013 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 12,895, в тому числі: оксиду вуглецю на 5,297, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 7,598, в тому числі: ванадію та його сполук (у перерахунку на п`ятиоксид ванадію) на 0,055, мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) на 0,032, хрому та його сполук (у перерахунку на триоксид хрому) на 0,047, алюмінію оксиду на 0,330, заліза та його сполук на 1,647 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| 63. | Цех № 2 | Реконструкція підсклепіння печі РТП № 3 | 170,0 | 2013 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 12,895, в тому числі: оксиду вуглецю на 5,297, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом на 7,598, в тому числі: ванадію та його сполук (у перерахунку на п`ятиоксид ванадію) на 0,055, мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) на 0,032, хрому та його сполук (у перерахунку на триоксид хрому) на 0,047, алюмінію оксиду на 0,330, заліза та його сполук на 1,647 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| 64. | Цех № 2 | Реконструкція підсклепіння печей РТП (№ 1, 2, 3) | 90,0 | 2013 | Зниження викидів оксиду вуглецю на 84,479 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| 65. | Цех № 2 | Установка додаткового газоочисного обладнання скрубера-абсорбера з монтажем резервного джерела викидів № 25 | 2 000,0 | 2015 | Зниження викидів оксиду вуглецю на 76,735 | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| Заходи щодо збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю, забезпечення скорочення обсягу викидів парникових газів |
| 66. | ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» | Заміна системи гарячого водопостачання та теплопостачання з ліквідацією джерел забруднення №№ 395, 396, 398 та встановлення автоматичних водогрійних котлів, що працюють на природному газі: - для опалення та гарячого водопостачання дільниці № 3 ливарного виробництва комбінату - для опалення та гарячого водопостачання підприємства - для опалення та гарячого водопостачання залізничного цеху. | Кошти на реалізацію заходу наведені у п. 30, табл. 7.2 | 2015 | Очікуваний ефект наведений у п. 30, табл. 7.2 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» |
| 67. | ПАТ «Український графіт» | Скорочення викидів парникових газів при виконанні заходів по підвищенню енергоефективності та утилізації вторинного тепла на підприємстві | 120 000,0 | 2012 | 20,564 тис. тонн екв. СО2/рік | Власні кошти підприємства | ВАТ «Український графіт» |
| 68. | ПАТ «Запоріжвогнетрив» | Використання природного газу, маючого найменший показник емісії оксиду вуглецю, на заміну суміші природного та коксового газів | - | постійно | - | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запоріжвогнетрив» |
| 69. | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» | Використання при експлуатації автотранспорту підприємства якісного палива, що відповідає державним стандартам: - з добавкою кислотомістких спиртових домішок до бензинів; - протизносних присадок до мастил двигунів внутрішнього згорання | - | 2012-2015 | до 10% від загальної кількості вихлопних викидів СО2 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» |
| 70. | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» | Часткова заміна на автотранспорті палива нафтового походження на скраплений газ | - | 2015 | до 5% від загальної кількості вихлопних викидів СО2 | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» |
| 71. | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат | Комплексна поетапна реконструкція котельної в ТЕЦ з застосуванням сучасного пилоочисного устаткування, яке відповідає вимогам екологічної безпеки, застосування палива рослинного походження (лушпиння соняшнику) та використанням надлишку перегрітого пару для виробництва електроенергії з встановленням : - 2-х парових котлів Е-25-3,9-380Д для спалювання лушпиння соняшника паропродуктивністю 25 т пари/годину кожний; - парової турбіни з генератором електричної енергії виробництва фірми РВS Епегgо (Чехія) потужністю 3,8 МВт | 70 542,307 | 2015 | Зменшення викидів СО2 до 12% за рахунок часткового зменшення використання природного газу та мазуту в якості палива | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» |
| Заходи щодо зменшення обсягів та негативного впливу викидів від пересувних джерел |
| 72. | Територія міста | Включення до конкурсної документації при проведенні закупівель на пасажирські перевезення міських маршрутів обов'язкового підтвердження відповідності автотранспорту вимогам екологічного стандарту не нижче «Євро-2» | - | 2012-2017 | Зменшення негативного впливу викидів від пересувних джерел | Не потребує фінансування | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради |
| 73. | Територія міста | Пріоритетність розвитку електротранспорту. Щорічне придбання 8 трамваїв та 16 тролейбусів | 201 600,0 (67200,0 щорічно) | 2013-2015 | Зменшення негативного впливу викидів від пересувних джерел | Державний, місцеві бюджети | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради |
| 74. | Територія міста | Поступова заміна на міських маршрутах автобусів малого класу, на автобуси середньої та великої пасажиромісткості (щорічно 20 одиниць) | 200 000,0 (40000,0 щорічно) | 2013-2017 | Зменшення негативного впливу викидів від пересувних джерел | Державний, місцеві бюджети, інвестиції | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради |
| Комплекс заходів по недопущенню вторинного пилоутворення |
| 75. | Територія міста | Придбання підмітально-прибиральних машин для прибирання вулиць | 6 000,0 | 2012-2017 | Зменшення вторинного пилоутворення | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 76. | Територія міста | Придбання вуличних пилососів | 5 600,0 | 2013 | Зменшення вторинного пилоутворення | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 77. | Територія міста | Контроль за недопущенням перевезення сипучих матеріалів відкритим способом без покриття тентом | - | 2012-2017 | Зменшення вторинного пилоутворення | Не потребує фінансування | Інспекція з благоустрою міської ради |
| 78. | Територія міста | Прибирання шляхів, площ, тротуарів, прибудинкових територій | 2 100,0 (350,0 щорічно) | 2012-2017 | Зменшення вторинного пилоутворення | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, районі адміністрації міської ради |
| 79. | Територія міста | Прибирання власних та закріплених територій міста | Власними силами | 2012-2017 | Зменшення вторинного пилоутворення | Власні кошти підприємств | Промислові підприємства |
| 80. | Територія міста | Поливання у сухий період року шляхів, площ, тротуарів, прибудинкових територій | 13 200,0 (2200,0 щорічно) | 2012-2017 | Зменшення вторинного пилоутворення | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, районі адміністрації міської ради |
| 81. | Територія міста | Поливання у сухий період року шляхів, площ, тротуарів власних та закріплених територій міста | Власними силами | 2012-2017 | Зменшення вторинного пилоутворення | Власні кошти підприємств | Промислові підприємства |