Додаток 3

до міської цільової програми

«Будівництво, реконструкція та

ліквідація аварійного стану об’єктів

міста Запоріжжя на 2013-2015 роки»

Очікувані результати

виконання міської цільової програми «Будівництво, реконструкція та ліквідація аварійного стану

об’єктів міста Запоріжжя на 2013-2015 роки»

(найменування міської цільової програми)

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Головний розпорядник бюджетних коштів | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| Забезпечення побутовим газом соціально-незахищених мешканців міста Запоріжжя | Підключення до діючого газопроводу 20 будинків, в яких мешкає 380 жителів по вул. Шушенська, Пшенічна та Воєнбуд м. Запоріжжя | п.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 712 | 712 | - | - |  |
| Забезпечення якісного водопостачання та модернізація системи водопостачання | 1. Завершено реконструкцію водогону Д=800 мм в балці «Панська» шляхом укладання трубопроводів в траншею з подальшим засипанням сухим суглинком, що дозволило уникнути можливе зараження водоводу питної води. 2. Завершено реконструкцію хлораторної ДВС-2: встановлено ресивери, замінено трубопроводи хлор-газу на трубопроводи води. В результаті підвищена якість води для 277,086 тис. мешканців міста. | п.м. витрати хлору на хлорування води, кг/год | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 920 50 | - - | 920 50 | - - | - - |
| Забезпечення безпечного проживання мешканців міста шляхом уникнення техногенної катастрофи | Завершено роботи на об’єкті «Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Техно-логічні трубопроводи. (Колектор К-28)» діаме-тром 2000 мм. Знята техногенна загроза підтоплення стічними водами прилеглої території та забруднення плавневої частини р. Дніпро. | п.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 1008 | - | 1008 | - | - |
| Здійснення захо-дів з упередження аварій та техногенних катастроф | 1. Здійснено заміну 1294 п.м. теплових мереж по вул. Героїв Сталінграду на попередньо-ізольовані труби замінити природний газ у кількості 4347,319 тис. м3 газу на вторинний теплоносій, зменшено газову залежність міста. 2. Здійснено заміну 927 п.м. теплових мереж по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» на попередньо-ізольовані труби для транспортування вторинного теплоносія від підприємств, заощаджено природний газ в кількості 0,304 тис. т.у.п. на суму 486,2369 тис.грн. | п.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 2221 | - | 1294 | 927 | - |
| Забезпечення жителів міста житлом | Здійснено проектування та будівництво 11 будинків у сел. Павло-Кічкас та відселено з бараків 1145 сімей. | кв.м. кількість квартир | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 40844,41 679 | - - | 26444,41 439 | 14400 240 | - - |

Секретар міської ради												Р.О.Таран