ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

26.03.2014 №17

ПРАВИЛА

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Запоріжжя

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що використовуються  в Правилах:

Жилий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

Багатоквартирний будинок – житловий будинок, що має окрему поштову адресу і в якому розташовано дві чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об‘єктами нерухомого майна.

Допоміжні приміщення житлового будинку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку.

Виконавець –  суб'єкт  господарювання,  предметом  діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги  споживачу  відповідно до умов договору.

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків  і  споруд  (далі  –  власник)  –  фізична  або юридична  особа,  якій  належить право володіння,  користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або  комплексом  будинків і споруд,  зареєстроване у встановленому законом порядку.

Утримання будинків і прибудинкових територій – господарська діяльність, спрямована на забезпечення нормального функціонування житлових будівель та прибудинкових територій протягом усього періоду їх використання та призначення, відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної  документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку.

Технічне обслуговування жилих будинків – комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання.

Внутрішньобудинкові системи – мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди.

Точка розподілу – місце передачі послуг від виконавця споживачеві в багатоквартирному будинку.

Аварія – пошкодження інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів будівель, споруд, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до функціонального призначення.

Поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Капітальний ремонт  будинку  –  комплекс ремонтно-будівельних робіт,  пов'язаних  з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників  будинку,  із  заміною  або  відновленням  несучих  або огороджувальних конструкцій,  інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту  без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.

Представник мешканців будинку – офіційно зареєстрований та проживаючий мешканець даного будинку, обраний більшістю мешканців даного будинку, що бере участь від імені мешканців будинку у вирішенні питань та з метою залучення населення до взаємовідносин з житлово-комунальними організаціями по забезпеченню збереження житлового фонду і дотриманню технічних та санітарно-гігієнічних норм при утриманні і експлуатації будинків, споруд та прибудинкових територій, для здійснення контролю з боку мешканців будинку за відповідністю житлово-комунальних послуг їх кількісним та якісним показникам визначених в договорі про надання житлово-комунальних послуг.

Інші терміни вживаються у значеннях згідно чинного законодавства.

1.2.  Ці Правила регулюють відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (далі – виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі – споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з утримання житлового будинку, споруди та прибудинкової території (далі – послуги).

1.3.  Правила є обов’язковими для підприємств, організацій і установ, які обслуговують будинки, що належать до територіальної громади міста, представників мешканців будинку, а також ними можуть керуватись керівники житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відомчого житлового фонду.

Виконавець послуги з утримання будинків та прибудинкових територій для окремо взятого жилого будинку визначається згідно чинного законодавства.

1.4.  Ці правила передбачають комплекс робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які повинні забезпечувати  безпечне  та  безперебійне функціонування будинків, інженерних мереж  та  обладнання  протягом  установленого  терміну служби будинку, а також забезпечувати справний стан та відповідність санітарним та іншим нормам згідно чинного законодавства.

2. Санітарно-технічне обслуговування жилих будинків

2.1. Прибирання прибудинкової території

Це комплекс робіт, який забезпечує утримання прибудинкової території в належному санітарному стані  та має особливості сезонного характеру.

2.1.1. Прибирання прибудинкової території включає в себе:

- підмітання та очищення прибудинкової території – за графіком;

- прибирання бросового сміття – за графіком;

- перевезення вуличного змету – за графіком;

- прибирання (очищення) бункерів та сміттєприймальних камер – в разі наявності за графіком;

- профілактичний огляд сміттєпроводів, усунення засмічення – за графіком, за необхідністю;

- прибирання наносів ґрунту після зливових дощів – за необхідністю;

- очищення відстійників зливоприймальних колодязів та труб зливостоку - за необхідністю;

- очищення урн (за наявністю) – щоденно.

2.1.2. Додаткові роботи з прибирання прибудинкової території сезонного характеру:

- покіс карантинних рослин;

- згрібання та перевезення опалого листя – за необхідністю.

- оброблення пішохідних доріжок протиожеледними матеріалами та прибирання бросового сміття – за наявності ожеледиці, за графіком;

- очищення тротуарів від снігу – за графіком;

- зсування та розмітання снігу – за необхідністю, за графіком;

- сколювання та видалення льоду і сніжно-льодового накату – за необхідністю, за графіком.

2.1.3. Прибирання прибудинкових територій проводиться робітниками виконавця послуг протягом дня з 06.00 до 14.00 за графіком. Графік першочерговості та періодичність прибирання тротуарів будинків складається залежно від інтенсивності руху пішоходів та враховуючи територіальне розміщення будинків.

2.1.4. Для прибирання  прибудинкової території (вивіз опалого листя, гілля, покіс трави  та інші.), в разі необхідності, залучаються робітники  транспортної дільниці виконавця.

2.1.5. Власники будівель і споруд, включаючи встановлені сезонно, розташованих на прибудинковій території, повинні утримувати закріплену за ними територію самостійно або брати участь в утриманні цього об'єкта на підставі укладеного з виконавцем послуги договору.

2.1.6. Спалювання всіх видів відходів на території домоволодінь і в сміттєзбиральниках забороняється.

2.1.7. Прибирання прибудинкової території може не виконуватися виконавцем послуги за наявності  заяви від  представника мешканців будинку, що підписана простою більшістю мешканців будинку та власників нежитлових приміщень. В цьому випадку прибирання прибудинкової території мешканці повинні здійснювати самостійно згідно з розробленим ними графіком. Графік прибирання прибудинкової території повинен знаходитись у представника мешканців будинку та виконавця послуги. Мешканці несуть повну відповідальність за дотримання санітарних норм стану прибудинкової території.

2.1.8. В разі незабезпечення мешканцями будинку  належного санітарного стану прибудинкової території виконавцем послуг складається акт, згідно якого виноситься письмове попередження яке доводиться до відома мешканців через представника мешканців багатоквартирного будинку. Протягом 14 днів припис має бути виконаний. В  разі не усунення недоліків по припису надання послуги з прибирання прибудинкової території виконавцем послуги розпочинається автоматично, про що письмово повідомляється представник мешканців багатоквартирного будинку.

2.2. Прибирання сходових клітин

2.2.1. Прибирання сходових клітин включає в себе:

- підмітання площадок і маршів з 1-го поверху - згідно графіку;

- підмітання входу до ліфта та ліфтової кабіни (для будинків, обладнаних ліфтами) - згідно графіку.

2.2.2. Прибирання сходових клітин може не виконуватися виконавцем послуги за наявності  заяви від  представника мешканців будинку, що підписана більшою половиною мешканців будинку та власників нежитлових приміщень. В цьому випадку прибирання сходових клітин мешканці повинні здійснювати самостійно згідно з розробленим ними графіком. Графік прибирання сходових клітин повинен знаходитись у представника мешканців будинку та виконавця послуги. Мешканці несуть повну відповідальність за  дотримання санітарних норм стану сходових клітин.

2.2.3. В разі незабезпечення мешканцями будинку в належному санітарному стані сходових клітин виконавцем послуг складається акт, згідно якого виноситься письмове попередження яке доводиться до відома мешканців через представника мешканців багаквартирного будинку. Протягом 14 днів припис має бути виконаний. В  разі неусунення недоліків по припису послуга з прибирання сходових клітин виконавцем послуги розпочинається автоматично, про що письмово повідомляється представник мешканців багатоквартирного будинку.

2.2.4 У разі виявлення крупно габаритного сміття, що несе в собі загрозу виникнення пожежі, прибирання виконується силами мешканців будинку. В цьому випадку виконавцем послуги надається  припис мешканцю квартири, з вини якої виникло засмічення, або представнику мешканців будинку для забезпечення усунення недоліків.

2.3. Технічне обслуговування ліфтів

2.3.1. До системи експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ліфтів належить комплекс взаємопов'язаних робіт попереджувального характеру, які виконуються в плановому порядку з метою забезпечення працездатності ліфтів.

2.3.2. Утримання ліфтів здійснює виконавець послуг або спеціалізована організація за договором. Виконавець послуг має право самостійно утримувати та ремонтувати ліфти за наявності відповідних дозволів.

2.3.3  Ліфт оглядає відповідальна особа виконавця послуги з технічного обслуговування ліфтів згідно графіка.

2.3.4. Регламентні роботи виконуються з наступною періодичністю:

- місячний ремонт (перевірка дієздатності і забезпечення безпечної роботи ліфтів, регулювання вузлів і ланцюгів безпеки) – 1 раз на місяць;

- квартальний ремонт (перевірка безпечної роботи ліфтів, перевірка та  регулювання вузлів, ланцюгів безпеки, змащувальні роботи) - 1 раз в квартал.

У разі виникнення необхідності проведення ремонтних робіт по заміні основних вузлів, електричних схем та іншого обладнання, дані роботи  виконуються за рахунок бюджетного фінансування або за рахунок інших джерел фінансування.

2.3.5. Усунення непередбачених відмов роботи ліфту виконується за  необхідністю.

2.3.6. Представник мешканців будинку інформує мешкаців багатоквартирного будинку щодо необхідності дотримання правил користування ліфтами.

2.4. Обслуговування систем диспетчеризації

2.4.1.  Централізоване управління і контроль за технічним станом ліфтового обладнання здійснюється операторами диспетчерського зв’язку.

2.4.2.  Управління і контроль за технічним станом ліфтового обладнання здійснюється цілодобово.

2.4.3. Основними функціями операторів є:

- контроль за роботою ліфтів жилих будинків;

- забезпечення диспетчерського зв’язку з кабіною ліфта;

- повідомлення спеціалізованих організацій, які обслуговують ліфти у разі виникнення несправностей, зупинок ліфтів для забезпечення їх оперативного усунення;

- керування освітленням сходових клітин (за наявності технічної можливості).

2.5. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

2.5.1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації та витрати на виконання цих робіт здійснюються відповідно до законодавства та в межах коштів, отриманих від власників квартир, нежитлових приміщень та квартиронаймачів.

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем проводиться з метою забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання, опалення та водовідведення.

2.5.2. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання та централізованого опалення проводиться від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (включно з врізками), що знаходиться у квартирі споживача.

Технічне обслуговування системи водовідведення проводиться від скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи, окрім оглядових колодязів) до трійника (включно) на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача.

2.5.3. Ліквідація аварійної ситуації на внутрішньоквартирних мережах проводиться від точки розподілу до санітарно-технічного обладнання.

2.5.4. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем включає :

- профілактичний огляд внутрішньобудинкових систем гарячого, холодного водопостачання, централізованого опалення, водовідведення та оглядових колодязів - згідно графіку;

- позаплановий огляд внутрішньобудинкових систем - за необхідністю;

- прочищення внутрішньобудинкової системи каналізації, випусків каналізації, зливової каналізації - за необхідністю;

- ремонт запірної арматури внутрішньобудинкових систем будинку (профілактичний ремонт) -за необхідністю;

- усунення витоків з трубопроводів - за необхідністю;

- ремонт трубопроводів (карбування раструбів, ущільнення різьбових з’єднань та ін. ) -	за необхідністю;

- ремонт насосів водопостачання, опалення - за необхідністю;

- прочищення стояків та магістральних трубопроводів - за необхідністю;

- заповнення системи опалення, забезпечення подання теплоносія на будинок, перевірка на прогрівання системи опалення будинку - на початку опалювального сезону.

2.5.5. У разі виникнення аварійної ситуації в квартирі, яка призвела до її залиття, складається відповідний акт.

2.5.6. Ліквідація несправностей аварійного характеру,  які   виникають  у  житловому  фонді,  виконується аварійною службою виконавця послуг.

2.5.7. Аварійна служба здійснює:

- термінове прочищення внутрішньобудинкової системи каналізації;

- усунення аварійних ушкоджень внутрішньобудинкових систем водопроводу, опалення і каналізації;

- ліквідацію ушкоджень внутрішньобудинкових мереж електропостачання, що перебувають на обслуговуванні виконавця послуг.

2.5.8. При надходженні сигналів про аварію або ушкодження  магістралей водопроводу, каналізації, теплопостачання, газових та електричних мереж аварійна служба повідомляє відповідні спеціалізовані підприємства для подальшої ліквідації наслідків аварій.

2.6. Дератизація, дезінсекція

Дератизація - комплекс санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від синантропних гризунів (у тому числі носіїв та розповсюджувачів інфекційних хвороб людини і тварин) у будівлях і спорудах.

Дезінсекція - комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання кількості комах (тарганів, мурашок, клопів, бліх, комарів, мух, вошей, молі, кліщів, тощо), які мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення.

2.6.1. Дератизація, дезінсекція здійснюється в місцях загального користування та технічних приміщеннях будинків.

2.6.2. Дані роботи проводяться з періодичністю не менше 1 разу на рік або частіше (за необхідності), за погодженням з представником мешканців будинку.

2.6.3. Роботи виконуються спеціалізованими підприємствами, що мають дозвільні документи на проведення даних робіт. Акти виконаних робіт надаються до виконавця послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

2.7. Обслуговування димовентиляційних каналів

2.7.1. Обслуговування димовентиляційних каналів проводиться згідно чинного законодавства виконавцем послуг або іншими організаціями, які мають підготовлений персонал, технічне оснащення і дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення таких робіт.

2.7.2. При проведенні газифікації житлових і громадських будинків, в яких встановлюються прилади і апарати з відводом продуктів спалювання в димоходи, виконується первинна і повторна перевірка,  прочищення димових і вентиляційних каналів.

2.7.3. Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:

- димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, а тих, що працюють цілий рік, - 2 рази на рік (навесні і восени);

- димові канали опалювально -варильних печей - не рідше 2 разів на рік: перед початком опалювального сезону і навесні при настанні відлиги;

- димові канали від газових протічних і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних плит - не рідше 1 разу на 6 місяців при цегляних і комбінованих (цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні) димоходах і не рідше 1 разу на рік - при металевих (з товщиною стінки не менше 3 мм), азбестоцементних, гончарних, а також димоходів, виконаних із спеціальних блоків жаростійкого бетону. Періодичність перевірок існуючих димоходів з перетином, меншим за перетин димовідвідного патрубка газового приладу, - не рідше 1 разу на 2 місяці.

Вентиляційні та димові канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно.

При цьому перевіряється :

-  відповідність їх будови і застосованих матеріалів вимогам будівельних норм та правил, встановлених чинним законодавством України;

- прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність нормальної тяги);

- герметичність і відокремленість;

- наявність і справність протипожежних переділок від горючих конструкцій;

- справність і правильність розташування оголовка відносно даху і розміщених поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;

- відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин - на зовнішніх.

2.8. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення

2.8.1. Будівлі, приміщення та споруди повинні обладнуватися зазначеними установками відповідно до чинного законодавства, які в установленому порядку узгоджені з органами державного пожежного нагляду.

2.8.2. Не менше одного разу на місяць проводиться випробування систем протидимового захисту з увімкненням вентиляторів (ручним способом або від пожежних сповіщувачів), про що складається акт.

2.8.3. Для підтримання систем протидимової вентиляції у працездатному стані виконуються:

- перевірка стану вентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, заслонок; наявність замків та пломб на щитах електроживлення автоматичних пристроїв, захисного засклення на кнопках ручного пуску- щотижня;

- очищення від бруду та пилу (у зимовий час - від обледеніння) вентиляційні решітки, клапани, виконавчі механізми, плавкі замки, кінцеві вимикачі; регулювати натяг пасів трансмісії вентиляційних агрегатів, усувати несправності електричних пристроїв, вентиляційних установок, порушення цілості повітроводів та їх з'єднань- за необхідністю.

2.8.4. Технічне обслуговування здійснює виконавець послуг, або організації, які мають ліцензію на право виконання цих робіт.

2.9. Поточний ремонт

2.9.1 За рахунок тарифу

2.9.1.1. За рахунок тарифу  послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території виконуються роботи з поточного ремонту,  пов’язані з підготовкою до сезонної експлуатації, ліквідація аварійних ситуацій та усунення непередбачених пошкоджень .

2.9.1.2. Перелік робіт, включених до річного плану поточного ремонту, що пов’язані з підготовкою до сезонної експлуатації:

- скління вікон сходових клітин, техповерхів, горищ, машинних приміщень;

- ремонт вікон сходових клітин, техповерхів, горищ, машинних приміщень;

- ремонт вхідних дверей в під’їзді, техпідпілля, електрощитові, машинні приміщення та до інших технічних приміщень будинку;

- ремонт дверей виходів на горища, техповерхи;

- прочищення зовнішніх водостоків з дахів, жолобів, ринв;

- усунення нещільності водостічних труб, заміна окремих елементів водостічних труб.

Цей перелік робіт з поточного ремонту розробляється виконавцем послуг по кожному будинку та узгоджується з представником мешканців будинку.

2.9.1.3. Роботи з підготовки до сезонної експлуатації  проводяться протягом року, відповідно до розроблених заходів та  графіку.

2.9.1.4. Ліквідація аварійних ситуацій передбачає виконання робіт по запобіганню руйнації конструктивних елементів жилих будинків, погіршення їх цілісності, внаслідок чого можливе виникнення загрози для життя та здоров’я мешканців, підтримання несучої спроможності конструкцій та експлуатаційних характеристик внутрішньобудинкових мереж і систем..

2.9.1.5. Проведені ремонтні роботи (окрім аварійних) жилого будинку підлягають прийманню представниками власника будинку,  виконавця робіт, з залученням (за наявності та згоди) представника мешканців будинку.

2.9.1.6. Ремонтні роботи виконуються в межах фактично отриманих коштів від мешканців будинку за рахунок сплати послуги з утримання будинку та прибудинкової території

2.9.1.7. Усунення непередбачених пошкоджень здійснюється виконавцем послуги після проведення огляду та складання акту.

2.9.2. За рахунок бюджетних коштів та додаткових  джерел фінансування:

2.9.2.1. За рахунок бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування (гранти, фінансова допомога, участь власників будинку тощо) виконуються роботи з поточного ремонту, які не мають аварійний характер та  не належать до переліку робіт, що виконуються за рахунок тарифу, а саме:

- заміну запірної арматури внутрішньобудинкових систем будинку;

- заміну окремих ділянок, деталей та фасонних частин трубопроводів;

- частковий ремонт покрівель;

- ремонт елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивні, дитячі та інші майданчики), за наявності обладнання;

- частковий ремонт цоколя;

- ремонт місць примикання відмостки до цоколя будинку;

- ізоляція трубопроводів;

- ремонт насосів водопостачання, опалення;

- ремонт під’їздів, фасадів, сходових клітин та інше.

Також за рахунок бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування також можуть виконуватись роботи наступного характеру:

- знесення та санітарне обрізування дерев на омолодження;

- прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель;

- періодична повірка, обслуговування та ремонт загально будинкових приладів обліку води та теплової енергії;

2.9.2.2. Перелік та обсяг даних робіт доводиться до відома представника мешканців багатоквартирного будинку.

2.9.3. У разі накопичення на будинку позитивної різниці між фактично сплаченими споживачами коштами за утримання будинку і споруд та прибудинкової території та фактичними витратами виконавця на надання послуг, виконавець може, за погодженням з представником мешканців багатоквартирного будинку, виконати інші види робіт з поточного ремонту, передбачені чинним законодавством України.

2.9.4. Після проведення поточного ремонту виконавцем послуг складається акт виконаних робіт, з яким ознайомлюється представник мешканців багатоквартирного будинку.

2.9.5. Перелік робіт капітального характеру та їх об’єм формується виконавцем послуг наприкінці поточного року на основі технічних оглядів житлових будинків, та корегується протягом року за необхідності.

2.10. Освітлення міст загального користування та підкачування води

2.10.1. Для забезпечення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж

проводяться технічні огляди електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення тощо, фахівцями виконавця послуг згідно з графіком.

2.10.2 Споживання електроенергії для освітлення місць загального користування (сходові клітини, надпід’їздне  освітлення) визначається за фактичною кількістю використаної електроенергії згідно показників приладів обліку.

2.10.3  В разі відсутності приладу для обліку електроенергії обсяг спожитої електроенергії  визначається згідно правил користування електричною енергією.

2.10.4  Споживання електроенергії для підкачування води (за наявності обладнання) визначаються за фактичною кількістю використаної електроенергії згідно показників приладів обліку.

2.11. Електропостачання ліфтів

2.11.1. У жилих будинках ліфти використовуються для обслуговування пасажирів та для перевезення майна мешканців багатоповерхових будинків.

2.11.2. Витрати з електропостачання визначаються за фактичною кількістю використаної електроенергії при роботі ліфтів будинку.

2.12. Система технічного огляду жилих будинків

Система технічного огляду жилих будинків включає проведення планових та позапланових оглядів.

2.12.1.Планові огляди жилих будинків розподіляються на загальні ( сезонні) та профілактичні.

Загальні огляди передбачають комплексне обстеження комісією конструктивних елементів будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, а також визначення готовності будинків до експлуатації в наступний період та проводяться з періодичністю два рази на рік.

2.12.2. Основним завданням загального огляду будинків є визначення обсягу робіт з підготовки жилих будинків до сезонної експлуатації.

2.12.3. Загальний  огляд здійснюється комісією, до складу якої входять відповідні спеціалісти виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У разі необхідності, до складу комісій можуть включатися спеціалісти-експерти проектних інститутів та спеціалізованих організацій. Представники мешканців багатоквартирного будинку можуть брати участь у проведенні загальних оглядів.

2.12.4. Профілактичні огляди жилих будинків та їх  конструктивних елементів здійснюються відповідними спеціалістами виконавця послуг щоденно.

2.12.5. При профілактичних оглядах здійснюється контроль за виконанням власниками, наймачами (орендарями) умов договору. У разі необхідності власникам, наймачам (орендарям) рекомендується виконати роботи з ремонту жилих приміщень чи обладнання, які відносяться до їх обов’язків.

2.12.6. На підставі проведеного обстеження складається акт, який підписується усіма членами комісії та результати, виявлені у процесі загального огляду, а також технічний стан елементів жилого будинку фіксуються в журналі обліку результатів огляду.

2.12.7. На підставі актів оглядів в місячний термін:

а) складається перелік заходів і обсягів робіт, необхідних для підготовки будинку і його інженерного обладнання до сезонної експлуатації;

б) уточнюються обсяги робіт, а також виявляються несправності й ушкодження, усунення яких потребує ремонту, про що надається інформація представникові мешканців будинку;

в) перевіряється готовність (за результатами осіннього огляду) кожного будинку до експлуатації в осінньо-зимових умовах.

2.12.8. Позаплановий огляд жилих будинків

Позапланові огляди передбачають огляд окремих елементів будинку або приміщень після злив, ураганних вітрів, сильних снігопадів, повеней та інших явищ стихійного характеру, що викликають ушкодження окремих елементів будинків, а також у разі аварій на зовнішніх комунікаціях чи при виявленні деформації конструкцій і несправності інженерного обладнання, що порушують умови нормальної експлуатації.

Позапланові огляди проводяться комісією або окремими працівниками виконавця послуг та представником мешканців багатоквартирного будинку (за наявністю та згодою) у залежності від обсягу та характеру пошкоджень, що виникли. За результатами огляду складається відповідний акт.

2.12.9. Відповідним спеціалістом виконавця послуг щоденно проводяться огляди технічного стану будинку, контролюється виконання проведених робіт. Виконання, об’єм, кількість проведених робіт затверджуються спеціалістом виконавця послуг.

3. Порядок надання послуг з утримання будинків та

прибудинкових територій

3.1. Споживач зобов’язаний укласти договір про надання послуги з виконавцем, визначеним згідно чинного законодавства.

3.2. Відсутність договору про надання житлово-комунальних послуг не може бути підставою для звільнення від оплати послуг в повному обсязі.

3.3. Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначається власником жилого будинку згідно рішення органу місцевого самоврядування, договору з власником квартири (квартиронаймачем) та цих Правил.

Перелік послуг, що входять до тарифу з утримання жилих будинків та прибудинкових територій визначено в таблиці.

| №, з/п | Перелік послуг |
| --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території |
| 2. | Прибирання сходових клітин |
| 3. | Технічне обслуговування ліфтів |
| 4. | Обслуговування систем диспетчеризації |
| 5. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації) |
| 6. | Дератизація |
| 7. | Дезінсекція |
| 8. | Обслуговування димовентиляційних каналів |
| 9. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |
| 10. | Поточний ремонт |
| 11. | Освітлення міст загального користування та підкачування води |
| 12. | Електропостачання ліфтів |

4. Користування приміщеннями житлових будинків

4.1. Користування приміщеннями житлових будинків здійснюється згідно свідоцтва на право власності або договору найму (оренди).

4.2. Користування приміщеннями житлових будинків здійснюється згідно чинного законодавства.

4.3. Споживач зобов’язаний  забезпечити доступ до мережі, арматурно-розподільчих систем представникам виконавця за наявності у них відповідного посвідчення:

-  для ліквідації аварій – цілодобово;

- для проведення технічних та профілактичних оглядів, зняття контрольних показників засобів обліку тощо - за потреби.

4.4. У невідкладних випадках, пов’язаних з урятуванням людей та  майна може бути здійснене проникнення до житла та іншого володіння споживача для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди споживача (несанкціонований доступ) згідно чинного законодавства.

4.5. Переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень дозволяється робити після одержання дозволу виконавчого комітету міської ради відповідно до чинного законодавства.

4.6. Перепланування житлових та нежитлових приміщень у будинках, що погіршує умови експлуатації і проживання всіх або окремих громадян у будинку або квартири, не  допускається.

5. Взаємодія виконавця послуг з представником мешканців

багатоквартирного будинку (при наявності)

5.1. Взаємодія виконавця послуг з представником мешканців багатоквартирного будинку відбувається через відповідального спеціаліста, призначеного виконавцем послуг.

5.2. Представник мешканців будинку ознайомлюється з графіками, планами, обсягами необхідних ремонтних робіт в межах будинку у відповідальної особи виконавця послуг впродовж 2-х тижнів  першого місяця поточного кварталу (один раз на квартал).

5.3.  Представник мешканців будинку ознайомлюється з періодичністю та графіком надання послуг з прибирання прибудинкової території та під’їздів (у разі наявності послуги) у відповідальної особи, призначеної виконавцем послуг, згідно визначеної та затвердженої дислокації територіального розташування будинку (за необхідності).

5.4. Виконавець послуг залучає представника мешканців багатоквартирного будинку (за згодою) до:

- проведення загальних оглядів та ознайомлює з результатами оглядів під підпис;

- формування плану поточного ремонту;

- зняття показань загальнобудинкових лічильників комунальних ресурсів (теплопостачання та водопостачання);

- організації проведення спільних заходів (в т.ч. суботників) по утриманню житлового будинку та прибудинкової території;

- взаємодії при розгляді проблемних питань по будинку.

5.5. Виконавець послуг ознайомлює представника мешканців багатоквартирного будинку (під підпис) з переліком та обсягом виконаних ремонтних робіт в житловому будинку та інших робіт з утримання будинку та прибудинкової території до кінця поточного місяця. У разі незгоди з переліком та обсягом виконаних робіт з утримання будинку представник мешканців багатоквартирного будинку спільно з відповідальною особою виконавця послуг у триденний термін складає Акт-претензію про ненадання або надання послуг не в повному обсязі та підписує його. Надходження письмового акту - претензії від споживачів у разі позитивного результату його розгляду є підставою для проведення перерахунку вартості послуг згідно чинного законодавства.

5.6. Виконавець послуг враховує надані представником мешканців будинку пропозиції щодо формування планів виконання ремонтних робіт та інших заходів на будинку, інформує його про вартість, обсяг, термін виконання (в разі необхідності) в проведенні даних робіт.

5.7. Представник мешканців багатоквартирного будинку, в рамках взаємодії з виконавцем послуг (за необхідності):

- залучає спеціаліста виконавця послуг до позапланових оглядів;

- залучає представника виконавця послуг для участі у зустрічі з мешканцями будинку;

- надає протокол, графіки та періодичність виконання прибирання прибудинкової території та під’їздів (у разі виконання послуги самостійно згідно п.п. 2.1.7. та 2.2.2. даних Правил).

5.8. Представник мешканців багатоквартирного будинку  доводить до відома мешканців будинку та власників нежитлових приміщень інформацію про необхідність проведення ремонтних робіт, фінансування яких потребує інших джерел фінансування.

5.9.  Перерахунок за послуги, що були надані не в повному обсязі, або не надані взагалі проводиться згідно чинного законодавства.

5.10. Копія протоколу про обрання представника мешканців багатоквартирного будинку з підписами мешканців надається виконавцю послуг.

5.11. Взаємодія виконавця послуг та представника мешканців багатоквартирного будинку відбувається згідно цих Правил, Положення про представника мешканців багатоквартирного будинку м.Запоріжжя та згідно чинного законодавства України.

5.12. Взаємодія виконавця послуг з ОСББ, ЖБК та ОСН відбувається згідно чинного законодавства України.

5.13. Взаємодія виконавця послуг з власником приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків  і  споруд відбувається згідно Договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, а також згідно чинного законодавства України.

Секретар міської ради							Р.О.Таран