Додаток

до рішення міської ради						                                __________№__________

ПЕРЕЛІК

об’єктів газопостачання права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, які передаються  в безоплатне користування ПАТ “Запоріжгаз”

| № з\п | Найменування об’єкта газопостачання згідно з технічною документацією | Місце розташування об’єкта (будівельна/ поштова адреса) | Технічні характеристики об’єкту (протяжність, наявність ГРП, ШРП та ін.., тиск, матеріал, діаметр, наявність захисту) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жовтневий район |
| 1 | Друга черга газопостачання м. Запоріжжя. Газопроводи середнього та низького тиску (8-й пусковий комплекс) | вул. Вишнева, Суха, Вербова вул. Симфонічна, Осіння, Суха, Зимова, Вишнева, Вербова | -газопровід середнього тиску до ШРП, стал. підз. Ду=80 – 771,55 м; -ШРП, засоби захисту від корозії -газопроводи низького тиску стал.підз. Ду=125 – 125,24 м, Ду=100 – 57,64 м; Ду=80 – 1576,2 м. |
| 2 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Героїв Сталінграду | до ж/б № 19/ вул.Героїв Сталінграду,44а | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=65 – 38,1 м; Ду=50 – 16,0 м |
| 3 | Позаквартальні та внутр. квартальні мережі газопостачання житлового кварталу по вул. Артема | до ж/б № 15 /вул.Артема,67 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=80– 12,5 м; надз. Ду=80 – 24,0 м |
| 4 | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлових будинків по вул. Артема | до ж/б № 2 / вул.Горького,57 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=80 – 11,8 м; надз. Ду=80 – 2,0 м |
| 5 | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлових будинків по вул. Артема | до ж/ № 1 / вул.Горького,57 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=80 – 17,3 м; надз. Ду=50 – 2,0 м |
| 6 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. 1-а Московська | перемичка між ж/б № 1 по вул. 1-й Московській та ж/б по вул. Запорізькій / ул.Запорізька,3 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=80 – 30,0 м |
| 7 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. 1-а Московська | до ж/б № 1 по вул. Запорізькій | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=150 – 22,5 м; Ду=100 – 3,9 м |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Героїв Сталинграду | до ж/б № 18 / вул.Героїв Сталінграду,50 | газопровід низького тиску стал. підз., Ду=50 – 35,8 м |
| 9 | Мережі газопостачання | до ж/б №6а по вул.Залізничній | газопровід низького тиску ø80мм -36,5м; газопровід середнього тиску ø50мм – 520м; ШГРП з ШП-2др-50 -1 од. |
| Орджонікідзевський район |
| 1 | Внутр. квартальні мережі газопроводу ж/б по вул. Н.-Данченко | до ж/б № 1 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 43,1 м |
| 2 | Зовнішні мережі газопостачання о. Хортиця | о. Хортиця | -газопровід високого тиску 2-ї кат. підз.стал.Д=108*4 –365,0 м; Д=57*3 – 16,0 м; надз. стал. Д=57*3 – 4,0 м; -засувка стал. Ду=50 мм надз.; -ШРП з 2-ма рег.тиску РД-50; -газопровід низького тиску підз.стал.Д=108*4 – 37,0 м; над. стал. Д=108*4 – 3,5 м; -засувка стал. Ду=100 мм надз. |
| 3 | Газопостачання ж/б по вул. Гостинна | вул. Гостинна, №№ 6, 8, 10 | газопровід низького тиску підз.стал.Д=89*3,5 -140,0 м; надз. стал. Д=108*4 –46,1м; Д=76*4 – 123,3 м |
| 4 | Газопостачання котельної тролейбусного депо | Південне шосе | газопровід високого тиску 2-ї категорії підз. стал. Ду80- 90,0 м |
| Шевченкіський район |
| 1 | Котельня загальноосвітньої школи № 55 (реконструкція ) | вул. Передатна, 17-а | -газопровід високого тиску 2-ї кат. До ШРП, стал. Підз. Ду=50 – 107,3 м; надз. Ду=50 – 10,4 м; -газопровід низького тиску ПЕ підз. Д=63 – 61,0 м; надз. Стал. Ду=65 – 11,4 м; Ду=50 – 7,1 м |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газопостачання селища ДД | вул. Панферова, Червоногірська, Підліська | -газопровід високого тиску 1-і кат. до ГРП, стал. підз. Ду=125 – 11,0 м; Ду=100 – 2,0 м; -ГРП; -газопровід середнього тиску від ГРП до ШРП по вул Красногорській, стал., підз.Ду=150 –984,0 м; Ду=100 – 260,3 м; -ШРП; -засоби захисту від корозії; -газопровід низького тиску стал. підз. Ду=300 –234,5 м; Ду=200 – 525,8 м; Ду=150 – 315,0 м; Ду=125 – 271,1 м; Ду=100 – 816,1 м; Ду=80 – 198,2 м; стал. надз. Ду=80 – 69,0 м; Lзаг. =2429,7 м |
| 3 | Газопостачання ж/б по вул. Гродненській | вул. Гродненська | газопровід низького тиску стал. Надз. Ду=65 – 336,0 м |
| 4 | Газопостачання пождепо у Шевченківському мкр. | вул. Кузнєцова, 38-б | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 133,7 м |
| 5 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Автострадній | до ж/б № 6/вул.Вороніна,25 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 18,1 м |
| 6 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Цитрусовій | до ж/б №№ 1, 3/ вул.Цитрусо-ва,1 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=80 – 26,5 м; Ду=50 – 40,5 м |
| 7 | Внутр. квартальні мережі газопроводу ж/б для мало сім. по вул. Косигіна | до ж/б для малосімейних | Газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 79,2 м |
| 8 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Куйбишева | до ж/б № 4/вул.Куйбише-ва,46б | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=65 – 44,2 м |
| Комунарський район |
| 1 | Газопровід низького тиску по вул. Продольній | вул. Продольна від вул. Батарейної до житл. Буд. № 66 | газопровід низького тиску стал. Надз. Ду=50 – 80,0 м |
| 2 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 1 ж/м „Південний” | до ж/б №№ 34, 36/ вуо.40-річчя Перемоги,47,51 | газопровід та вводи низького тиску Ду=150 – 270,0 м; Ду=65 – 78,0 м |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 1 ж/м „Південний” | до ж/б №№ 38, 39 / вул.40-річчя Перемоги,37,39 | газопровід та вводи низького тиску стал. . підз. Ду=150 – 50,3 м; Ду=50 – 14,5 м |
| 4 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.1 ж/м „Південний” | до ж/б № 6 / вул.Автозаводська,4 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 6,0 м; надз. Ду=50 – 2,0 м |
| 5 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.1 ж/м „Південний” | до ж/б № 16 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 16,2 м, надз. Ду=50 – 2,0 м |
| 6 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.1 ж/м „Південний” | до ж/б № 11/ вул.Автозаводська,8б | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 23,3 м |
| 7 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.2 ж/м „Південний” | до ж/б №4/ вул.Новокузнецька,4 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 6,5 м |
| 8 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.2 ж/м „Південний” | до ж/б №3 /вул.Новокузнецька,4 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=65 – 12,1 м |
| 9 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.3 ж/м „Південний” | до ж/б №№ 30, 18/ вул.40-річчя Перемоги,63 та вул.40-річчя Перемоги,57а | газопровід та вводи низького тиску стал. Підз. Ду=200 – 367,4 м; Ду=150 – 113,0 м; Ду=100 – 8,1 м, Ду=50 – 10,2 м |
| 10 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.3 ж/м „Південний” | до ж/б № 12 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=200 – 92,0 м; Ду=100 – 18,7 м; Ду= 80 – 30,7 м; Ду=65 – 71,8 м; Lзаг.=213,2 м |
| 11 | Внутр. Квартальні мережі газопроводу мкр.3 ж/м „Південний” | до ж/б.№№ 28, 29 /вул.40-річчя Перемоги,65 та вул. 40-річчя Перемоги,29 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=200–198,0 м; Ду=65 – 72,0 м. |
| 12 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.3 ж/м „Південний” | до ж/б № 31 / вул.40-річчя Перемоги,63 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 60,0 м |
| 13 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.3 ж/м „Південний” | до ж/б № 32/ вул.40-річчя Перемоги,67 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=80 – 29,0 м |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.3 ж/м „Південний” | до ж/б № 22/ вул..Нагнибіди,11а | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 19,8 м |
| 15 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Північно-Кільцевій | до ж/б № 1 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=150 – 32,6 м; Ду=80 – 0,7 м; Ду=50 – 126,15 м |
| 16 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б №№ 20, 19, 18. 17, 30/ вул.Новокузнецька,36,34,36а | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=250 – 16,3 м; Ду=200 – 26,7 м; Ду=150 – 72,9 м; Ду=125 – 122,6 м; Ду=65 – 36,8 м; Ду=50 – 57,1 м; |
| 17 | Внутр.квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б №№ 29, 26, 28/ вул.Стешенка,15 та вул.Новокузнецька,44 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=150 39,5м; Ду=100 – 55,5 м; Ду=80 – 5,6 м; Ду=65 – 85,5 м |
| 18 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б №№ 11, 12/ вул.Новокузнецька,28а | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=15 –146,0м; Ду=65 – 67,0 м |
| 19 | Внутр. rвартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | від ГРП вздовж ж/б № 32 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=250–95,7 м |
| 20 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 „Південний” | до ж/б №№ 33, 35, 45/ вул.Автозаводська,56 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=250-152,0м; Ду=125 – 399,6 м; Ду=100 – 17,1 м; Ду=80 – 124,6 м; Ду=65 – 5,0 м; Ду=50 – 6,1 м |
| 21 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б №32 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=65 – 35,0 м |
| 22 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б № 36/ вул.Автозаводська,54 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 28,0 м |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б № 42 /вул.Стешенка,25 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 49,2 м |
| 24 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.4 житлового району „Південний” | до ж/б №№ 38, 39 вул.Автозаводська,60 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=100–83,2 м; Ду= 80 – 2,8 м |
| 25 | Зовнішні газопроводи мкр. 5 житлового району „Південний” | до ж/б №№ 45, 46, 47 (з вводом на № 46) | газопровід та вводи низького тиску ПЕ підз. Д=160 – 37,0 м; Д=140 – 100,0 м,; Д=63 – 1,0 м,; стал. Ду=50 – 28,3 м |
| 26 | Зовнішні газопроводи мкр. 5 житлового району „Південний” | ж/б 45, 46, 47 (з вводом на № 47) | газопровід низького тиску підз. ПЕ Д=140 – 17,8 м; Д=125 – 68,8м; Д=63 – 5,7 м; підз стал. Ду=100 – 15,0 м, Ду=50 -2,0 м |
| 27 | Зовнішні газопроводи житлового комплексу по вул. Новокузнецькій мкр. 1 житлового району „Південний” | ж/б № 5-а по вул. Новокузнецькій | газопровід низького тиску стал Підз. Ду=100-105,0 м; Ду=50 – 15,8 м; надз. Ду=50 – 2,5 м |
| 28 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Комарова | до ж/б № 2/ вул.Комарова,29а | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=65 – 97,7 м; надз. Ду=50 – 2,0 м |
| 29 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 1 ж/м „Південний” | перемичка між ж/б №№ 40 - 41 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 4,2 м |
| 30 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Олімпійській | до ж/б № 1/ вул.Олімпійсь-ка,20 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=65 – 99,26 м |
| 31 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Олімпійській | до ж/б №2/ вул.Олімпійська,20а | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 33,2 м; надз. Ду=50 – 1,8 м |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Газопостачання житлового будинку | вул. Пристанська гілка, 1 | газопровід середнього тиску підз.стал.Д=48*3 2,0 м |
| 33 | Газопостачання житлових будинків | вул. Чапаєва, 10, 10-а | газопровід низького тиску надз. Стал. Д= 76* 3,5 72,0 м; Д=57*3,5 – 100,0 м |
| Ленінський район |
| 1 | Зовнішні мережі газопостачання селища Верхня Хортиця | вул.. Комінтерна, Д. Бідного, Істоміна, Мате Залка, Алуштинська | газопровід високого тиску 2-і кат. До ШРП, стал. Підз. Ду=300 – 488,0 м; Ду=100 – 6,75 м; ШРП; засоби захисту від корозії газопровід низького тиску стал. Підз.Ду=20 426,6 м; Ду=100 – 7,6 м; Ду=80 – 4,5 м |
| 2 | Зовнішні мережі газопостачання селища Верхня Хортиця | вул. Комінтерна, Литвинова, Трясило, Салават-Юлаєва, Благоєва | газопровід низького тиску стал.Підз.Ду=150–440,0 м, Ду=125 – 365,0 м |
| 3 | Зовнішні мережі газопостачання селища Верхня Хортиця | вул. Комінтерна, Литвинова | газопровід високого тиску 2-ї кат. До ШРП, стал. Підз. Ду=300 -443,5 м; Ду=80 – 460,9 м; стал. Надз. Ду=80–8,75 м; ШРП газопровід низького тиску стал.Підз. Ду=125–115,35 м; стал. Надз. Ду=125 – 3,5 м |
| 4 | Газопостачання 3ел... Великий Луг, Сонячне, мкр. 6 Бородінський | вул. К. Маркса -Товариська | газопровід високого тиску 2-ї кат. Стал. Підз. Ду=300 – 3804,91 м |
| 5 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | до ж/б № 28/ вул.Товариська37 | газопровід низького тиску стал. Підз.Ду=150– 86,7 м; Ду=100 – 84 м; Ду=80 – 31,6 м; Ду=50 – 12,7 м; |
| 6 | Внутр. вартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | до ж/б № 25/ вул.Товариська,37б | газопровід-ввод низького тиску стал. Підз.Ду=50 – 12,2 м |
| 7 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | до ж/б 29, 30 / вул.Зернова,30,28 | газопровід низького тиску стал. підз.Ду=100-105,1 м; Ду=65 – 18,3 м; Ду=50 – 16,9 м |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Позаквартальні та внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | по вул. Товариській від вул. П. Мирного до вул. Котляревського | газопровід низького тиску стал. підз.Ду=150–158,5 м; |
| 9 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | до ж/б №№ 4, 17, 18, 19, 16 | газопроводи та вводи низького тиску стал. підз. Ду=125 – 131,4 м;Ду=80 – 50,3 м; Ду=50 – 133,4 м |
| 10 | Позаквартальні та внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | до ж/б №2/ вул.Товариська37б | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 10,2 м |
| 11 | Позаквартальні та внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 6 по вул. Бородінській | до ж/б №№ 17, 18, 66/ вул.Маршала Чуйкова,34,34а | газопровід низького тиску Ду=50 – 30,6 м; Ду=150 -168 м |
| 12 | Позаквартальні та внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 6 по вул. Бородінській | до ж/б №№ 29, 32/ вул.Дніпровські пороги,25,19 | газопровід та вводи низького тиску стал. підз.Ду=200 – 203,7 м; Ду=100 – 109,0 м; Ду=80 – 20,6 м; Ду=65 – 18,4 м |
| 13 | Позаквартальні та внутр.квартальні мережі газопроводу мкр. 6 по вул. Бородінській | до ж/б № 21/ вул.Маршала Чуйкова,24 | газопровід та ввод низького тиску стал. Підз. Ду=250 – 113,4 м; Ду=80 – 5,5 м |
| 14 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 6 по вул. Бородінській | до ж/б № 14/ вул.Маршала Чуйкова,32 | газопровід низького тиску стал.підз. Ду=50 – 4,2 м |
| 15 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 6 по вул. Бородінській | до ж/б № 15/ вул.Маршала Чуйкова,30 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 24,5 м |
| 16 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 6 по вул. Бородинській | до ж/б №№ 37, 38 / вул.Бородінська,25 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=65 – 5,0 м, |
| 17 | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлових будинків по вул.. Ладозькій | до ж/б №№ 5,6/ вул.Бородінська,20 | газопровід низького тиску стал. підз.Ду=15 –238,2 м; Ду=65 – 35,4 м |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Поза- і внутр. квартальні мережі газопостачання житлових будинків по вул. Ладозькій | до ж/б №№ 8, 9/ вул.Бородінська,22,24 | газопровід низького тиску Д=150 – 306,7 м;Ду=80 – 3,0 м; Ду=50 – 10,6 м |
| 19 | Внутр. квартальні мережі газопровода житлових будинків по вул. Ладозькій | до ж/б № 7 / вул. Бородінська,20 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 24,1 м |
| 20 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 3 по вул. Бородінській | ввод до ж/б № 33/ вул. Ладозька,38 | газопровід-ввод низького тиску стал. підз. Ду=50 – 6,2 м |
| 21 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 3 по вул. Бородінській | до ж/б № 35 | газопровід-ввод низького тиску стал. Підз.Ду=50 – 11,5 м |
| 22 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Хакаській | до ж/б №1/ вул.Хакаська,5 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=100– 88,7 м; Ду=65 – 2,0 м; надз. Ду=65 – 2,0 м |
| 23 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 4 по вул. Бородінській | до каналізаційної насосної по вул. Прогресивній | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 15,8 м; надз. Ду=50 – 2,0 м |
| 24 | Зовнішні мережі газопостачання житлового будинку | вул. Зелена, 45 | -газопровід високого тиску 2-ї кат. Підз. Стал. Д=57*3 - 20,2 м; надз. Стал. Д=57*3– 3,9 м; кран Ду=50 мм надмемний; -ШРП з 2-ма рег. РД-50; - газопровід низького тиску підз. ПЕ Д=63*3,6 –23,8 м; надз. Стал. Д=57*3– 6,0 м; засувка стал. Ду=50 мм надземна |
| 25 | Поза та внутр. квартальні мережі газопроводу по вул..Звеиигородській | до ж/б №№ 4, 5 | газопровід низького тиску стал.Підз. Ду=100–116,8м; |
| 26 | Зовнішні мережі газопостачання житлових будинків | вул. Лікарняна, 11, 13 | газопровід низького тиску підз.ПЕ Д=63*3,6–44,57 м; підз. Підз .Стал. Д=57*3 – 1,5 м |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводський район |
| 1 | Друга черга газопостачаньня м. Запоріжжя. Газопровід середнього тиску до ГРП по вул. Основній | вул. Основна | газопровід середнього тискудо ГРП, стал. Підз. Ду=80 – 723,0 м; ГРП; засоби захисту від корозії |
| 2 | Друга черга газопостачання м. Запоріжжя. Газопроводи низького тиску (9-й пусковий комплекс) | вул. Житомирівська, Амурська, Типографічна, Машинна, пров. Боковий | газопроводи низького тиску стал. Підз. Ду=200 – 153,7 м ;Ду=125 – 42,0 м; Ду=100 – 121,6 м; Ду=80 – 501,35 м; стал. Надз. Ду=80 – 2013,0 м |
| 3 | Газопостачання житлових будинків по пров. Текстильному | пров. Текстильний | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=80 – 18,5 м;надз. Ду=80 – 146,5 м; Ду=50 – 137,5 м |
| 4 | Газопостачання (для опалення) складських приміщень | Південне шосе,50 | газопровід високого тиску 2-і кат.до ШРП, стал. Підз. Ду=50 – 8,0 м |
| 5 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул.. Історичній | до ж/б № 2 для малосімейних | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 61,4 м |
| 6 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Компресорній | до ж/б для малосімейних / вул.Компресорна,28а | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 23,9 м |
| 7 | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлового будинку для малосім. по вул. Орджонікідзе | до ж/б № 1/ вул.Орджонікідзе,31 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=150 – 4,0 м; Ду=100 – 168,2 м; Ду=80 – 5,0 м |
| 8 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул.Історичній | до ж/б №№ 4, 5/ вул.Історична,37в | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 40,6 м |
| 9 | Зовнішні мережі газопостачання житлового комплексу із 2-х житлових будинків по вул. Алмазній | до ж/б № 23 / вул.Алмазна,67 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 20,0 м |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Зовнішні мережі газопостачання житлового комплексу із 2-х житлових будинків по вул. Алмазній | до ж/б № 24/ вул.Алмазна,55 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 -8,9 м |
| 11 | Зовнішній газо-провід установки з виробництва асфальто-бетонної суміші | вул. Теплична, 33 | газопровід високого тиску 1-ї кат. Підз. Стал. Д=159*4,5 – 130,0 м |
| Хортицький район |
| 1 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.17 Хортицького ж/м | до ж/б №№ 10, 41/ вул.Хортицьке шоссе,42,44а | газопроводи низького тиску стал підз. Ду=350–70,1 м; Ду=200 – 408,4 м; Ду=150 – 155 м; Ду=65 – 50,5 м; Ду=50 – 8,8 м |
| 2 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.17 Хортицького ж/м | до ж/б № 21/ вул.Дорошенка3 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду= 80 – 258,74 м |
| 3 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.17 Хортицького ж/м | до ж/б №№ 5. 6/ вул.Рубана,18а,18 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду= 150 – 249,0 м; Ду=100 – 74,5 м; Ду=80 – 48,7 м; Ду=76 – 7,6 м |
| 4 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.17 Хортицького ж/м | до ж/б № 32 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=125 – 69,9 м; Ду=80 – 47,5 м; Ду=65 – 4,5 м |
| 5 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Задніпровській | до ж/б № 1 / вул.Задніпровська,13 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=100–64,7 м |
| 6 | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлових будинків по Хортицькому шосе | до ж/б № 7 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=65 – 26,0 м |
|  | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлових будинків по Хортицькому шосе | до ж/б № 5 / вул.Хортицьке шосе,18 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=80 – 28,9 м |
| 8 | Внутр. квартальні мережі газопроводу по вул. Воронезькій | до ж/б №№ 7, 9/ вул.Воронезка,14,14а | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=100 65,5 м; Ду=80 – 9,0 м |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Внутр. квартальні мережі газопроводу житлового будинку по вул. Новгородській | до ж/б по вул. Новгородські/ вул.Задніпровська,13 | газопровід низького тиску стал. Підз. Ду=50 – 27,1 м |
| 10 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 16 Хортицького ж/м | до ж/б № 61/вул.Курузова,3 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=50 – 76,6 м |
| 11 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 16 Хортицького ж/м | до ж/б №№ 51, 53/ вул.Хорти-цьке шсе,34,30 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=65 – 82,3 м; Ду=50 – 4,7 м |
| 12 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр. 16 Хортицького ж/м | до ж/б №№ 54, 55/ вул.Хортицьке шосе,32 | газопровід низького тиску стал. підз.Ду=100 – 39,0 м; Ду=50 – 18,4 м |
| 13 | Внутр. квартальні мережі газопроводу мкр.3 Хортицького ж/м | до ж/б № 12 по вул. Воронезькій/ вул.Воронезька,34 | газопровід низького тиску стал. підз. Ду=65 – 7,5 м |

Секретар міської ради								Р.О.Таран