# Додаток

# до рішення міської ради

| 30.06.2016 | № | 64 |
| --- | --- | --- |

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Запорізької міської ради до Кабінету Міністрів України, відносно  затвердження Методики встановлення індикаторів впливу на прилади обліку води та визначення обсягів водоспоживання, не облічених в наслідок виявлених порушень на водомірних вузлах споживачів – фізичних осіб.

Ми, депутати Запорізької міської ради, з метою зменшення необлічених витрат води, які не враховуються приладами обліку споживачів, та забезпечення захищеності приладів обліку води від несанкціонованого втручання в їх роботу, звертаємося до Вас з наступним.

Для мінімізування необлічених витрат та втрат виробників/виконавців  послуг, які укладають прямі договори зі споживачами, необхідно впровадження якісного вимірювання обсягів холодної води та захист приладів обліку води споживачів від несанкціонованого втручання.

Як показує аналіз витрат, різниця між витратами загальнобудинкового приладу обліку води і сумарними витратами квартирних приладів водоспоживання в багатоквартирному житловому будинку завжди негативна.

Якщо виключити пориви внутрішньобудинкових мереж, то дисбаланс фактично визначається відсутністю якісного та захищеного обліку. Фактично це втрати та збитки виробника послуг, які відповідно до вимог діючого законодавства не можуть бути включені до його тарифів.

Станом на 01.03.2016р. тільки для надання послуг у квартири                   багатоквартирних будинків м. Запоріжжя КП «Водоканал» підприємством відкрито 248038 особових рахунків, у тому числі у кількості 208685, по яким здійснюються розрахунки за показаннями приладів обліку води.

Якщо використувати «Методику розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30.05.2008р. №479/15170, для підрахунку тільки нормативів необлічених витрат води, пов'язаних з комерційними втратами води W2 за 2015р., то комерційні втрати будуть складати W2 = 11913,5 тис. м3*10% = 1191,35 тис. м3 (у тарифах за постановою НКРЕКП від 26.11.2015р. №2868 складає 15011,01 тис. грн).

Використання індикаторів магнітного поля на приладах обліку води дозволить знизити комерційні втрати КП «Водоканал» до 2% від структури втрат води по всьому підприємству.

Існуюча нормативна база не передбачає засобів впливу на споживачів, які за допомогою магнітів втручаються у роботу приладів обліку холодної води з метою зменшення їх показань.

На теперішній час у державному реєстрі України більшість квартирних приладів обліку з магнітною муфтою, які не захищені від магнітного впливу.

КП «Водоканал» у своїй «Центральній лабораторії автоматизації вимірів» провів дослідження приладів обліку води, які знаходяться в покажчику засобів вимірювальної техніки, занесені до державного реєстру України. Всі прилади обліку пройшли перевірку на дію магніту (ніодімового). В результаті перевірки виявлено, що майже всі прилади обліку води зупиняються на малих витратах при дії магніту.

У зв’язку із відсутністю нормативно-правових актів, які б закріплювали  засоби впливу на споживачів, які мають можливість за допомогою магнітів здійснювати несанкціоноване втручання в роботу приладів обліку холодної води, потребує негайного  розгляду та затвердження  «Методики встановлення індикаторів впливу на прилади обліку води та визначення обсягів водоспоживання, не облічених в наслідок виявлених порушень на водомірних вузлах споживачів – фізичних осіб»:

1. Оплата послуг за показаннями приладів обліку води, встановлених у квартирах та  в будинках садибного типу, здійснюється лише у разі їх опломбування виконавцем або виробником. Опломбуванню підлягають прилади обліку, що встановлені в усіх точках розбору, діаметр умовного проходу яких відповідає витратам споживача. В разі недосягнення згоди між споживачем - фізичною особою (надалі – Споживач) щодо типу, діаметру, класу або місця розташування приладу обліку  та підприємством, яке надає послуги, Споживач має узгодити умови встановлення приладу обліку на підставі відповідного проекту з урахуванням малих та великих витрат.

2. Вимірювання обсягів холодної води здійснюється за допомогою держповірених приладів обліку, діаметр яких узгоджений споживачем з виробником/виконавцем на кожний термін дії повірки приладу.

3. Здійснення оплати за нормативами (нормами) споживання при наявності засобів обліку, встановлених у квартирі або на водопровідному вводі до будинку садибного типу Споживача, без урахування їх показань не допускається, за винятком випадків, передбачених договором зі Споживачем, або якщо:

3.1 виявлено порушення пломб та/або деталей пломбування, встановлених  представниками територіальних органів Держспоживстандарту або виробником/виконавцем, незалежно від місця розташування засобу обліку;

3.2 споживач не забезпечує доступ представнику виробника/виконавця для огляду мережі, арматури, засобів обліку, у тому числі для зняття контрольних показань, після письмового попередження, направленого на його адресу.

У випадках, передбачених п.3.1, п.3.2 даного рішення, виробник/виконавець здійснює перерахунок витрат води за нормативами (нормами) споживання, які затверджені відповідним рішенням виконкому Запорізької міської ради, з дати останнього зняття представником виробника/виконавця  контрольних показань засобів обліку Споживача по дату виявлення порушення.

4. Виробник/виконавець в разі виникнення сумнівів у відповідності показань приладу обліку фактично використаним Споживачем обсягам води, встановлює індикатор магнітного поля.

У разі встановлення виробником/виконавцем на прилад обліку води індикатору магнітного поля з метою запобігання несанкціонованого втручання в даний прилад Споживачем, в акті технічного обстеження водопроводу робиться відповідна позначка. При  виявленні виробником/виконавцем, в тому числі за допомогою індикатора магнітного поля, несанкціонованого втручання Споживача в роботу засобів обліку води, зокрема, з використанням магнітів, виробник/виконавець здійснює розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу  при швидкості  руху  води  в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин/добу. При виявленні порушення складається акт, який підписується Споживачем та представником КП «Водоканал».

Якщо Споживач відмовляється підписати акт, він підписується представником КП «Водоканал», та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Документ пересилається споживачеві поштою (цінним листом з описом вкладення). Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання у вказані в ньому терміни та є підставою для розрахунку за водопостачання та водовідведення.

Витрати  води за пропускною спроможністю труби вводу розраховуються при швидкості  руху  води  в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин/добу  за формулою Q=3,14*d*d/4*V*T , де:

Q – витрати води, м3;

d – діаметр труби ввода, м;

V- швидкість руху, м/сек;

T – час, сек

Кількість стічних вод визначається за кількістю води, яка визначена за актом при виявленні порушення .

Розрахунковий період при такому водокористуванні визначається з початку місяця, в якому було виявлено порушення, якщо дату початку такого водокористування встановити неможливо.

5. При виявленні впливу на прилад обліку води, нарахування за попередні місяці, які виконані на підставі рішення виконкому Запорізької міської ради від 23.07.13р. №306/1,  згідно з даними про споживання послуг, отриманих за попередні три місяця за показаннями приладу обліку води за надані послуги залишаються без змін та обов’язкові для оплати.

6. Для перевірки витрат за показаннями встановлених засобів обліку води Споживача виробник/виконавець послуг при виникненні сумнівів у правильності показань чи роботи приладу обліку має право встановлювати контрольні засоби обліку замість встановлених споживачами.

Якщо Споживач в узгоджений час не надає можливості встановити контрольний прилад обліку замість встановленого приладу споживача, виробник/виконавець після попередження здійснює нарахування за встановленими нормами з дати, яка визначена у попереджені.

Споживач відповідає за цілісність та збереження контрольних засобів обліку води (пломб, деталей пломбування), встановлених виробником/ виконавцем.

Секретар міської ради	Р.О. Пидорич