ЗАТВЕРДЖЕНО: рішення міської ради 28.03.2007 № 39

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ  ТА МИСТЕЦТВ

м. ЗАПОРІЖЖЯ  НА  2007-2010 РОКИ

# Запоріжжя

# ЗМІСТ

Вступ ...................................................................................................................4

Паспорт Програми .............................................................................................5-6

Загальний опис закладів культури та мистецтв м. Запоріжжя.......................7

Мета та основні завдання Програми ................................................................7-8

Найважливіші проблеми у сфері енергозабезпечення на енергоспоживання закладів культури та мистецтв міста ...............................8-9

Енергоспоживання закладів культури та мистецтв у 2002-2005 роках ........9-15

Потенціал енергоресурсозбереження міських закладів культури ................16-17

Фінансове забезпечення виконання Програми ...............................................18

Організаційні та технічні заходи з енергозбереження в закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя на 2007-2010 рр. ...................................18-22

Результати, що очікуються від виконання Програми .....................................23

Додаток 1. Перелік закладів культури, які знаходяться в підпорядкуванні управління культури Запорізької міської ради .................22-28

Додаток 2. Співвідношення для перерахування обсягів енергоносіїв в умовне паливо ...........................................................................29

Додаток 3. Орієнтовні розрахунки економічного ефекту від впровадження заходів Програми Енергозбереження в закладах культури і мистецтв на 2007-2010 роки ..........................................................30-36

В С Т У П

Дана програма є робочім документом управління культури Запорізької міської ради і базується на попередніх розрахунках необхідних обсягів фінансування підпорядкованих закладів культури та мистецтв для забезпечення їх стійкого функціонування, підтримки робочого стану існуючого обладнання і будівель, подальшого технічного переоснащення та розвитку цього сектору міського господарства.

Виконання в сучасних умовах зазначених задач тісно пов’язане із застосуванням в підпорядкованих закладах культури та мистецтв заходів з енергозбереження і раціональним використанням енергоресурсів, економією бюджетних коштів, які йдуть на енергозабезпечення об’єктів культури та мистецтв, здійсненням поточних і капітальних ремонтів з виконанням енергозберігаючих рішень і т.і. Передбачається, що більша частина програмних завдань з енергоресурсозбереження в підвідомчих закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя увійде складовою частиною до нової загальноміської програми енергозбереження, концепцію побудови якої було затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 26.01.06 за № 6.

Програма енергоресурсозбереження в закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя на 2007-2010 роки не є підзвітним документом для будь-яких вищих зовнішніх організацій та контролюючих органів. Вона лише віддзеркалює основні напрямки у виконанні робіт з   енерго- та ресурсозбереження  в закладах культури, формує перелік необхідних енергозберігаючих заходів, а також дає орієнтовні оцінки обсягів їх фінансування.

Програма розглянута на нарадах спеціалістів управління культури та керівників підвідомчих закладів культури та мистецтв. Передбачається, що дані матеріали будуть служити своєрідним підґрунтям та певними орієнтирами у формуванні щорічних запитів на фінансування міської галузі культури і визначенні внутрішніх резервів для  укріплення та розвитку її матеріальної бази.

Копіювання матеріалів Програми і їх передача будь-яким стороннім організаціям або фізичним особам здійснюється тільки з письмового дозволу начальника управління культури Запорізької міської ради.

# ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ  м. ЗАПОРІЖЖЯ НА 2007-2010 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження в закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя на 2007-2010 років |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | - розпорядження міського голови № 263р від 21.03.2005р. „Про розробку міської програми енергозбереження”; - рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.06 №6 „Про затвердження Концепції програми енергозбереження в міському господарстві м. Запоріжжя на 2006-2010 роки”; - рішення Запорізької міської ради: - № 44 від 30.11.2005 „Про міську Програму розвитку клубних закладів м. Запоріжжя на 2006-2010 роки”; - № 26 від 08.12.2004 „Про міську програму поліпшення кінообслуговування населення м. Запоріжжя на 2004-2007 роки”; - № 18 від 15.09.2004 „Про міську програму розвитку бібліотек на період до 2006 року” |
| Розробник Програми | Управління культури Запорізької міської ради |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Начальник управління культури Запорізької міської ради |
| Організація-куратор (координатор) виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради |
| Основні виконавці Програми | Відділи міського управління культури, міські заклади культури та мистецтв, комунальні підприємства культури |
| Основна мета Програми | Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів і питної води в міських (комунальних) закладах культури на 20% за 5 років (2007 - 2010 років) за рахунок впровадження заходів з енерго- та ресурсозбереження і забезпечення ефективного споживання електричної та теплової енергій; покращення на цій основі економічного і технічного стану закладів культури, підвищення якості культурного обслуговування населення міста. |
| Строки реалізації Програми | 2007-2010 рр. |
| Найважливіші цільові показники | Щорічне зменшення споживання ПЕР в 2007-2010 років повинно складати не менш ніж на 4-6% від показників енергоспоживання 2005 року. Досягнення в 2010 році обсягів річного споживання: теплової енергії - 184 ... 214 Гкал; електроенергії - 290 ... 387 кВт · год. природного газу - 32 ... 35 тис. куб.м. твердого палива - 0,25 ... 0,3 т питної води - 635 ... 637 куб.м. (водопостачання та водовідведення ) |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | - забезпечення виконання робіт, необхідних для приведення виробничих та інших приміщень і будівель до стану, що дасть змогу максимально зменшити втрати тепла /ущільнення створів, тамбурів, налагодження вентиляції, ремонт вікон/; - ретельна перевірка та підготовка систем газо-, водо- та теплопостачання згідно із затвердженими схемами; - утеплення та ущілення віконних та дверних пройомів; - встановлення приладів обліку енергоспоживання; - використання світильників з енергоекономними лампами; - використання попередньо ізольованих труб на внутрішніх вводах в будівлі; - дотримання режимних карт роботи котлоагрегатів; - проведення перевірок раціонального та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів. |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | 2007 рік - 724165 тис. грн. 2008 рік - 893914 тис. грн. 2009 рік - 664237 тис. грн. 2010 рік - 345838 тис. грн. Всього: 2628154 грн. Основні джерела фінансування Програми: міський бюджет та власні кошти закладів культури. |
| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Очікувана загальна економія ПЕР та питної води за період виконання Програми буде становити: теплової енергії - 834...1004 Гкал електроенергії - 1160...1548 тис.кВт·год природного газу - 128...136 тис.м3 твердого палива - 1...1,2 т питної води - 6791,47 м куб У грошовому вимірі сумарна економія коштів складе - 1151,505 тис. грн. ( в цінах на 1.07.2006р.) |
| Контроль виконання Програми. Періодичність контролю. | Виконавчий комітет Запорізької міської ради, уповноважений спеціальний робочий орган (підрозділ, робоча група, комісія тощо) міськвиконкому. Щоквартально. |

1. Загальний опис закладів культури та мистецтв м. Запоріжжя

Станом на 01.01.2007 управлінню культури Запорізької міської ради підпорядковано 59 закладів культури та мистецтв:

- 13 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

- 37 бібліотечних закладів (об’єднані у дві централізовані бібліотечні

системи – для дорослого населення та дітей);

- 2 міських театри (муніципальний театр-лабораторія “Ві”, театр танцю

“Едельвейс”);

- 4 Палаци культури (комунальні підприємства “Палац культури “Орбіта”,

“Палац культури “Хортицький”, “Палац культури  “Титан”, “Палац культури “Заводський”);

- 3 кінотеатри (комунальні підприємства “Кінотеатр ім. О.Довженка”,

“Зірка”, “Кінотеатр “Космос”);

- міський культурний центр “Народний дім”.

Загальну характеристику закладів культури та мистецтв наведено у Додатку1.

2. Мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми є скорочення споживання міськими закладами культури паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та питної води за рахунок впровадження різноманітних організаційних та технічних заходів з енерго- та ресурсозбереження, досягнення за 2007-2010 роки року 18-22%-го зменшення сумарного споживання ПЕР і води у порівнянні з базовим 2005 роком; покращення на цій основі загального економічного і технічного стану закладів культури та якості культурного обслуговування мешканців міста.

Основні завдання Програми:

- створення належних організаційних, фінансових, економічних та інших умов для розгортання в закладах культури робіт з енергоресурсозбереження, планомірно-поступового скорочення обсягів споживання ПЕР і води, економії бюджетних коштів, що йдуть на сплату за використані енергоносії;

- 100% охоплення всіх закладів культури приладами обліку енергоносіїв та води;

- розробка першочергових і невідкладних маловитратних та швидкоокупаємих заходів з енергозбереження та підвищення ефективності енергоспоживання;

- розробка організаційних заходів, спрямованих на наведення в закладах культури порядку в енерговикористанні, ліквідації безгосподарності, втрат енергії, випадків енергетичного марнотратства  та ін.;

- створення відповідних умов щодо обов’язкового використання нового енергозберігаючого обладнання, технологій, матеріалів, приладів тощо при виконанні робіт з капітального ремонту або реконструкції будівель і

споруд закладів культури, оновлення їх матеріально-технічної бази;

- розробка найбільш дієвих заходів з енергоресурсозбереження, підвищення ефективності енергоспоживання і раціонального енерговикористання, які забезпечать досягнення поставленої мети по скороченню на 18-22% за 4 роки споживання ПЕР і питної води в міських закладах культури.

3. Найважливіші проблеми у сфері енергозабезпечення

та енергоспоживання закладів культури та мистецтв міста

З точки зору якості і надійності енергозабезпечення, загального технічного стану енергообладнання об’єктів та ефективності енергоспоживання основними проблемами комунальних закладів культури є:

- значний рівень зношеності матеріально-технічної бази та інженерних мереж, моральна застарілість існуючого обладнання;

- незадовільний (із загальнобудівельної точки зору) стан будівель, особливо тепло- і влагозахісних властивостей їх огороджувальних конструкцій (стін, вікон, дверей, дахів  та ін.); необхідність негайної заміни значної частини вікон на енергозберігаючі;

- незадовільний стан лічильників холодної води, теплової та електричної енергії, необхідність їх заміни на сучасні прилади;

- системи електропостачання і електроприлади не забезпечують необхідний рівень надійності, ефективності роботи та безпеки експлуатації (внутрішні електромережі потребують технічної ревізії та ремонту відповідно до вимог правил електропостачальних організацій: ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПВЕС, ПУЕ);

- необхідність ремонту та/або оновлення більшості електроприладів, приладів зовнішнього, внутрішнього та спеціального освітлення, пристроїв автоматики, електропускачів тощо;

- наявність в експлуатації великої кількості фізично та морально застарілих світильників внутрішнього освітлення з низько ефективними джерелами світла (здебільше з лампами розжарювання, старими люмінесцентними лампами тощо);

- невідповідний технічний стан та низький рівень ефективності роботи наявного теплогенеруючого обладнання (приладів водяного опалення, котлів, бойлерів, калориферів, систем кондиціювання повітря, вентиляційних систем тощо), коефіцієнт корисної дії якого не перебільшує здебільше і 50%;

- відсутність штатного персоналу (групи технічного супроводу), який би відповідав за технічний стан і ефективну експлуатацію всього енергоспоживаючого обладнання на об’єктах та інженерних мережах закладів культури, а також здійснював поточний контроль ефективності енергоспоживання;

Дані про споживання паливно-мастильних матеріалів, які йдуть на забезпечення транспортних потреб закладів культури, в Програмі не наведено з причини відсутності власного автотранспорту і використання орендованих автомобілів.

Забезпеченість всіх закладів культури приладами обліку споживання енергоносіїв та питної води складала (станом на 1.01.2007р.):

- приладами обліку холодної води						-  85,7 %;

- приладами обліку гарячої води						-  11,1 %;

- приладами обліку теплової енергії (на теплопостачання)		-  11,1 %;

- електролічильниками				                                         -  100 %.

Відомості про наявність, технічний стан і подальші потреби закладів культури в приладах обліку енергоносіїв та питної води наведені в Додатку 1.

У табл. 4.8 наведені відомості про існуючі ціни на основні енергоносії і тарифи на надання послуг з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які будуть необхідні для подальшого аналізу економічної ефективності впровадження заходів Програми.

В цілому величина середньорічного споживання ПЕР в закладах культури і мистецтв знаходилась в межах     280810 – 319395  т у.п.

По питній воді за 2003-2005 роки середньорічне споживання складало:

63086,05  куб.м, а в базовому  2005 році  –  62876,91 куб.м.

Для подальшого порівняльного аналізу за базовий рівень енергоспоживання в Програмі прийняті показники 2005 року, тобто:

сумарне річне споживання ПЕР			    -  319395,38    т у.п.

сумарне річне споживання питної води

(водоспоживання та водовідведення)	                -  62876,91     куб. м

або в натуральних показниках:

теплова енергія					   -  3341,19	            Гкал

електроенергія					   -  969427,0	  кВт год.

природний газ					   -  3234,0	            куб.м

тверде паливо					   -  12,6                   т

питна вода  (без водовідведення)                 -  33093,11           куб.м

4. Енергоспоживання закладів культури  та мистецтв

у 2002-2005 роках

Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів закладів, які підпорядковані управлінню культури Запорізької міської ради наведено у таблицях  4.1 – 4.7

Таблиця 4.1.

Річні обсяги споживання теплової енергії міськими закладами культури (потреби опалення)

|  | Назва групи закладів | Обсяги споживання теплової енергії на потреби опалення |
| --- | --- | --- |
|  |  | У натуральних одиницях (Гкал) | У грошових одиницях (грн.) |
|  |  | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  | Дитячі школи естетичного виховання | 903,0 | 1012,8 | 1218,2 | 1045,7 | 66649,0 | 77453,0 | 101879,0 | 83640,0 |
|  | Бібліотеки, централізована бухгалтерія | 714,40 | 572,6 | 788,0 | 832,6 | 49082,0 | 43684,0 | 65900,0 | 66592,0 |
|  | Театр- лабораторія „Ві” | 57,74 | 69,0 | 64,27 | 79,18 | 10500,0 | 4800,0 | 5100,0 | 6300,0 |
|  | Кінотеатри | 248,50 | 329,9 | 196,1 | 157,2 | 17355,0 | 22902,0 | 15660,0 | 12570,0 |
|  | Палаци культури | 272,0 | 769,73 | 1111,61 | 1226,51 | 21750,0 | 79312,92 | 84132,52 | 93861,0 |
|  | ВСЬОГО: | 2195,64 | 2754,03 | 3378,18 | 3341,19 | 182172,0 | 228151,92 | 272671,52 | 262963,0 |

Табл. 4.2.

Річні обсяги споживання теплової енергії міськими закладами культури

(потреби гарячого водопостачання)

|  | Назва групи закладів | Обсяги споживання теплової енергії на потреби ГВП |
| --- | --- | --- |
|  |  | У натуральних одиницях (Гкал) | У грошових одиницях (грн.) |
|  |  | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
|  | Дитячі школи естетичного виховання, бібліотеки, централізована бухгалтерія | 403,8 | 396,6 | 502,0 | 469,5 | 28931,0 | 30299,0 | 41981,0 | 37552,0 |
|  | ВСЬОГО: | 403,8 | 396,6 | 502,0 | 469,5 | 28931,0 | 30299,0 | 41981,0 | 37552,0 |

Табл. 4.3.

# Річні обсяги споживання природного газу міськими закладами культури

| Назва закладу, об’єкту | Обсяги споживання природного газу |
| --- | --- |
|  | У натуральних одиницях (куб.м) | У грошових одиницях (грн.) |
|  | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
| Бібліотека ім. О. Пушкіна | 3946,0 | 3698,0 | 3303,0 | 3234,0 | 912,0 | 838,0 | 763,0 | 747,0 |
| ВСЬОГО: | 3946,0 | 3968,0 | 3303,0 | 3234,0 | 912,0 | 838,0 | 763,0 | 747,0 |

Табл. 4.4.

# Річні обсяги споживання електричної енергії міськими закладами культури

| Назва групи закладів | Обсяги споживання електроенергії |
| --- | --- |
|  | У натуральних одиницях (кВт год.) | У грошових одиницях (грн.) |
|  | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
| Дитячі школи естетичного виховання, бібліотеки, централізована бухгалтерія | 234466,0 | 212909,0 | 358280,0 | 330244,0 | 43462,0 | 43003,0 | 77186,0 | 82561,0 |
| Театр- лабораторія „Ві” | 12175,0 | 15770,0 | 11934,0 | 11745,0 | 2200,0 | 3200,0 | 2500,0 | 2600,0 |
| Кінотеатри | 107170,0 | 130598,0 | 105608,0 | 173545,0 | 19744,0 | 25804,0 | 23358,0 | 44076,0 |
| Палаци культури | 56011,0 | 70984,0 | 374617,0 | 453893,0 | 14867,0 | 18673,0 | 60262,2 | 92136,5 |
| ВСЬОГО: | 409822,0 | 430261,0 | 850439,0 | 969427,0 | 80273,0 | 90680,0 | 163306,2 | 221373,5 |

Табл. 4.5.

# Річні обсяги споживання твердого палива міськими закладами культури

| Назва закладу, об’єкту | Обсяги споживання твердого палива |
| --- | --- |
|  | У натуральних одиницях (т) | У грошових одиницях (грн.) |
|  | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
| Дитяча музична школа № 7, бібліотека ім. Кропивницького | 13,0 | 14,7 | 11,9 | 12,6 | 2952,0 | 4444,0 | 4504,0 | 6369,0 |
| ВСЬОГО: | 13,0 | 14,7 | 11,9 | 12,6 | 2952,0 | 4444,0 | 4504,0 | 6369,0 |

Табл. 4.6.

#### Річні обсяги споживання питної води міськими закладами культури

| Назва групи закладів | Обсяги водоспоживання та водовідведення |
| --- | --- |
|  | У натуральних одиницях (куб.м) | У грошових одиницях (грн.) |
|  | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
| Дитячі школи естетичного виховання, бібліотеки, централізована бухгалтерія | 27496,0 | 33787,0 | 38304,0 | 39949,8 | 36488,0 | 64730,0 | 69913,0 | 66317,0 |
| Театр-лабораторія „Ві” | 1057,0 | 628,0 | 950,0 | 729,0 | 1300,0 | 1200,0 | 1800,0 | 1300,0 |
| Кінотеатри | 10086,0 | 10410,0 | 6416,0 | 4418,0 | 15126,0 | 19721,0 | 15281,0 | 10679,0 |
| Палаци культури | 10101,0 | 24303,22 | 11583,0 | 17780,11 | 14834,0 | 35903,26 | 27064,31 | 31992,58 |
| ВСЬОГО: | 48740,0 | 69128,22 | 57253,0 | 62876,91 | 67748,0 | 121554,21 | 114058,31 | 110288,58 |

Табл. 4.7

Річні обсяги споживання основних паливно-енергетичних  ресурсів і води у  закладах культури

та мистецтв у 2003-2005 р.р.

| Найменування видів ПЕР | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | у натура- льних показ- никах | у вартіс- них показ-никах | у натура-льних показ-никах | у вартіс-них показ-никах | у натура-льних показ-никах | у вартіс-них показ-никах |
| Теплова енергія | Гкал | 2754,03 | 228151,92 | 3378,18 | 272671,52 | 3341,19 | 262963,0 |
| Природний газ | м³ | 3968,0 | 838,0 | 3303,0 | 763,0 | 3234,0 | 747,0 |
| Тверде паливо | т | 14,7 | 4444,0 | 11,9 | 4504,0 | 12,6 | 6369,0 |
| Електроенергія | кВт год. | 430261,0 | 90680,0 | 850439,0 | 163306,2 | 969427,0 | 221373,5 |
| Водопостачання та водовідведення | м³ | 69128,22 | 121554,21 | 57253,0 | 114058,31 | 62876,91 | 110288,58 |
| Разом: - умовне паливо - вода | т у.п. м³ | 144917,6 69128,22 | 324113,92 121554,21 | 280810,13 57253,0 | 441244,52 114058,31 | 319395,38 62876,91 | 491452,5 110288,58 |

##### Таблиця 4.8

# ціни і тарифи на основі енергоносії та послуги з енергопостачання, водопостачання і водовідведення

для міських закладів культури

| № з\п | найменування енергоносія або послуги | одиниця виміру | середньорічне значення ціни енергоносія або тарифу на надання послуг, грн. (з пдв) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
|  |  |  |  | і | іі | ііі | іv |  |  |  |  |
| 1. | природний газ | грн./1000 м³ | 231 | 292,04 | 373,80 | - | 663,48 |  |  |  |  |
| 2. | тверде паливо (вугілля) | грн./т | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |
| 3. | електроенергія | грн./квтг | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0.34 | 0.39 |  |  |  |  |
| 4. | централізоване теплопостачання | грн./ гкал | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 190.67 | 190.67 |  |  |  |  |
| 5. | централізоване гаряче водопостачання | грн./ гкал | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 190.67 | 190.67 |  |  |  |  |
| 6. | водопостачання, водовідведення (станом на 2005 –2006 роки) | грн./куб.м | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2.010 | 2.010 |  |  |  |  |
| курс національної грошової одиниці гривні по відношенню до: | 1 дол. сша 1 євро ес | 5,05 6,10 | 5,05 6,08 | 5,05 6,08 | 5,05 6,08 | 5,05 6,08 |  |  |  |  |

5.  Потенціал    енергоресурсозбереження   міських   закладів

## культури. Основні напрямки енергозбереження в закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя

На час підготовки матеріалів  програми (і квартал 2006 року)  оціночне значення величини загального потенціалу економії пер в міських закладах культури та мистецтв дорівнювалось 127760 - 143730 т у.п, тобто становило 40-45% від базового (2005 року) рівня річного енергоспоживання. враховуючи стійку тенденцію з підвищення цін на енергоносії та їх прогнозні значення на найближчі два роки, а також опираючись на досвід країн європейського союзу та центральної європи в питаннях енергозбереження, можна зазначити, що економіко-доцільна складова загального потенціалу пер в міських закладах культури складає не менше 20 - 25% по енергоносіям і 10 – 15% по питній воді. тобто досягнення за чотири роки 18-22%-го рівня у зниженні споживання енергетичних ресурсів та питної води в міських закладах культури є цілком реальним завданням при умові стабільного фінансового забезпечення впровадження енергоресурсозберігаючих заходів.

вітчизняна та зарубіжна практика впровадження енергозберігаючих заходів в різноманітних громадських будівлях, в закладах освіти, культури, відпочинку, спорту тощо свідчить, що основні резерви в скороченні споживання пер в таких об’єктах зосереджені в:

- системі теплопостачання будівель і опалення приміщень (можлива економія енергоресурсів: 20-40%);

- системах вентиляції та   кондиціювання  повітря (можлива економія енергоресурсів: 5-20%);

- теплозахисних якостях і особливостях фізичного та будівельного стану огороджувальних  конструкцій будівель та споруд: стін, вікон, дверей, даху, перекриттів, техпідпілля та ін. (можлива економія енергоресурсів складає 20-40%);

- системі зовнішнього та внутрішнього електричного освітлення (можливе скорочення електроспоживання від 20-30% до 60-80%);

- рівні енергоефективності основного та допоміжного електрообладнання, яке використовується на конкретному об’єкті (можливий рівень скорочення електроспоживання за рахунок підвищення енергоефективності електрообладнання: 15-50%);

- стані теплозахисних і деяких інших фізичних властивостях внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж будівель і споруд (можливий рівень економії: 5-15);

- використанні приладів обліку та контролю і автоматичного регулювання тепло- і електроспоживання (можливе скорочення грошових витрат: 5-30%);

- культурі енергоспоживання персоналу і користувачів послугами закладів культури (можлива економія енергоресурсів та води: від 5 до 15%).

На основі узагальнення передового вітчизняного досвіду з проведення енергетичних обстежень і впровадження енергозберігаючих заходів в закладах соціально-культурної сфери деяких міст України можна виділити наступні основні напрямки в енергозбереженні в міських закладах культури (з урахуванням прогнозних даних щодо подальшого соціально-економічного розвитку міста і можливих темпів в підвищенні цін на енергоресурси):

а) скорочення споживання об’єктами первинних енергоносіїв та теплової енергії, які йдуть на забезпечення потреб в опаленні, гарячому водопостачанні, кондиціюванні повітря  та ін., за рахунок наведення елементарного порядку і підвищення рівня дисципліни та культури енергоспоживання (енерговикористання), встановлення сучасних приладів обліку в поєднанні з системами або пристроями програмованого автоматичного регулювання споживання теплоти, проведення робіт з оптимізації теплоспоживання, термореновації (покращення рівня теплового опору огороджувальних конструкцій будівель та споруд при проведенні їх капітальних ремонтів) або вибіркового, там де це доцільно, утеплення дверей, вікон, дахів тощо, підвищення теплоефективності існуючих приладів опалення (встановлення теплових екранів – теплових рефлекторів, промивка радіаторів та ін.), встановлення нових, більш ефективних приладів опалення, гідравлічного балансування внутрішніх мереж систем опалення, використання новітнього енергоефективного теплогенеруючого обладнання та приладів, в тому числі на основі альтернативних та поновлювальних джерел енергії (наприклад, теплових помп) та ін.;

б) скорочення споживання електричної енергії, яка витрачається на забезпечення роботи внутрішнього, зовнішнього та спеціального електроосвітлення об’єктів, вентиляцію, побутові та промислові кондиціонери, інше енерготехнологічне обладнання;

в) скорочення обсягів споживання питної води (і водовідведення), яка використовується для забезпечення господарських, побутових, гігієнічних та технологічних потреб закладів культури.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Енергозберігаючі заходи Програми передбачається виконувати головним чином за рахунок двох джерел фінансування: міського бюджету для бюджетних установ та власних коштів закладів культури та комунальних підприємств, які працюють на умовах госпрозрахунку та часткового самофінансування.

Дані про орієнтовні обсяги необхідного фінансового забезпечення виконання у 2007-2010 рр. програмних енергозберігаючих заходів наведені у таблиці 6.1. Перелік самих заходів наведено у наступному розділі в таблицях  7.1. та  7.2.  Передбачається, що щорічно, в кінці кожного року, управління культури буде готувати та подавати до міської ради обґрунтовані запити на фінансування з міського бюджету наступного року енергозберігаючих заходів даної Програми, які доцільно виконувати разом з проведенням планових поточних або капітальних ремонтів будівель, споруд або окремих приміщень закладів культури.

Табл. 6.1

Необхідні обсяги фінансового забезпечення виконання в 2007-2010 рр.

програми енергоресурсозбереження в закладах культури м. Запоріжжя*

| Рік виконання Програми | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний обсяг необхідного фінансування заходів Програми, тис. грн.: - міський бюджет - власні кошти | 573,015 151,15 | 736,764 157,15 | 513,087 151,15 | 301,188 44,65 |
| ВСЬОГО: | 724,165 | 893,914 | 664,237 | 345,838 |
| * з урахуванням обсягів фінансування в межах виділених коштів на кожний бюджетний рік (2007-2010р.р.) у відповідності до затвердження міських програм по галузі "Культура" м.Запоріжжя |

7. Організаційні та технічні заходи з енергозбереження в закладах культури та

мистецтв м. Запоріжжя на 2007-2010 рр.

Організаційні і технічні заходи з енерго- та ресурсозбереження, які планується здійснити впродовж 2007-2010 роки в різних закладах культури та мистецтв, наведені в таблиці 7.1. – 7.2.

Таблиця 7.1.

Основні організаційні заходи з енерго- та ресурсозбереження, які планується здійснити в закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя в 2007-2010 роках

| № | Найменування (або зміст) організаційного заходу | Термін впроваджен- ня заходу в рамках виконання Програми | Відповідальна особа | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Передбачити виділення для управління культури однієї штатної одиниці технічного спеціаліста, який би відповідав за питання енергозбереження та технічний нагляд в міських закладах культури (ЗК) | Іvквартал 2007 року - І квартал 2008 року | Начальник управління культури, Міськвиконком. |  |
| 2. | Призначення по кожному закладу культури і мистецтв відповідальних осіб за енерго-збереження і впровадження енергозберігаючих заходів | 01.08.2006 -30.09.2006 року | Начальник управління культури | Наказ по управлінню культури |
| 3. | Проведення з відповідальними особами за енергозбереження в ЗК навчальних занять з основ енергозбереження в бюджетних установах, енергетичному законодавству, передовому досвіду та іншим питанням | Впродовж терміну виконання Програми (2007-2010 роки) з пері- одичністю один цикл занять в рік | Начальник управ- ління культури, виконком, коор-диинатор виконан-ня міської програми енергозбереження | За узгодженням з керівництвом міськвиконкому (заняття органі-зовує структура, яка координує хід виконання міської Програми енерго-збереження) |
| 4. | Проведення щорічних внутрішніх нарад управління культури по питанням енергозбереження та підготовки ЗК до осінньо-зимового періоду. | Щорічно (травень-серпень) | Начальник управ-ління культури, від-повідальна особа за енергозбереження по управлінню культури |  |
| 5. | Розробка переліку заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду і опалювального сезону. | Щорічно (травень-серпень) | Керівники міських закладів культури |  |
| 6. | Уточнення переліку об’єктів культури та мистецтв, на яких передбачається впровадження енергозберігаючих заходів за рахунок власних і бюджетних коштів (паралельно з виконанням поточних або капітальних ремонтів та ін.) | Щорічно (травень-серпень) | Начальник відділу культури, відпові-дальна особа по управлінню куль-тури за енергозбе-реження, керівники міських закладів культури та мистецтв |  |
| 7. | Заслуховування на порадах управління звіту відповідальної особи по управлінню з питань енергозбереження про хід виконання Програми управління, впровадження енергозберігаючих заходів та ін. | Щорічно (не менш 1-2 рази на рік) | Відповідальна особа по управлінню з питань енергозбереження та технічного нагляду |  |
| 8. | Підготовка звітів про хід виконання Програми управління культури, заходів що увійшли до міської програми енергозбереження та ін. | Щокварталь-но впродовж 2007-2010 роки | Відповідальна особа по управлінню культури з питань енергозбереження та технічного нагляду |  |
| 9. | Участь відповідальної особи з питань енергозбереження по управлінню культури у роботах міськвиконкомівської групи з енергозбереження та енергоефективності | Впродовж терміну дії Програми управління культури і міської Програми енергозбе-реження на 2006-2010 роки | Відповідальна особа по управлінню з питань енергозбере-ження та техніч-ного нагляду | За спеціальним розпорядженням міського голови або його заступ-ників, відповід-ному рішенню міськвиконкому та ін. |
| 10. | Підвищення кваліфікації керівних працівників управління культури з питань енергозбереження | Один раз в три роки | Міськвиконком | По окремому наказу начальника управління культури |
| 11. | Організація проведення енергетичних обстежень декількох типових об’єктів культури, які знаходяться в підпорядкуванні управління культури | 2007 р. | Відповідальний від управління культури, міськ-виконком, орга-нізаційна струк-тура, яка координує хід виконання міської Програми енергозбереження |  |
| 12. | Проведення внутрішнього аналізу поточного споживання енергоносіїв закладами культури та мистецтв, а також поточного контролю за виконанням енергозберігаючих заходів в закладах культури та мистецтв | Щомісячно впродовж строку дії Програми | Відповідальний по управлінню куль-тури з питань енергозбереження та технічного нагляду |  |

Таблиця 7.2.

## Технічні заходи з енергозбереження в закладах культури і мистецтв м. Запоріжжя

## на 2007-2010 роки

| № | Найменування енергозберігаю-чого заходу | Місце впровад-ження енерго-зберігаю-чого заходу | Очіку-вані джере-ла фінан-суван-ня | Необхідність коштів на впровадження по роках в одиницях виміру. | Орієнтовні обсяги су-марної економії енергетичних ресурсів, що очікується від впровадження енергозбе-рігаючих заходів, т у.п. | Економічний ефект від впроваджен-ня енергозбе-рігаючих заходів впродовж строку дії Програми, тис. грн. /в цінах на 01.07.2006/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оди-ниця ви-міру | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2007-2010 роки |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3аміна /часткова/ старих вікон на нові енергоефективні | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | шт. | 117 | 118 | 117 | 71 | 423 | 0 242,6 | 143,4 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 242,065 | 245,714 | 242,065 | 131,738 | 857,754 |  |  |
|  |  |  | власні кошти | шт. | 55 | 56 | 55 | 11 | 177 |  |  |
|  |  |  |  | тис. грн. | 134,5 | 140,5 | 134,5 | 28,0 | 437,0 |  |  |
| 2 | Ремонт внутрішніх мереж тепло- і водопостачання з використанням енергозберігаю-чих технологій та матеріалів | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | тис. грн | 160,0 | 190,0 | 105,0 | 25,0 | 480,0 | 81 | 72,0 |
| 3 | Встановлення лічильників теплоспоживання | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | шт. | 1 | 3 | 1 |  | 5 |  | 20,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 25,0 | 75,0 | 25,0 |  | 125,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Заміна лічильника теплопостачання | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | шт. |  | 3 |  |  | 3 | 15 | 9,188 |
|  |  |  |  | тис. грн. |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  |  |
| 5 | Встановлення лічильника гарячої води | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | шт. | 1 | 2 | 1 |  | 5 |  | 0,917 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 0,3 | 0,6 | 0,3 |  | 1,2 |  |  |
| 6 | Заміна старих світильників на нові енергоефективні | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | шт. | 645 | 669 | 642 | 639 | 2592 | 838 | 876,0 |
|  |  |  |  | тис. грн. | 129,0 | 133,8 | 128,4 | 127,8 | 519,0 |  |  |
| 7 | Маловитратні енергозберігаючі заходи щодо підготовки будівлі до осінньо-зимового періоду /утеплення вікон, дверей та ін./ | Підвідомчі заклади культури і мистецтв | міський бюджет | тис. грн. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 66,6 |  | 30,0 |
|  |  |  | власні кошти | тис. грн. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 66,6 |  |  |
| 8 | Всього: |  |  |  | 724,165 | 893,914 | 664,237 | 345,838 | 2628,154 | 1176,6 | 1151,505 |

8. Результати, що очікуються від виконання Програми

Результати, що очікуються від виконання програми енергозбереження у

2007-2010 роках в закладах культури м. Запоріжжя,наведені в таблиці 8.1 і 8.2.

# Орієнтовні розрахунки економічного ефекту  від впровадження Програми

# наведені у додатку 3

# Табл. 8.1

Економія ПЕР та питної води від, яка очікується від реалізації

в 2006-2010 роках Програмних енергоресурсозберігаючих заходів

в закладах культури та мистецтв м. Запоріжжя

| № | Найменування ресурсу, який економиться | Одиниці виміру | Обсяги економії | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007р. | 2008р. | 2009р. | 2010р. |  |
| 1. | Теплова енергія | Гкал | 100...134 | 167...200 | 200...234 | 267...301 | 734...869 |
| 2. | Природний газ | тис. м³ | 32...34 | 32...34 | 32...34 | 32...34 | 128...136 |
| 3. | Електроенергія | тис.кВт·год | 290...387 | 290...387 | 290...387 | 290...387 | 1160...1548 |
| 4. | Тверде паливо | т | 0,25...0,3 | 0,25...0,3 | 0,25...0,3 | 0,25...0,3 | 1...1,2 |
| 5. | Водопостачання та водовідведення | м куб | 1398,24 | 1598,0 | 1797,74 | 1997,49 | 6791,47 |
|  |  | грн. | 2377,0 | 2716,0 | 3056,16 | 3395,73 | 11544,89 |
| 6. | Загальна економія ПЕР | т у.п. тис. грн. (в цінах на 01.07.2006 р.) | 149...189 | 160...201 | 166...207 | 178...218 | 653...815 |

Табл. 8.2.

Відносні показники плануємого в результаті виконання Програми зменшення споживання ПЕР та питної води в закладах культури та мистецтв

| № | Найменування ресурсу який споживається | Зменшення споживання енергоресурсів за рік (у % відносно даних 2005 року) | Разом за 2006 – 2010 роки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |  |
| 1. | Теплова енергія | 3 ... 4% | 5 ... 6% | 6 ... 7% | 8 ... 9% | 22 ... 26% |
| 2. | Природний газ | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% |
| 3. | Електроенергія | 30...40% | 30...40% | 30...40% | 30...40% | 120...160% |
| 4. | Тверде паливо | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% |
| 5. | Питна вода | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% |

Виконання завдань Програми дасть змогу поліпшити загальний технічний стан закладів культури і мистецтв міста, підвищити якість культурного обслуговування населення та зменшення на 18-22% поточні витрати коштів на енергозбереження.

Простий термін окупності Програми орієнтовно складає:

О = C(/Е  = 2628,154  = 2,3 року

1153,36

де C( - загальні капітальні вкладення в реалізацію Програми;

Е – отриманий економічний ефект.

ДОДАТОК 1

# ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ПІДПОРЯДКУВАННІ

# УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| № | Назва закладу культури | Адреса закладу культури | Загальна площа примі-щення | Опа-лювана площа примі- щення | Міст- кість осіб | Належність приміщення | Вид опалення у приміщенні | Лічильники | Річні обсяги спожи-вання теплової енергії за 2005 рік, Гкал | Річні обсяги спожи-вання електро-енергії кВт год. на 2005 рік | Річні обсяги споживан-ня питної води (водопос-тачання та водовідве-дення) м³ за 2005 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заміна | Установка |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комунальне підприємство “Палац культури “Титан” | вул. Перемоги, 131 | 6691 м2 | 6691 м2 | 800 | Комунальна власність | Центральне опалення | - | - | 317,6 | 253000 | 15955,6 |
| 2. | Комунальне підприємство “Палац культури “Заводський” | вул. Орджнокідзе,22 | 2880 м2 | 2880 м2 | 1200 | Комунальна власність | Центральне опалення | - | - | 243,78 | 42436 | 1605,89 |
| 3. | Комунальне підприємство “Палац культури “Хортиць-кий” | пр. Радянський, 15 | 782,6 м2 | 4782,6 м2 | 740 | Комунальна власність | Центральне опалення | Заміна лічильника тепло-постачання | - | 402,13 | 42750,74 | 43975,11 |
| 4. | Комунальне підприємство “Палац культури “Орбіта” | вул. Лермонтова, 9 | 5033,1 м2 | 5033,1 м2 | 828 | Комунальна власність | Центральне опалення | Заміна лічильника тепло-постачання | - | 263 | 115706 | 1716 |
| 5. | Міський культурний центр “Народний дім” | вул. Перемоги,117-б | 159,9 м2 | 150,0 м2 | 20 |  | Центральне опалення | - | - |  |  |  |
| 6. | Комунальне підприємство “Зірка” | пр. Леніна, 91 | 952,5 м2 | 952,5 м2 | 250 | Комунальна власність | Центральне опалення | - | - | 71,3 | - | 2187 |
| 7. | Комунальне підприємство “Кінотеатр “Космос” | вул. Космічна, 79-а | 1449 м2 | 1119 м2 | 500 | Комунальна власність | Центральне опалення | Заміна лічильника тепло-постачання | - | - | 11263 | 157 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Комунальне підприєм-ство “Кінотеатр ім.О.Довженка” | пр. Леніна, 145 | 2108,7 м2 | 108,7 м2 | 800 | Комунальна власність | Центральне опалення | Заміна лічильника тепло-постачання | - | 85,9 | 162282 | 2074 |
| 9. | Муніципальний театр-лабораторія “Ві” | о. Хортиця наукове містечко | 960 м2 | 960 м2 | 90 | На балансі управління культури | Центральне опалення | - | Встанов-лення лічильника тепло-постачання | 79,18 | 11745 | 729 |
| 10. | Театр танцю “Едельвейс” | вул. Кремлівська, 14 | 100 м2 | 100 м2 | 1200 | Орендує час-тину примі-щення у Па- лаці культури ВАТ “Запо-ріжтранс-форматор” | Центральне опалення | - | Встанов-лення лічильника тепло-постачання |  |  |  |
| 11. | Центральна бібліотека ім. М.Андросова | вул. Дзержинського, 51 | 284,4 м2 | 284,4 м2 | 56514 | ВРЕЖО-2 | міська теплопостачальна мережа | - | - | 12,2 | 6553 | 389 |
| 12. | Центральна бібліотека ім. Крупської | вул. Гоголя, 66 | 606,9 м2 | 606,9 м2 | 24247 | ВРЕЖО-2 | міська теплопостачальна мережа | - | - | 46,2 | 6842 | 356 |
| 13. | Бібліотека ім. З.Портнової | вул. Грязнова, 1-а | 63,1 м2 | 63,1 м2 | 19865 | ВРЕЖО-2 | міська теплопоста-чальна мережа |  | - | 3,8 | - | 51 |
| 14. | Бібліотека ім. М.Вовчок | Вул. Автобусна,17 | 142,2 м2 | 142,2 м2 | 7612 | На балансі управління культури | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 86,9 | 13397 | 956 |
| 15. | Бібліотека ім.В. Ульянова | вул. Чарівна, 143 | 125,4 м2 | 125,4 м2 | 30253 | ВРЕЖО-3 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 8,8 | 3023 | 70 |
| 16. | Бібліотека Підпорожнян-ська | ст. Фільтрова | 15,0 м2 | 15,0 м2 | 2421 | Запорізька водопровідна станція | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | - | - | 20 |
| 17. | Бібліотека ім. В. Комарова | вул. Ситова, 6 | 493,2 м2 | 493,2 м2 | 37017 | ВРЕЖО-5 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 22,5 | 3958 | 102 |
| 18. | Бібліотека ім. Ю.Гагаріна | вул. Комарова, 9 | 152,2 м2 | 152,2 м2 | 30914 | ЖСК “Комунаро-вець-7” | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 22,5 | 2616 | 34 |
| 19. | Бібліотека ім. П.Морозова | вул. Олімпійська, 8 | 110,4 м2 | 110,4 м2 | 28081 | ВРЕЖО-5 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 22,5 | 5551 | 70 |
| 20. | Бібліотека ім. І.Франка | вул. Тополіна, 35 | 152,5 м2 | 152,5 м2 | 11602 | ВРЕЖО-5 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 9,1 | 1570 | 67 |
| 21. | Бібліотека ім. М.Рильського | Дослідна Станція | 61,0 м2 | 61,0 м2 | 7539 | Запорізька дер- Жавна сільсько-господарська дослідна станція | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 4,5 | 3562 | 358 |
| 22. | Бібліотека ім.М.Остров-ського | вул. Космічна, 26 | 57,0 м² | 57,0 м² | 20016 | ВРЕЖО-5 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 5,8 | 154 | 67 |
| 23. | Бібліотека “Еврика” | вул. Новокузнецька,4 | 409,2 м² | 409,2 м² | 28001 | ВРЕЖО-11 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 43,9 | 4600 | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24. | Бібліотека ім. М.Кропив-ницького | вул. Істоміна, 7 | 170,0 м² | 170,0 м² | 17446 | на балансі управління культури міської ради | вугілля | - | Встанов-лення лічильника гарячої води | 4,6 т /тверде паливо/ | 1572 | - |
| 25. | Бібліотека ім. В.Короленка | вул. Мурманська, 3 | 48,0 м² | 48,0 м² | 13541 | ВРЕЖО-7 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 4,8 | 305 | 560 |
| 26. | Бібліотека ім. А.Чехова | вул. Дудикіна, 19-а | 91,2 м² | 91,2 м² | 16003 | ВРЕЖО-7 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 32,7 | 3177 | 763 |
| 27. | Бібліотека ім. А.Шляхової | вул. Добролюбова, 11 | 168,1 м² | 168,1 м² | 12073 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Встанов-лення лічиль-ника тепло-постачання, гарячої води | 18,4 | 1961 | 254 |
| 28. | Бібліотека ім. К.Великого | вул. Ладозька, 26 | 406,0 м² | 406,0 м² | 37667 | ВРЕЖО-7 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 53,4 | 6739 | 593 |
| 29. | Бібліотека ім. В.Кіяшка | вул. Кремлівська, 39 | 211,1 м² | 211,1 м² | 31128 | ВРЕЖО-9 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 18,2 | 1424 | 389 |
| 30. | Бібліотека ім. З.Космоде- м”янської | вул. Звенігородська, 7 | 117,3 м² | 117,3 м² | 22648 | ВРЕЖО-9 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 15,2 | 116 | 712 |
| 31. | Бібліотека ім. П.Осипенко | вул. Олександрова, 11 | 115,5 м² | 115,5 м² | 15016 | ВРЕЖО-9 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 24,3 | 1307 | 780 |
| 32. | Бібліотека ім. Л.Українки | вул. Трнгубова, 19 | 62,7 м² | 62,7 м² | 8000 | ВРЕЖО-9 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 5,8 | 690 | 339 |
| 33. | Бібліотека ім. В.Чубаря | пр. Леніна, 173 | 67,1 м² | 67,1 м² | 8811 | ВРЕЖО-13 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 17,8 | 523 | 85 |
| 34. | Бібліотека ім. В.Маяков-ського | пр. Маяковського, 7 | 310,7 м² | 310,7 м² | 13383 | ВРЕЖО-13 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 15 | 1460 | 373 |
| 35. | Бібліотека ім. В.Сосюри | вул. Правди, 65 | 44,0 м² | 44,0 м² | 9987 | ВРЕЖО-1 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 3,2 | 190 | 170 |
| 36. | Бібліотека “Джерело” | вул. 40 років Радянської України, 86-а | 308,3 м² | 308,3 м² | 32707 | ВРЕЖО-1 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 16,8 | 1347 | 677 |
| 37. | Бібліотека ім. С.Маршака | вул. 40 років Радянської України, 68-а | 103,3 м² | 103,3 м² | 32278 | ВРЕЖО-13 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 6,2 | 344 | 406 |
| 38. | Бібліотека ім. А.Гайдара | вул. Патріотична, 58-б | 178,0 м² | 178,0 м² | 23593 | ВРЕЖО-1 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 11,8 | 2615 | 1102 |
| 39. | Бібліотека ім. В.Гнаровської | вул. Запорізького козацтва, 17-а | 186,9 м² | 186,9 м² | 41167 | ВРЕЖО-6 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 49,7 | 2304 | 424 |
| 40. | Бібліотека ім. В.Лісняка | вул. Задніпровська, 11 | 316,5 м² | 316,5 м² | 33218 | ВРЕЖО-6 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 56,4 | 2389 | 591 |
| 41. | Бібліотека ім. К.Чуковського | вул. Воронезька, 30 | 97,2 м² | 97,2 м² | 27271 | ВРЕЖО-8 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 14,6 | 653 | 424 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42. | Бібліотека ім. М.Некрасова | вул. Полякова, 5 | 240,3 м² | 240,3 м² | 22981 | ВРЕЖО-3 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 33,4 | 427 | 43 |
| 43. | Бібліотека ім. В.Дубініна | вул. 8 Березня, 64 | 158,8 м² | 158,8 м² | 30497 | ВРЕЖО-10 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 6,2 | 4285 | 34 |
| 44. | Бібліотека ім. О.Пушкіна | вул. Шевченка, 138 | 84,5 м² | 84,5 м² | 10038 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Встановлення лічильника гарячої води | 3234 куб.м. /природний газ/ | 5822 | 51 |
| 45. | Бібліотека ім. Б.Хмельниць-кого | вул. Історична, 45 | 689,7 | 689,7 | 29186 |  | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 73 | 6999 | 675 |
| 46. | Бібліотека ім. В.Котика | вул. Вороніна, 5 | 254,1 м² | 254,1 м² | 28226 | ВРЕЖО-3 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 24 | 1269 | 34 |
| 47. | Бібліотека ім. Т.Шевченка | вул.Чарівна, 121 | 197,6 м² | 197,6 м² | 16288 | ВРЕЖО-3 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 27 | 2088 | 67 |
| 48. | Дитяча музична школа №1 | вул. Гоголя, 47 | 1256,0 м² | 1256,0 м² | 499 | ВРЕЖО-2 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 132 | 6210 | 1134,5 |
| 49. | Дитяча музична школа №2 | вул. Сталеварів, 17 | 1050 м² | 1050 м² | 400 | ВРЕЖО-13 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 135 | 6136 | 6290,3 |
| 50. | Дитяча музична школа №3 | вул. 40 років Радянської України, 36 | 491,6 м² | 491,6 м² | 389 | ВРЕЖО-13 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 75,1 | 6137 | 3613,3 |
| 51. | Дитяча музична школа №4 | вул. Орджонікідзе, 26 | 1332,49 м² | 1332,49 м² | 407 | ВРЕЖО-4 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 100 | 6319 | 891,7 |
| 52. | Дитяча музична школа №5 | вул. Ладозька, 18-а | 311,5 м² | 311,5 м² | 355 | ВРЕЖО-7 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 39,8 | 1825 | 425,4 |
| 53. | Дитяча музична школа №6 | вул. Омська, 5 | 737,5 м² | 737,5 м² | 502 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Установка лічильника теплопоста-чання, гарячої води | 59,9 | 6952 | 354,5 |
| 55. | Дитяча музична школа №7 | вул. Цюрупи, 40-а | 563,7 м² | 563,7 м² | 303 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Установка лічильника теплопоста-чання, гарячої води | 8,0 т /тверде паливо/ | 126321 | 1271 |
| 56. | Дитяча музична школа №7 (філія) | вул. Помірська, 91 | 190,6 м² | 190,6 м² |  | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Установка лічильника теплопоста-чання, гарячої водИ |  |  |  |
| 57. | Дитяча музична школа №8 | вул. Парамонова, 10-а | 545,8 м² | 545,8 м² | 359 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Встанов-лення лічильника тепло-поста-чання, гарячої води | 29 | 5249 | 1272,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 58. | Дитяча школа мистецтв №1 | вул. Запорізька, 1-а | 820 м² | 820 м² | 310 | ВРЕЖО-13 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 89,1 | 6236 | 3512,1 |
| 59. | Дитяча школа мистецтв №2 | вул. Ново кузнецька, 18-а | 1400 м² | 1400 м² | 458 | загальноосвітня школа №103 | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 182 | 4626 | 624,6 |
| 60. | Дитяча школа мистецтв №3 | вул. Гудименко, 13 | 896 м² | 896 м² | 508 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Встанов-лення лічильника теплопостачання, гарячої води | 5,4 | 7492 | 1151,4 |
| 61. | Дитяча школа мистецтв №3 /філія/ | вул. Патріотична, 76 | 541 м² | 541 м² | 192 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Встанов-лення лічильника теплопоста-чання, гарячої води |  |  |  |
| 62. | Дитяча школа мистецтв №4 | вул. Бочарова, 10-б | 758,0 м² | 758,0 м² | 663 | на балансі управління культури міської ради | міська теплопоста-чальна мережа | - | Встанов-лення лічильика теплопос-тачання, гарячої води | 134,8 | 12658 | 3957,4 |
| 64. | Дитяча художня школа | пр. Маяковського, 3-а | 804,4 м² | 804,4 м² | 460 | ВАТ “ЗФЗ” | міська теплопоста-чальна мережа | - | - | 63,6 | 19024 | 3009,2 |

ДОДАТОК 2

# СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ

ОБСЯГІВ ЕНЕРГОНОСІЇВ В УМОВНЕ ПАЛИВО

(за даними, які використовують державні органи статистики

та інспекція з енергозбереження)

| № з/п | Вид первинного палива (або енергоносія) і його одиничний обсяг | Нижча теплота згорання палива, Гкал | Енергетичний еквівалент палива (енергоносія) виражений в тонах умовного палива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1000 куб.м природного газу | 8,050-8,500 | 1,16 т у.п. |
| 2. | 1 тона вугілля | 4,830 (4,400-4,900) | 0,69 т у.п. |
| 3. | 1 тона мазуту | 9,660 | 1,37 т у.п. |
| 4. | 1 тона дизельного топлива | 10,291 (10,151-10,291) | 1,47 т у.п. |
| 5. | 1 тона бензину | 10,430 | 1,49 т у.п. |
| 6. | 1 тона керосину | 10,291 | 1,47 т у.п. |
| 7. | 1000 куб.м коксового газу | 3,997 | 0,571 т у.п. |
| 8. | 1000 куб.м доменного газу | 1,022 | 0,146 т у.п. |
| 9. | 1000 куб.м феросплавного газу | 2,310 | 0,33 т у.п. |
| 10. | 1 тона дров | 2,436 | 0,348 т у.п. |
| 11. | 1000 кВт год. електроенергії |  | 0,325 т у.п. (первинного палива) |
| Інші корисні дані та деякі співвідношення: 1 т у.п. = 7000 Мкал = 7 Гкал; 1 л бензину, керосину або дизпалива в середньому важить 0,85 кг; 1 Гкал = 10³ Мкал = 106 кал = 109 кал; 1 Гкал = 4190 МДж; 1 ГДж = 10³ МДж = 109 Дж; 1 МДж = 0,278 кВт год. = 0,0341 кг у.п.; 1 кВт год. = 3,6 МДж В статистичній звітності використовується слідуючи приблизне співвідношення між 1 Гкал зекономленої на базі споживача теплової енергії та зменшенням споживання умовного органічного палива на стороні генерації: 1 Гкал ≈ 0,172 т у.п. |

ДОДАТОК 3

Орієнтовні розрахунки економічного ефекту від

впровадження заходів Програми енергозбереження

в закладах культури і мистецтв на 2007-2010 роки

Розрахунки виконано на основі використання укрупнених показників та емпіричних співвідношень, які стримані в практиці впровадження енергозберігаючих заходів в громадських та адміністративних будівлях України і деяких стран СНД. Розрахунки наведені нижче в тій послідовності, в якій енергозберігаючі заходи перелічені у табл. 7.2.

1.Назва енергозберігаючого заходу: “Заміна (часткова) старих вікон на  нові енергоефективні”.

Сутність заходу: часткова заміна в закладах культури і мистецтв вікон на нові енергоефективні з плановим обрамленням та скло пакетами. Строк служби таких вікон складає 30-50 років.

Типові значення можливої економії ПЕР даного заходу становлять 15-25%. Тобто при 100% - ому встановленні в будівлі нових енергоефективних вікон втрати теплової енергії об’єктом у зовнішнє середовище зменшиться в середньому на 15-25%. Середній термін окупності заходу складає 16 років (при масштабі цін на енергоносії станом на 01.07.2006 року).

Об’єкт впровадження: підвідомчі заклади  культури та мистецтв (вибірково). Виконується часткова заміна вікон на об’єктах . Загальна кількість вікон, які замінюються, складає 600 одиниць.

Основні вихідні дані для орієнтовного розрахунку економічного ефекту від впровадження заходу:

кількість вікон, що замінюється (N) – 600 одиниць;

сумарні капітальні вкладення (Ск)  -  1294,754 тис. грн.;

середня вартість 1 т у.п. (станом на 01.07.2006 р.) (суп)  -  591,0 грн.;

середній термін окупності заходу (о) при ціні природного

газу за 1000 куб.м. в 698 грн. (за даними української асоціації

виробників енергоефективних вікон) – 16 років.

Річний економічний ефект (Егр) впровадження енергозберігаючого заходу буде орієнтовно складати (для 600 нових вікон):

Егр =  Ск/О = 1294,754 тис. грн. :16 ≈ 80922 грн.

Річна економія умовного томлива (при впровадженні всіх разом нових вікон):

Еуп = Егр /Суп  = 80922 грн. : 591 грн./т у.п. ≈ 136,92 т у.п.

При очікувані в подальшому (в 2007-2009 роках) зростанні цін на енергоносії, в тому числі і на природний газ, що найменше в 1,5-2 рази, термін окупності  заходу зменшиться на таку ж величину.

Загальна економія коштів та ПЕР за період виконання Програми (2007-2010 років) буде складати:

Егр  ≈ (172/600 х 80922 грн.) х 3 роки +

+ (174/600 х 80922 грн.) х 2 роки +

+ (172/600 х 80922 грн.) х 1 рік   +

+ (82/600 х 80922 грн.) х 0,5 року = 145255 грн.

Еуп  ≈ (172/600 х 136,92 т у.п.) х 3 роки +

+ (174/600 х136,92 т у.п.) х 2 роки +

+ (172/600 х136,92 т у.п.) х 1 рік   +

+ (82/600 х136,92 т у.п.) х 0,5 року = 242,6 т у.п.

2.  Назва енергозберігаючого заходу: “Ремонт внутрішніх мереж тепло- і водопостачання з використанням енергозберігаючих технологій та матеріалів”.

Сутність заходу: ремонт внутрішніх мереж тепло- і водопостачання в будівлях закладів культури та мистецтв з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і нових інженерних рішень (вставлення пластикових труб, теплоізоляція вводів, модернізація гідроелеваторів і системи автоматики тощо).

Типове значення річної економії коштів від впровадження заходу складає приблизно 0,5...1% від загального річного споживання ПЕР об’єктів.

Об’єкти впровадження: 10-12 міських закладів культури та мистецтв, які підпорядковані управлінню.

Загальні капітальні вкладення Ск  в реалізацію цього заходу в 2007-2010 роках складають 480 тис. грн. Середньорічне споживання ПЕР зазначеними закладами культури та мистецтв в грошовому вимірі дорівнює приблизно 25367 грн.

Загальна річна економія коштів може становити приблизно 0,01 Ск, тобто 12537 тис. Грн., а з урахуванням зменшення витоків питної води працевтраті на обслуговування близько 18 тис. грн.

Загальна економія коштів за період виконання Програми (2007-2010 років) складе:

Егр∑  = (160/480 х 18000 грн.) х 3 роки +

+ (190/480 х 18000 грн.) х 2 роки +

+ (105/480 х 18000 грн.) х 1 рік   +

+ (25/480 х 18000 грн.) х 0,5 року ≈ 72000 грн.

Слід додати, що як свідчить практика приблизно 2/3 цієї суми відносяться до економії безпосередньо ПЕР, а решта – питної води.

Середньозважений термін окупності заходу буде складати:

О = Ск /Егр  =      480 тис. грн.   = 6,66 року.

72 тис. грн./рік

3. Найменування заходу: “Встановлення лічильників теплоспоживання”.

Сутність заходу: встановлення лічильників теплової енергії (можливо з регулятором теплоспоживання) на 5 об’єктах.

Ск = 125 тис. грн.

Звісно, що встановлення тільки лічильників на об’єктах енергоспоживання (без впровадження додаткових заходів з енергозбереження) економії ПЕР не дає,  але заощаджує кошти. Заощадження коштів в середньому складає від 5% до 15% річних витрат, а в деяких випадках і значно вище (≈30%).

Середньорічне споживання теплової енергії у грошовому вимірі (на базі 2005 року) на 5 обраних об'єктах  приблизно складає 24346 грн. (в цінах на 31.12.2005 року). Тобто річна економія коштів від   одночасного впровадження 5 лічильників може складати приблизно 2,5 тис. грн. При ціні 1 Гкал теплової енергії в 79 грн.

Сумарна економія коштів за всі роки виконання Програми (враховуючи поступове впровадження приладів) складе:

Егр∑  = (25/125 х 2,5 тис. грн.) х 3 роки +

+ (75/125 х 2,5 тис. грн.) х 2 роки +

+ (25/125 х 2,5 тис. грн.) х 1 рік   = 5 тис. грн.

Встановлення разом з лічильниками добових регуляторів споживання теплової енергії дасть змогу ще додатково економити в нічний час, суботу та неділю близько 10% теплової енергії. Тобто, загальна економія коштів може складати не менш як 10 тис. грн. При подальшому підведенні тарифу на теплову енергію може в 2 рази (яке планується в найближчі роки для бюджетних установ) термін окупності заходу буде складати приблизно 6 років.

4. Назва заходу: “ Заміна лічильника теплоспоживання”.

Сутність заходу: заміна трьох морально та фізично застарілих лічильників теплоспоживання на нові     N = 3 од. Ск = 75 тис. грн.

Заміна старих тепло лічильників на нові, більш точні, може дати 1% економії поточних платежів за теплову енергію, а впровадження (що заплановано) добового регулятора теплоспоживання – 5...10%.

В 2005 році загальне річне споживання теплової енергії на трьох запланованих об’єктів становило 348,8 Гкал на суму 27873 грн. При одночасному встановленні всіх трьох лічильників річна економія коштів буде складати приблизно 11% (від суми в 27873 грн. В цінах на 01.07.2006 року), тобто 27873 грн. Х 0,11 = 3066 грн. Загальна економія коштів за всі роки дії Програми (2008-2010 років) буде складати: 3066 грн. Х 3 роки = 9198 грн. (≈ 15 т у.п.).

5. Назва заходу: “Встановлення лічильників гарячої води”.

Сутність заходу: встановлення на об’єктах  4 крильчастих лічильників гарячої води   N = 4 од. Ск = 1,2 тис. грн.

На обраних об’єктах культури та мистецтв за споживання гарячої води складає 3671 грн. в рік. Звісно, що встановлення лічильника гарячої води в бюджетних установах дає зменшення платежів що найменше 10-15%. Тобто, при встановленні лічильників в 2007 та 2008 роках сумарна економія коштів може скласти:

Егр∑  = (2/4 х 3671 грн. х 10%) х 3 роки +

+ (2/4 х 3671 грн. х 10%) х 2 роки = 917 грн.

Термін окупності заходу складає приблизно 2 роки.

6. Назва заходу: “Заміна старих світильників на нові енергоефективні”.

Сутність заходу: заміна старих (морально та фізично застарілих) низько ефективних світильників загального та локального (місцевого) освітлення приміщень закладів культури та мистецтв на нові більш енергоефективні світильники. В закладах культури і мистецтв поки ще використовуються здебільше лампи розжарювання, ККД яких складає 3...5%, а також застарілі низько ефективні світильники люмінесцентними лампами.

Передбачається при виконанні поточних ремонтів закладів культури та мистецтв здійснити заміну старих світильників  з лампами розжарювання

(наприклад, з Р = 2 х 100 Вт) на нові енергоефективні світильники з люмінесцентними лампами "м'якого" освітлення (Р = 70 Вт) або світильники з енергозберігаючими компактними  люмінесцентними лампами. При цьому передбачається задіяти спеціальний механізм впровадження нового енергоекономного світлотехнічного обладнання, який раніше було опрацьовано в проекті Tacis EUK 9803 бувшим Запорізьким регіональним інформаційно-координаційним центром з енергозбереження. Для цього готується уніфіковане обладнання, яке також буде використано при реалізації низки     спеціальних цільових підпрограм загальної міської Програми з енергозбереження по впровадженню нових енергозберігаючих  світильників в закладах охорони здоров'я, освіти, спорту, адмінбудівлях тощо.

Типові значення можливої економії електроенергії при впроваджені даного енергозберігаючого заходу складають:

- при заміні ламп розжарювання на нові люмінесцентні лампи (світильники) – 50…80%;

- при заміні старих типів люмінесцентних світильників на нові енергоефективні з ЕПРА – 25…30%.

Об’єкти впровадження: приміщення міських закладів культури і мистецтв. Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від впровадження:

- загальна кількість світлоточок, яка потребує модернізації

(підвищення енергоефективності)                                   -   2592

- середньорічна кількість годин роботи внутрішнього освітлення

приміщень (Т)                                                                   - 4000 год.

- вартість 1кВт/год електроенергії

(з ПДВ, станом на 01.07.06 рік) (Сел)                                 - 0,3397 грн.

- вартість одного люмінесцентного світильника 2 х 36 Вт

(з лампами та електронним ПРА)                                     - 200 грн.

- вартість однієї енергозберігаючої люмінесцентними

лампи, з Р = 20-23 Вт і Т = 12000 год.                                -  30 грн.

- капітальні вкладення – Ск = 519 тис.грн.

Зменшення споживання електричної потужності однією світлоточкою (лампою або світильником) після впровадження заходу буде становити:

- для компактних люмінесцентних ламп

∆ Р1 = Р лр – Рклл  ≈  100 Вт –  20 Вт ≈ 80 Вт;

- для нових люмінесцентних світильників (2 х 36 Вт з ЕПРА)

∆ Р2 = Р лр – Рлс ≈ (2 х 100 Вт) – (2 х 32 Вт) ≈ 135 Вт

Приблизно щорічно в закладах культури будуть замінятися в середньому 648 світильників–світоточок, при цьому 90% заміна буде виконуватися з використанням нових енергоефективних світильників з ЕПРА з паспортною потужністю 2 х 36 Вт (фактично 2 х 32 Вт) або інколи 2 х 58 Вт, а в 10% будуть мінятися лампи розжарювання з Р = 100 Вт на КЛЛ з Р = 20 Вт.

В цьому випадку річна економія електроенергії буде складати:

Еел = [(∆Р1 х n1) + (∆Р2 х n2)] х Т [(0,08кВт х 0,1 х 648 х 4) + (0,135кВт х 0,9 х 648)] х 4000 год. = 397848 кВт·год. (129,3 т у.п.),

де  n1 – кількість компактних  люмінесцентних ламп, в одній умовній світло точці (люстрі) 4 лампи КЛЛ;

n2 – кількість нових люмінесцентних світильників.

В грошовому вимірі річна економія коштів буде складати:

Егр. = Еел х Сел = 397848 кВт/год х 0,3397 грн./ кВт·год ≈ 135тис.грн.

Сумарна (з наростаючим підсумком) економія коштів та ПЕР від впровадження заходу за роки виконання Програми в 2007 – 2010 років складе:

ЕелΣ ≈ Еел х Т∑ років  =  (397848 кВт·год х 3 роки)  +

+  (397848 кВт·год х 2 роки)  +

+  (397848 кВт·год х 1 рік)     +

+ (397848 кВт·год х 0,5 року) ≈ 2,58млн.кВт·год (838 т у.п.)

ЕгрΣ ≈ Еел х Сел  = 2580000 кВт·год х 0,3397  грн./кВт·год. ≈ 876тис.грн.

Очікуваний термін окупності заходу складає:

О = Ск/ЕгрΣ = (519 тис.грн : 4 роки) / (876 тис.грн/рік : 4 роки) = 0,6 року.

7. Назва заходу: "Мало витратні енергозберігаючі заходи щодо підготовки будівель до осінньо-зимового періоду".

Сутність заходу : щорічне проведення мало витратних заходів по утепленню будівель закладів культури і наведенню елементарного порядку в культурі споживання ПЕР та питної води (утеплення вікон, дверей, дрібний ремонт тощо0. Передбачається, що на ці цілі щорічно кожному міському закладу

культури та мистецтв з міського бюджету цілеспрямовано  буде виділяться від   200 до 400грн. Орієнтовні щорічні сумарні витрати на ці цілі можуть скласти 33,3 тис.грн.

З практики енергозбереження звісно  що такі заходи можуть давати економію ПЕР в межах 0,5…2% при загальному обсязі споживання теплової енергії усіма закладами культури на рівні 3341Гкал в рік  сума економії коштів на сплату за опалення та електроспоживання може скласти від 3 до 6 тис.грн щорічно (в цінах на енергоносії станом на 01.07.2006 рік).

Секретар ради                                                                       Ю.В. Каптюх