ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

28.03.2007 № 25

# ПРОГРАМА

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ  “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС” НА  2006-2010  РОКИ

# Запоріжжя – 2006

Дана програма є робочим документом Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” і базується на попередніх розрахунках необхідних обсягів фінансування для забезпечення сталого функціонування рухомого складу електротранспорту, підтримки робочого стану існуючого обладнання і будівель, подальшого технічного переоснащення та розвитку міського електротранспорту.

Виконання в сучасних умовах  зазначених задач пов’язане із застосуванням на міському  електротранспорті заходів з енергоощадності і раціональним використанням енергоресурсів. Зекономлені кошти будуть спрямовані на виконання ремонтних робіт, заміну інженерного обладнання, тощо.

Матеріали програми енергозбереження на міському електротранспорті входять складовою частиною до загальноміської програми енергозбереження, концепцію побудови якої було затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2006  № 6.

Передбачається, що дані матеріали будуть служити своєрідним підґрунтям та орієнтирами у формуванні щорічних запитів на фінансування міського електротранспорту і визначенні внутрішніх резервів в укріпленні та розвитку матеріальної бази Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс”.

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ“ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС” НА  2006-2010 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” на 2006-2010 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Розпорядження міського голови від 21.03.2005 №263р “Про розробку міської програми енергозбереження”, рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2006 №6 “Про затвердження Концепції програми енергозбереження в міському господарстві м.Запоріжжя на 2006-2010 роки” Вимоги та окремі завдання, які стосуються енерго- та ресурсозбереження і викладені у “Загальнодержавній програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки”, що введена в дію Законом України від 24.07.2004 № 1869-IV. “Програма розвитку пасажирського транспорту в м. Запоріжжі на 2006-2010 роки” затверджена рішенням міської ради від 30.11.2005 № 31. |
| Розробник Програми | Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Генеральний директор Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” |
| Організація-куратор (координатор) виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради |
| Основні виконавці Програми | Відділи та виробничі підрозділи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” |
| Основна мета Програми | Головною метою Програми енергоресурсозбереження підприємства “Запоріжелектротранс” є переведення економіки підприємства на енергоресурсозберігаючий шлях розвитку і скорочення за рахунок цього витрат підприємства на забезпечення його сталого функціонування, вивільнення коштів для їх подальшого залучення на покращення технічного стану виробництва, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності, стійкості та якості енергопостачання і покращення на цій основі якості та безпеки послуг з пасажироперевезень. |
| Термін реалізації Програми | 2006-2010 роки |
| Найважливіші цільові показники | Щорічне скорочення споживання ПЕР в 2006-2010 роки не менш ніж 3-7% від показників енергоспоживання 2005 року. Досягнення в 2010 році річного споживання ПЕР та питної води на рівні: електроенергія - 37500000 кВт.год теплова енергія - 5223,8 Гкал природний газ - 754,8 тис.м3 питна вода - 60,0 тис.м3 |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | 1.Оновлення рухомого складу парку трамваїв та тролейбусів за рахунок придбання 4 трамвайних вагона та 49 тролейбусів (відповідно Програми оновлення рухомого складу міського електротранспорту в місті Запоріжжя на 2007-2009 роки). 2.Заміна інженерного обладнання підприємства, яке має високий рівень фізичного зносу на нове, менш енергоємне. 3.Перебудова тролейбусів ЮМЗ-1 на ЮМЗ-Т2П (двосекційний на односекційний). 4. Заміна газової теплової завіси на водотеплову завісу або інфрачервоні обігрівачі для опалення робочих місць. 5. Ремонт фасаду адміністративного будинку (утеплення зовнішньої поверхні стін та ремонт даху будинку). 6. Реконструкція тягових підстанцій із заміною обладнання, в т.ч.: заміна комплектів телемеханіки, заміна масляних вимикачів на вакуумні. |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | Власні кошти підприємства, кошти міського бюджету (бюджету розвитку) |
|  | Рік | Всього | Власні кошти | Кошти міського бюджету |
|  | 2006 р. | 125,55 | 125,55 | - |
|  | 2007 р. | 533,55 | 533,55 | - |
|  | 2008 р. | 3726,50 | 1364,50 | 2362,00 |
|  | 2009 р. | 4214,00 | 1852,00 | 2362,00 |
|  | 2010 р | 4531,00 | 2017,00 | 2514,00 |
|  | Всього | 13130,60 | 5892,60 | 7238,00 |
| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Очікувані результати від виконання програми - зменшення витрат: електроенергії – на 293,6 тис.кВт. год (в середньому на рік – 2,01 %); теплової енергії – на 1044,8 Гкал ( в середньому на рік – 5%); природний газ – на 189,0 тис.м3 ( в середньому на рік – 9,2%); питна вода – на 3,0 тис. м3 ( в середньому на рік – 3%). Очікуване загальне енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів в 2010 р. в порівнянні з 2005 р. зменшиться в середньому до 7%. Економія за 5 років складе: - енергоносіїв - 3042,7 т у.п. 3559,5 тис. грн. - питної води - 3,0 тис. м3 9,3 тис. грн. (у цінах на 01.06.2006). |
| Контроль виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради, уповноважений спеціальний робочий орган (підрозділ, робоча група, комісія тощо) міськвиконкому. |
| Періодичність контролю | Щоквартально. |

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОРІЗЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”

Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” (далі підприємство “Запоріжелектротранс”) є комунальним господарством, засновником і власником майна якого є Запорізька міська рада.

Основною метою діяльності підприємства “Запоріжелектротранс” є задоволення потреб населення у пасажироперевезеннях з високою культурою обслуговування.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є власні кошти від перевезень пасажирів та іншої діяльності, субвенції з Державного бюджету та кошти бюджету міста.

До складу підприємства входять структурні підрозділи, які здійснюють перевезення пасажирів, обслуговування та ремонт рухомого складу, трамвайної колії та споруд енергогосподарства:

-трамвайне депо № 1 експлуатує  138 одиниць рухомого складу трамвая. Крім того, в технологічному процесі як споживачі енергоресурсів функціонують газотеплова завіса з витратами газу до 60 м3 /год та мийний комплекс з витратами води до 0,8 м3 /год.

- трамвайне депо № 2 експлуатує  95 одиниць рухомого складу трамвая. В технологічному процесі задіяний мийний комплекс з витратами води до 0,8 м 3 /год.

- тролейбусний парк № 1 експлуатує 91 одиницю рухомого складу тролейбуса. В технологічному процесі як споживачі енергоресурсів функціонують котельня з встановленими 2 котлами НИИСТУ-5 потужністю 0,465 Г кал год, газотеплова завіса з витратами газу до 60 м3/год, мийний комплекс з витратами води до 0,8 м 3 /год.

- тролейбусний парк № 2 експлуатує 93 одиниці рухомого складу тролейбуса. В технологічному процесі задіяно мийний комплекс з витратами води до до 0,8 м3/год.

- служба електрогосподарства обслуговує 102 км контактної мережі трамвая та 188,5 км тролейбуса, 30 тягових підстанцій та 6 трансформаторних підстанцій з встановленою потужністю 73 МВт.

- служба колії обслуговує 103,4 км трамвайної колії.

- вагоноремонтні майстерні мають на своєму балансі приміщення та обладнання для обслуговування та ремонту рухомого складу трамвая і тролейбуса, котельню з встановленими 2 котлами НИИСТУ-5 з продуктивністю 0,465 Г кал год.

Діючі тарифи на енергоносії (станом на 01.01.2006):

-  на електроенергію 				-  0,13 грн./ кВт. год   (без ПДВ)

-  на теплопостачання			-  66,65 грн./ Гкал       (без ПДВ)

-  на водопостачання				-   1,17 грн./м3	       (без ПДВ)

- на водовідведення				-   1,13 грн./м3	       (без ПДВ)

- на світлі нафтопродукти:

- бензин А-76					-  3,15 грн./ л

- на дизпаливо					-  3,55 грн./ л

- на природний газ				-  430,54 грн./1000м3 (без ПДВ)

Забезпеченість підприємства приладами обліку:

- електроенергії 				- 100%

- теплової енергії				- 100%

- природного газу				- 100%

- гарячої та холодної   води 		- 100%.

Відповідно вимогам Держстандарту на підприємстві існує необхідність встановлення приладів обліку більш високого класу точністі.

Показники щорічного обсягу споживання енергоресурсів та води  підприємством     “Запоріжелектротранс”    за   2002 - 2005   роки   наведені    в

таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Обсяги споживання енергоресурсів підприємством “Запоріжелектротранс” у 2002-2005 роках

| Найменування ПЕР | Одиниця виміру | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Споживання | Тис. грн. | Споживання | Тис. грн. | Споживання | Тис. грн. | Споживання | Тис. грн. |
| Електроенергія | тис.кВтгод. т у.п. | 51084,7 6283,4 | 9244,7 | 40750,5 5012,31 | 8013,7 | 39666,8 4879,0 | 7570,5 | 37942,5 4666,9 | 6180,6 |  |
| Газ природний | тис. куб.м т у.п. | 683,9 803,9 | 271,0 | 920,0 1117,8 | 314,4 | 736,8 895,2 | 313,5 | 643,2 781,5 | 304,9 |  |
| Теплоенергія | Гкал т у.п. | 4174,6 5968,8 | 300,7 | 4716,1 6744,4 | 351,7 | 4021,9 5751,3 | 334,7 | 5585,8 7987,7 | 479,4 |  |
| Паливно-мастильні матеріал (бензин, дизпаливо та інші мастила ) | тн т у.п. | 380,3 555,2 | 785,7 | 358,2 522,972 | 763,3 | 333,4 486,764 | 789,6 | 322,1 470,3 | 1302,9 |
| Водопостачання Водовідведення | куб.м куб.м | 101225 97170 | 196,9 | 97200 93988 | 277,8 | 99846 98708 | 256,9 | 79127 75853 | 221,8 |
| ВСЬОГО: | т у.п. | 13611,4 | 10799,0 | 13397,5 | 9720,9 | 12012,3 | 9265,2 | 13906,3 | 8489,6 |

2. МЕТА  ПРОГРАМИ

Головною метою Програми енергоресурсозбереження Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту  “Запоріжелектротранс” (далі Програма) є переведення  економіки підприємства на енергоресурсозберігаючий шлях розвитку і скорочення за рахунок цього витрат підприємства на забезпечення його сталого функціонування, вивільнення коштів для їх подальшого залучення на покращення технічного стану виробництва, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності, стійкості та якості енергопостачання і покращення на цій основі якості та безпеки послуг з пасажироперевезень.

3. НАЙВАЖЛИВІШІ  ПРОБЛЕМИ  ПІДПРИЄМСТВА “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС” В ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ  ТА ЕНЕРГОВИКОРИСТАННІ

Міський електротранспорт є енергоємним виробництвом. Витрати на оплату спожитих електроенергії, газу, тепла, води є складовими собівартості пасажирських перевезень і впливають на поступове її зростання.

Частка вартості енергоресурсів в собівартості пасажирських перевезень складає:

-  на електропостачання 			-13,67 %

-  на теплопостачання			- 0,90  %

-  на природний газ				- 0,74 %

- на водопостачання

та водовідведення				- 0,39 %

- на паливо-мастильні матеріали	- 2,88 %.

Питання енергоресурсозбереження знаходяться у тісному взаємозв’язку з питаннями енерговикористання, оскільки впровадження заходів з енергозбереження забезпечує зменшення як загального обсягу витрат на експлуатаційну діяльність міського електротранспорту, так і собівартості перевезення 1 пасажира.

На сьогоднішній день найважливішими проблемами для підприємства  з питань енергоресурсозбереження є наступні:

1. Високий рівень фізичного зносу об’єктів міського електротранспорту.

Згідно бухгалтерського обліку підприємства “Запоріжелектротранс”, знос основних засобів складає:

- рухомий склад трамвая – 91,2 %,

- рухомий склад тролейбуса – 70,0%,

- трамвайного шляху – 80,7%,

-    контактної мережі – 33,7%,

- кабельної мережі – 51,4%,

- тягових підстанцій – 53,1%,

- автопарку аварійної техніки служби енергогосподарства- 84,8%.

2. Відсутність стабільного оновлення рухомого складу трамвая та тролейбуса.

Середній вік трамваїв становить 22,0 роки, тролейбусів - 13,3 роки. Із загальної кількості трамвайних вагонів 208 одиниць відпрацювали нормативний термін (16 років). Із загальної кількості тролейбусів 144 машини відпрацювали нормативний термін (10 років).

Нові моделі трамваїв та тролейбусів відповідають сучасним вимогам якості пасажирських перевезень, технічних та експлуатаційних характеристик, зовнішнього вигляду і комфортності. Суттєвою перевагою нових тролейбусів є обладнання, що дозволяє економити електроенергію.

3. Моральне і технічне старіння обладнання тягових перетворювальних підстанцій.

Практично всі тягові підстанції обладнані комплексами пристроїв телемеханіки ТМ-320, які знаходяться в експлуатації більше 20 років і зняті з виробництва ще у 1988 році. Електронні блоки, що входять до складу  пристроїв застаріли як технічно, так і морально. Ремонтний фонд не поповнюється, оскільки базові схеми пристроїв, які вироблялись у країнах Балтії, зняті з виробництва у 1987 році. Ремонт частини блоків в умовах підприємства “Запоріжелектротранс" неможливий, а  вихід із строю хоча б одного з блоків може привести до повної непрацездатності комплексу пристроїв телемеханіки ТМ-320 та втрати контролю за рухом трамваїв і тролейбусів.

Технічний знос пристроїв телемеханіки приводить до відмови у роботі при підвищенні температури до 25 градусів тепла, при грозових розрядах, що приводить до викривлення сигналів управління, збільшує час на приведення їх до нормального стану, викликає аварійні ситуації на контактно-кабельних  мережах.

4. Низька енергетична ефективність функціонування основного паливовикористовуючого обладнання (котельні з встановленими котлами НИИСТУ-5 мають ККД не більш 80%, а виробництво теплової енергії не перевищує 0,4 Г кал /год.);

5. Високий рівень фізичного зносу будівель  та інженерного обладнання підприємства, що зумовлює збільшення витрат на опалення (теплова завіса) та значні втрати теплоносіїв через поверхню стін та віконне скління (виробничий корпус трамвайного депо № 1 збудовано у 1944 році, а виробничий корпус тролейбусного парка № 1 – у 1949 році).

4. ОЦІНКА  ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВА “ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”

Головними споживачами паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві є :

- електроенергії – рухомий склад трамваїв та тролейбусів (95%);

- теплової енергії – підрозділи підприємства (100%) для опалення та гарячого водопостачання;

- природного газу – котельні підприємства (80%) на виробництво теплової   енергії, на опалення та гаряче водопостачання; технологічне  обладнання  (20%).

- питна вода - підрозділами підприємства  на миття  рухомого складу (70%) та інші санітарно - гігієнічні потреби (30%).

Потенціал  енергозбереження – різниця між обсягами існуючого стану енергоспоживання та умовами споживання ПЕР при впровадженні всіх можливих енергозберігаючих заходів.

Технічний потенціал визначається  можливостями енергозбереження, які можуть бути реалізовані за фіксований проміжок часу та залежить від темпів і досягнень науково-технічного прогресу.

Для підприємства “Запоріжелектротранс”, враховуючи необхідність вирішення основних проблем енергоресурсозбереження, технічним потенціалом може бути:

- заміна старого рухомого складу на новий, менш енергоємний (можливий рівень економії ПЕР 3 – 6%);

- заміна зношеного контактного дроту на новий з метою зменшення витрат у контактних мережах трамвая та тролейбуса;

- реконструкція діючих тягових підстанцій з метою вдосконалення систем електропостачання;

- використання інфрачервоних обігрівачів у депо та парках підприємства замість газової теплової завіси;

- використання вихідних газів котелень для попереднього підігріву води, що використовуються в котлах для потреб підприємства;

- заміна котлів типу НИИСТУ-5 на нові, з більшим ККД;

- перебудова тролейбусів типу ЮМЗ-1 на ЮМЗ-Т2П (двосекційний на односекційний).

Таким чином, враховуючи вищенаведене, технічний потенціал енергозбереження на підприємстві “Запоріжелектротранс” можна оцінювати до 30%. Більш точна оцінка загального потенціалу можлива тільки за результатом проведення повного енергетичного обстеження  (енергоаудиту) підприємства.

Енергозбереження складає ту частину технічного потенціалу, яка може бути прибутково освоєна при достатніх капіталовкладеннях. Можливості економічного потенціалу нижче за можливості технічного і включають тільки рентабельну частину останнього, освоєння якого залежить від інвестицій. Крім того, економічний потенціал обмежується вимогами, які пред’являються до окупності капіталовкладень у енергозбереження.

На даний час економічно-доцільна складова потенціалу енергозбереження підприємства оцінюється на рівні 10-15 %, але в умовах нестачі   фінансових    коштів    зменшення   споживання  ПЕР можливе на рівні

3-5%.

Орієнтовна оцінка  існуючого загального енергозберігаючого потенціалу підприємства наведена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Результати загальної оцінки потенціалу можливої економії ПЕР та питної води на підприємстві “Запоріжелектротранс”

| Назва енергоносіїв | Одиниця виміру | Тис. грн. |
| --- | --- | --- |
|  | Назва | Кількість |  |
| Електроенергія | тис. кВт. год. | 903,4 | 343,3 |
|  | т у п | 293,6 |  |
| Теплова енергія | Г кал | 1044,0 | 156,7 |
|  | т у п | 182,5 |  |
| Природний газ | тис. м3 | 190,1 | 142,6 |
|  | т у п | 220,5 |  |
| Питна вода | тис. м3 | 3,0 | 9,3 |
| В С Ь О Г О: | т у.п. | 696,6 | 651,9 |

Головний результат, що очікується від виконання Програми - вихід у 2010 році на річне споживання ПЕР і води підприємством “Запоріжелектротранс”  на обсяги, рівень яких не буде  перевищувати 93 % від загального їх споживання у 2005 році, тобто до 2010 року загальне енергоспоживання повинно скоротитися до 7 %.

5. ЗАХОДИ ПО СКОРОЧЕННЮ ПЕР

Заходи по скороченню паливно-енергетичних ресурсів за рахунок енергозбереження, підвищення енергоефективності і раціонального використання енергоресурсів наведені у таблицях  5.1 та 5.2.

Таблиця 5.1 Обсяги фінансування впровадження енергозберігаючих заходів  на 2006-2010 роки

| № з.п. | Найменування енергозберігаючого заходу | Очікувані джерела фінансування | Обсяги впровадження по роках в одиницях виміру |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обсяги фінансування |
|  |  |  | Одиниця виміру, шт. | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2006-2010 роки |
|  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення рухомого складу трамваїв і тролейбусів | Кошти державного та міського бюджету |
| 2 | Заміна зношеного контактного дроту на новий | Власні кошти | км. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 |
|  |  |  | тис. грн. | 77,0 | 225,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3302,0 |
| 3 | Відновлення стикових, шляхових та рейкових з’єднань | Власні кошти | шт. | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 22500 |
|  |  |  | тис. грн. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 4 | Перебудова тролейбуса ЮМЗ-1 на ЮМЗ-Т2П (з двосекційного на односекційний) | Власні кошти | шт. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
|  |  |  | тис. грн. | 40,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 680,0 |
| 5 | Впровадження систем автоматичного регулювання споживання підрозділами теплової енергії | Власні кошти | сист | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | тис. грн. | 2,25 | 2,25 | - | - | - | 4,5 |
| 6 | Здійснення заходів по скороченню витрат тепло енергії шляхом проведення ремонту тепломереж, полагодження теплоізоляції | Власні кошти | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|  |  |  | тис. грн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 7 | Ремонт фасаду адміністративного будинку: -утеплювання зовнішньої поверхні стін та заміна віконного скління- -ремонт даху будинку | Власні кошти | м2 | - | - | 680 | 966 | 2200 | 3846 |
|  |  |  | тис. грн. | - | - | 55,0 | 550,0 | 715,0 | 1320,0 |
| 8 | Заміна приладу обліку газу | Власні кошти | Прил. | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  |  |  | тис. грн. | - | - | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 9 | Заміна газової теплової завіси на водотеплову завісу або інфрачервоні обігрівачі | Власні кошти | компл. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | тис. грн. | - | 140,0 | 140,0 | 140.0 | 140,0 | 560,0 |
| 10 | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на ліхтарі з натрієвими лампами ДНаТ | Власні кошти | шт. | 100 | 100 | - | - | - | 200 |
|  |  |  | Тис. грн. | 4,3 | 4,3 |  |  |  | 8,6 |
| 11 | Реконструкція тягових підстанцій із заміною обладнання: заміна комплектів телемеханіки; заміна масляних вимикачів на вакуумні. | Місь-кий бюд-жет (бюд-жет розвитку) | Комплект | - | - | 9 | 9 | 10 | 28 |
|  |  |  | тис. грн. | - | - | 1362,0 | 1362,0 | 1514,0 | 4238,0 |
|  |  |  | комплект | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  |  |  | тис. грн. | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| ВСЬОГО |  | тис. грн. | 125,55 | 533,55 | 3726,5 | 4214,0 | 4531,0 | 13130,6 |
| в тому числі: | Місь-кий бюд-жет | тис. грн. | - | - | 2362,0 | 2362,0 | 2514,0 | 7238,0 |
|  | Власні кошти | тис. грн. | 125,55 | 533,55 | 1364,5 | 1852,0 | 2017,0 | 5892,6 |

Таблиця 5.2 Економія енергетичних ресурсів та економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів за період дії Програми

| № з.п. | Найменування енергозберігаючого заходу | Очікувані джерела фінансу-вання (місцевий бюджет, власні кошти підпри-ємства) | Обсяги фінансу-вання, тис.грн. | Сумарна економія енергетичних ресурсів від впровадження енергозбері-гаючих заходів, т у.п. | Економічний ефект від впровадження енергозбе-рігаючих заходів впродовж строку дії Програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оновлення рухомого складу трамваїв і тролейбусів | Кошти державного та міського бюджету | - (Програма оновлення рухомого складу) | 578,389 | 682,3 |
| 2 | Заміна зношеного контактного дроту на новий | Власні кошти | 3302,0 | 208,16 | 449,8 |
| 3 | Відновлення стикових, шляхових та рейкових з’єднань | Власні кошти | 5,0 | 16,275 | 20,6 |
| 4 | Перебудова тролейбуса ЮМЗ-1 на ЮМЗ-Т2П | Власні кошти | 680,0 | 134,032 | 270,0 |
| 5 | Впровадження систем автоматичного регулювання споживання підрозділами теплової енергії | Власні кошти | 5,0 | 1,43 | 2,7 |
| 6 | Здійснення заходів по скороченню витрат тепло енергії шляхом проведення ремонту тепломереж, полагодження теплоізоляції | Власні кошти | 5,0 | 7,15 | 8,3 |
| 7 | Ремонт фасаду адміністративного будинку: -утеплювання зовнішньої поверхні стін та заміна віконного скління -ремонт даху будинку- | Власні кошти | 1320,0 | 430,1 | 420,0 |
| 8 | Заміна приладу обліку газу | Власні кошти | 7,5 | 107,61 | 192,2 |
| 9 | Заміна газової теплової завіси на водотеплову завісу або інфрачервоні обігрівачі | Власні кошти | 560,0 | 1116,0 | 747,5 |
| 10 | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на ліхтарі з натрієвими лампами ДНаТ | Власні кошти | 8,6 | 24,6 | 31,2 |
| 11 | Реконструкція тягових підстанцій із заміною обладнання: заміна комплектів телемеханіки; заміна масляних вимикачів на вакуумні. | Міський бюджет (бюджет розвитку) | 4238,0 | 324,59 | 443,0 |
|  |  |  | 3000,0 | 94,364 | 291,9 |
| ВСЬОГО |  | 13130,6 | 3042,7 | 3559,5 |

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Джерела фінансування програми: власні кошти підприємства, кошти місцевого бюджету,  кошти державного бюджету на засадах співфінансування, кошти інших джерел.

Таблиця 6.1 -  Узагальнені обсяги фінансового забезпечення виконання програми енергоресурсозбереження підприємства “Запоріжелектротранс” на 2006 – 2010 роки

| Рік виконання програми | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) заходів Програми за рахунок: |  |  |  |  |  |  |
| - власних коштів підприємства | 125,55 | 533,55 | 1364,50 | 1852,00 | 2017,00 | 5892,60 |
| - коштів міського бюджету | - | - | 2362,00 | 2362,00 | 2514,00 | 7238,00 |
| ВСЬОГО: | 125,55 | 533,55 | 3726,50 | 4214,00 | 4531,00 | 13130,6 |

Сума фінансування з державного та місцевого бюджетів щорічно підлягає коригуванню відповідно до затверджених обсягів видатків на зазначені цілі у відповідних бюджетах.

# 7. РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ У РАЗІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати, що очікуються у разі виконання у 2006 – 2010 роках програми енергоресурсозбереження підприємством “Запоріжелектротранс”, наведено у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Очікувана економія ПЕР та питної води від реалізації у 2006 –2010 роках програмних енергоресурсозберігаючих заходів на підприємстві “Запоріжелектротранс”

| Найменування ресурсу, який економиться | Одиниці виміру | Обсяги економії |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Електроенергія | тис.кВт.год | 136,5 | 903,3 | 903,4 | 903,4 | 903,4 |
| Теплова енергія | Гкал | 113,0 | 820,0 | 940,0 | 1600,0 | 1750,8 |
| Природній газ | тис.м3 | 184,5 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |
| Питна вода | тис.м3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Загальна економія ПЕР | т у.п. | 256,2 | 631,2 | 648,4 | 742,7 | 764,2 |
|  | тис. грн | 106,7 | 782,1 | 803,4 | 920,3 | 947,0 |

При загальних обсягах фінансування впровадження заходів з енергоресурсозбереження в обсязі 13130,6 тис.грн.  загальна економія паливно-енергетичних ресурсів за період дії Програми очікується в обсязі 3559,5 тис.грн.

При цьому середній термін окупності енергосберігаючих заходів на підприємстві буде складати до 4 років.

Особливістю підприємства “Запоріжелектротранс” є той факт, що впроваджуючи заходи з поліпшення вкрай незадовільного технічного стану основних засобів, підприємство вирішує і проблему енергоресурсозбереження, і питання покращання фінансового стану.

Як вказувалось у розділі 3, питання енергоресурсозбереження знаходяться у тісному взаємозв’язку з питаннями енерговикористання у процесі забезпечення пасажирських перевезень, в першу чергу з якістю та надійністю надання послуг з перевезення пасажирів.

Обсяг власних доходів від перевезення пасажирів характеризується  прямою залежністю від їх якості та безпеки:

- стану рухомого складу, який приваблює платоспроможних пасажирів, працює стабільно без заходів та простоів у лінії, без втрати доходів, забезпечує пасажирам  швидке та комфортне пересування містом,

- стану контактної  мережі, обриви якої приводять до зупинок міського електротранспорту та втрати доходів,

- стану трамвайних колій, належний стан яких забезпечує якість та безпеку пасажирських перевезень, відсутність сходів трамваї з рейок та втрату доходів від перевезень пасажирів,

- якості енергозабезпечення, що забезпечується відсутністю аварій на енергомережах або швидкістю усунення як самих аварійних ситуацій, так і причин їх виникнення.

На сьогодні  питання транспортних перевезень є одним з найболючіших для мешканців міста. Успішна реалізація Програми буде мати позитивний вплив на соціальний стан у місті, особливо для пасажирів пільгових категорій.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що успішне впровадження Програми енергоресурсозбереження Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту “Запоріжелектротранс” принесе користь підприємству та підвищить його авторитет і довіру мешканців міста.

Секретар ради							Ю.В.Каптюх