Затверджено

рішення міської ради

28.03.2007 № 36

# ПРОГРАМА

# ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я м. ЗАПОРІЖЖЯ

# НА 2007-2010 РОКИ

# Запоріжжя - 2007

Дана програма є суто внутрішнім робочим документом Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради (далі УОЗ), який визначає основні напрямки в виконанні робіт з енерго- і ресурсозбереження, підвищення енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів з метою суттєвого скорочення їх споживання, пом’якшення негативних наслідків від постійного зростання цін на енергоносії та питну воду, забезпечення необхідної фінансової та функціональної стійкості господарського комплексу лікувально-профілактичних закладів (далі ЛПЗ) м. Запоріжжя.

Програма є добровільним фаховим відгуком колективу УОЗ м. Запоріжжя на кризові явища останнього часу в роботі комунального енергетичного сектору міста, на певні негаразди в теплозабезбеченні і гарячому водопостачанні ЛПЗ, їх технічному та інженерному забезпеченні. Заходи Програми відповідають на питання «Де, як, та що робити ? Які кошти для цього потрібні ?» та інші.

Передбачається, що дані матеріали Програми будуть постійно доопрацьовуватися, уточнюватися та доповнюватися, тому їх не слід рахувати суто кінцевими і офіційно-підзвітними для контролюючих та вищих зовнішніх організацій. Матеріали відображають лише відповідне бачення рішення своїх внутрішніх проблем в енергозабезпеченні і енерговикористанні фахівцями УОЗ та їх прагнення покращити ситуацію в цих питаннях.

Планується, що найважливіші заходи даної програми будуть включені до загальноміської Програми енергозбереження на 2007-2010 р.р., концепцію побудови якої було затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради за № 6 від 26.01.2006 р., а також в щорічні плани соціально-економічного розвитку міста Запоріжжя.

Програму розглянуто та рекомендовано до затвердження на апаратній нараді УОЗ згідно протоколу від  04 вересня 2006 року.

Копіювання Програми та її передача стороннім організаціям або фізичним особам

заборонена Законом України “Про інформацію” та керівництвом УОЗ.

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я м. ЗАПОРІЖЖЯ НА 2007-2010 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження в закладах охорони здоров'я м. Запоріжжя на 2007-2010 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Розпорядження міського голови № 263р від 21.03.2005р. «Про розробку міської програми енергозбереження», рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.2006 № 6 «Про затвердження Концепції програми енергозбереження в міському господарстві м. Запоріжжя на 2007-2010рр.». |
| Розробник Програми | Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Запорізької міської ради. |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Начальник управління охорони здоров'я Запорізької міської ради. |
| Організація-куратор (координатор) виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради. |
| Основні виконавці Програми | Фахівці міського управління охорони здоров'я та лікувально-профілактичних закладів, що підпорядковані міському управлінню охорони здоров'я. |
| Основна мета Програми | - зменшення за чотири роки (2007-2010 рр.) споживання ПЕР ЛПЗ м. Запоріжжя не менш ніж на 5-8% в порівнянні з рівнем споживання 2005 року, пом'якшення на цій основі негативних наслідків від постійного зростання цін на енергоресурси, забезпечення необхідної фінансової та функціональної стійкості господарського комплексу міських лікувально-профілактичних закладів; - економія бюджетних коштів за рахунок скорочення (шляхом раціонального енерговикористання та підвищення енергоефек-тивності) обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в ЛПЗ. |
| Строки реалізації Програми | 2007-2010 роки. |
| Найважливіші цільові показники | Скорочення щорічного сумарного споживання ПЕР та питної води не менш ніж на 1-1,5% (з подальшим забезпеченням зростання з 2010 року рівня річної економії до 3-5%) від показників споживання 2005 року. Досягнення в 2010 році середньорічних обсягів річного споживання: -теплової енергії - 57 тис. Гкал; -електроенергії - 10,3 тис.кВт.год; -питної води - 1 750 тис.м.куб. (водоспоживання + водовідвід); -природний газ – 3979000 м. куб.; -бензин – 897 т; або в 19768 т у. п. |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | Організаційні: навчання фахівців; введення в штатний розклад управління охорони здоров'я ІТП з питань енергозбереження; передача котелень з балансу лікарень на баланс міського концерну теплових мереж. Технічні: встановлення лічильників тепла в лікувальних закладах, заміна в приміщеннях ЛПЗ ламп розжарювання на люмінесцентні лампи, заміна старих (дерев’яних) вікон та вхідних дверей на енергоефективні металопластикові, ремонт вентиляційних систем в ЛПЗ, заміна фізично зношених автомашин швидкої допомоги та встановлення у 3 міській лікарні когенераційної установки, а у 5 дитячій лікарні та міській клінічній лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги сучасного вентиляційного обладнання. |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми, млн. грн. | Загальний необхідний обсяг фінансування виконання Програми у 2007-2010 р.р. складає 75-80 млн. грн.: 2007 р. – 15 млн. грн. 2008 р. – 18 млн. грн. 2009 р. – 20 млн. грн. 2010 р. – 25 млн. грн. Джерела фінансування: Державний бюджет – 75%, міський бюджет – 20%, інші джерела – 5%. |
| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Очікувана загальна економія ПЕР та питної води за період виконання Програми буде становити: електроенергії – 2,3 млн. кВт. год теплоенергії - 6000 Гкал питної води - 927 тис. м. куб бензину - 37,7 т природного газу – 310 000 м. куб., або 3 564 т у. п. У грошовому вимірі сумарна економія коштів складе 10 561 473 грн. (в цінах на 01.07.2006 р.). |
| Контроль виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради, уповноважений спеціальний робочий орган (підрозділ, робоча група, комісія міськвиконкому). |
| Періодичність контролю | Щоквартально. |

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

м. ЗАПОРІЖЖЯ

Управління охорони здоров’я міста Запоріжжя включає в свою структуру 
33 лікувально-профілактичних закладів та установ, які розташовані в 
245 спорудах з етажністю від одно до семи поверхів та мають 266 одиниці автотранспорту (згідно додатку 1, дані взяті з паспортів лікувально-профілактичних закладів м. Запоріжжя).

Загальна площа споруд, яка прямо пов’язана зі споживанням паливно-енергетичних ресурсів та води, складає 273 675 м2.:

223,105 тис.м2  - лікувальні помешкання;

50,57 тис.м2 – допоміжні (котельні, гаражі, пральні та ін.).

До складу лікарень системи охорони здоров’я м. Запоріжжя відносяться:

- 15 поліклінік  і лікарень для надання медичної допомоги вдома та іншої роботи з амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення міста;

- 5 дитячих поліклінік та лікарень;

- 5 пологових будинків;

- 7 стоматологічних поліклінік;

- 1 студентська поліклініка.

Дата введення в експлуатацію споруд міської системи охорони здоров’я починається з 1904 р. (пологовий будинок № 1), тому 75% будівель знаходяться в незадовільному, а деякі в аварійному стані і потребують термінового капітального ремонту, а 20% – часткового ремонту. Знос дахів споруд, які здебільше покриті руберойдом і шифером, складає 75%.

До складу інженерних систем енерго-, тепло- і водопостачання закладів охорони здоров’я входять:

- внутрішні тепломережі – 19500 м;

- внутрішні водомережі  - 16170 м;

- каналізаційні мережі – 19900 м;

- електромережі  – 9500 м;

- бойлерні установи – 33 одиниці;

- трансформаторні підстанції – 19 одиниць;

- 121 ліфт.

Кількість власних котелень - 10, три  з яких потребують капітального ремонту, реконструкції та заміни обладнання і котлів. Всі котельні працюють на природному газі тільки для технічних потреб лікувально-профілактичних закладів, а не для опалювання.

Фізичний та моральний знос обладнання на початок 2007 року досяг рівня 50-90 відсотків:

- обладнання пральних – 90%;

- автоклавів – 70%;

- рентгенапаратів – 60%;

- обладнання зуботехнічних лабораторій і стоматологічних кабінетів - 60%;

- кабінетів фізіотерапевтичних процедур – 60%;

- іншого інженерного обладнання  – 50%.

Забезпеченість міських закладів охорони здоров'я приборами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів на кінець 2005 р. складала:

- теплової енергії	- 88%;

- води		- 80%;

- електроенергії	- 100%;

- природного газу - 100%.

Великою проблемою для міського управління охорони здоров’я і адміністрацій лікувальних закладів є забезпечення надійного і якісного функціонування власних котелень та підтримка їх належного технічного стану. У цьому зв’язку доцільно поставити питання перед міською владою про передачу котелень з балансу лікарень на баланс комунального концерну “Міські теплові мережі”, тому що в лікарнях немає в штатному розкладі фахівців інженерів-теплотехників та іншого технічного персоналу, який повинен забезпечувати якісну експлуатацію обладнання котелень.

2. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

І ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

м. ЗАПОРІЖЖЯ

Фізичний стан систем теплопостачання та теплоспоживання в лікувальних закладах управління охорони здоров’я м. Запоріжжя в цілому незадовільний - його знос станом на 01.01.2006 р. складав 75-90% (це 19,3 тис. м зовнішніх і внутрішніх мереж теплопостачання) і потребує повного або часткового ремонтів мереж опалення, водопроводів, паропроводів, заміни застарілої теплоізоляції та інше. Знос мереж зовнішнього енергопостачання складає 30%

( 3,2 тис. м).

Ревізії, ремонту і заміни потребує 75% внутрішньої електропроводки всіх споруд (170 тис. м).

Знос будівель та споруд всіх закладів охорони здоров’я станом на 01.01.2006 р. складав 75%, що не дає можливості зберігати теплову енергію в тому обсязі, в якому вона постачається.

Найважливішими проблемами у сфері енергозабезпечення міських закладів охорони здоров'я є:

- проведення в достатньому обсязі капітальних і поточних ремонтів систем тепло та водозабезпечення (заміна трубопроводів, запірної арматури, теплоізоляції);

- заміна вікон та дверей на металопластикові;

- проведення ревізії і ремонту внутрішніх електромереж, обладнання трансформаторних підстанцій, оптимізація роботи електрообладнання, ефективного створення умов щодо ефективного використання освітлення та електроприладів;

- терміновий монтаж другої лінії електропостачання 3-ї міської лікарні;

- заміна і встановлення нових приладів обліку енергоносіїв та питної води:

- теплової енергії		- 26 од.;

- води     			- 58 од.;

- електричної енергії	- 33 од;

- газу				- 2 од.;

- ремонт споруд (дахів, відмосток, захисних конструкцій);

- відсутність резервного енергопостачання та аварійного освітлення в деяких лікарнях;

- ремонт  та заміна вентиляційних систем;

- підвищення ефективності роботи всього енергоспоживаючого обладнання;

- заміна санітарних автомашин та автомобілів швидкої медичної допомоги, які відпрацювали технічний ресурс, на нові.

На підставі вищевикладеного вважаємо, що одним із найважливіших питань для вирішення проблем енергозабезпечення і енергозбереження закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя є планове фінансування видатків на проведення капітальних і поточних ремонтів, закупівлю нового енергоефективного обладнання, санітарних автомобілів та автомашин швидкої медичної допомоги, на виконання термінових ремонтів споруд, на капітальні і часткові ремонти інженерного обладнання систем тепло-, водо-, електропостачання. Зрозуміло, що в теперішніх умовах всі ці роботи повинні виконуватися обов'язково з застосуванням енергозберігаючих рішень, використанням сучасних, енергоощадних технологій та обладнання, новітніх матеріалів та інше.

3. ОСНОВНА МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою «Програми енергоресурсозбереження в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя…» є економія бюджетних коштів за рахунок скорочення (шляхом раціонального енерговикористання та підвищення ефективності енергоспоживання) обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя.

Основними задачами «Програми енергоресурсозбереження в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя…» є:

- аналіз технічного стану будівель та споруд, автотранспорту, а також енергоспоживаючого обладнання, систем енергопостачання, внутрішніх інженерних мереж, лікувального та інженерного обладнання закладів охорони здоров’я з метою подальшої мінімізації споживання енергоресурсів та питної води; визначення основних напрямків енергозбереження в закладах охорони здоров’я;

- створення адміністративних, організаційних, технічних та інших умов щодо розгортання в міських закладах охорони здоров'я робіт з енерго- та ресурсозабезпечення, раціонального енерговикористання, підвищення ефективності енергообладнання, економії коштів міського бюджету, які йдуть на сплату за використані енергоносії;

- досягнення 100% -го оснащення всіх закладів охорони здоров’я приладами обліку споживання енергоносіїв та питної води;

- розробка та виконання термінових та невідкладних заходів по наведенню елементарного порядку в технічному стані енергоспоживаючого та інженерного обладнання лікувальних закладів, ліквідуванню непродуктивних витрат енергоносіїв та інше;

- розробка та виконання поточних та середньо-термінових заходів з впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання,  матеріалів, приладів обліку та регулювання енергоспоживання тощо;

- покращення умов праці робітників в лікувальних закладах;

- забезпечення умов щодо поліпшення технічного стану інженерного обладнання і підвищення його енергоефективності, покращення якості медичного обслуговування населення;

- створення показових (пілотних) проектів для впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання в 3-5 лікарнях міста Запоріжжя.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

ТА ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

м. ЗАПОРІЖЖЯ

Головними паливно-енергетичними ресурсами, які споживаються лікувальними закладами м. Запоріжжя є:

- теплова енергія (що йде на потреби опалення, гарячого водопостачання та технологічного забезпечення функціонування лікувальних закладів);

- питна вода ;

- електроенергія;

- природний газ;

-паливно-мастильні матеріали.

Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів за період 2003-2006 роки в закладах охорони здоров’я доведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів

в закладах охорони здоров’я за 2003-2006 р.р.

| Найменування видів ПЕР | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | 2006 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в нат. показн. | тис. грн. | в нат. показн. | тис. грн. | в нат. показн. | тис. грн. | в нат. показн. | тис. грн. |
| 1.Теплова енергія (Гкал) | 63000 | 5040 | 67200 | 5380 | 58800 | 4710 | 60000 | 4800 |
| 2.Питна вода (водоспоживання + водовідведення) (м.куб) | 2761600 | 3590 | 2437975 | 4145 | 2179075 | 3705 | 2157500 | 3680,7 |
| 3.Електроенергія (кВт. год.) | 10297300 | 1920 | 12727000 | 2598 | 11338600 | 2495 | 11570000 | 2988 |
| 4.Природний газ (м.куб) | 4514767 | 1040 | 4389357 | 1010 | 4347554 | 1000 | 4180340 | 990 |
| 5.Паливно-мастильні матеріали (бензин та інше в тн.) | 1155000 (982 т) | 1800 | 1270000 (1080 т) | 2300 | 1300000 (1105 т) | 2900 | 1100000 ( 935 т) | 3960 |
| Всього: ПЕР (ту.п.) | 20879 | 13980 | 22392 | 15433 | 20485 | 14810 | 20318 | 16419 |
| Вода (водоспоживання + водовідведення) (м. куб) | 2761600 | 3590 | 2437975 | 4145 | 2179075 | 3705 | 2157500 | 3680,7 |

Аналізуючи річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів закладами охорони здоров’я м. Запоріжжя за 2003-2006 роки по даним 
таблиці 4.1, можна зробити висновок, що розходження в цифрах по рокам складає 2-10%, тобто споживання ПЕР в кожному році приблизно було однакове.

Середньорічні обсяги споживання ПЕР (по базі 2003-2006 рр.) закладами охорони здоров’я м. Запоріжжя наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Середньорічні обсяги споживання ПЕР

(по базі 2003-2006 рр.) закладами охорони здоров’я м. Запоріжжя

| Найменування видів ПЕР | Річні обсяги споживання |
| --- | --- |
|  | в натуральних показниках | в вартісних показниках , тис. грн. |
| 1.Теплова енергія ( тис.Гкал) | 62,25 (58,8…67,2) | 4982,5 (4710…5380) |
| 2.Питна вода (водоспоживан-ня + водовідведення) ( тис.м.куб) | 2384 (2157,5…2761,6) | 3780,2 (3590…4145) |
| 3.Електроенергія (млн. кВт. год.) | 11,5 (10,3…12,8) | 2500,25 (1920…2988) |
| 4.Газ (млн.м.куб) | 4,36 (4,18…4,52) | 1010 (990…1040) |
| 5.Паливно-мастильні матеріали (бензин,л) | 935 т (2005рік) | 3960 (2005рік) |
| Всього: ПЕР (т у.п.) | 21018,5 (20318...22392) | 11233 (9800... 12738) |
| Вода (водоспоживання + водовідведення) (тис. м куб) | 2384 (2157,5... 2761,6) | 3780,2 (3590... 4145) |
| РАЗОМ |  | 15013,2 (13390...16883) |

Для подальшого порівняльного аналізу за базовий рівень енергоспоживання міськими лікувальними закладами в Програмі прийняті показники 2005 року, тобто:

- сумарне річне споживання ПЕР		- 20 318  т у. п.;

- сумарне річне споживання питної води

(водоспоживання + водовідведення)	- 2 157 500 куб. м.;

або в натуральних показниках:

- природний газ					- 4 180 340 куб. м.;

- теплова енергія					- 60 000 Гкал;

- електроенергія					- 11 570 000 кВт. год.;

- паливно-мастильні матеріали	 (бензин)	- 935 т.;

- питна вода

(водопостачання та водовідведення)	- 2 157 500 куб. м.;

Тарифи на основні енергоносії та воду для закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя за період 2002-2005рр. наведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Тарифи на основні енергоносії та воду

для закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя за період 2003-2006 рр.

| Найменування видів ПЕР | Од. вимір. | Період (роки) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | 2006 р. |
| 1. Теплова енергія | грн/Гкал | 69,99 | 69,99 | 79,98 | 79,98 |
| 2. Питна вода (водоспо-живання+водовідведення) | грн/м.куб | 2,31 | 2,12 | 1,95 | 1,93 |
| 3.Каналізація | грн/м.куб | 1,72 | 1,65 | 1,54 | 1,39 |
| 4.Природний газ | грн/м.куб | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5. Електроенергія | грн/кВт.год | 0,20 | 0,21 | 0,217 | 0,32 |
| 6.Паливно-мастильні Матеріали (бензин А-95) | грн/л | 1,55 | 1,80 | 2,20 | 3,60 |

Ціни і тарифи на основні енергоносії та воду для лікувально-профілактичних закладів  м. Запоріжжя на 2006-2010 р.р. наведені в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4.

Ціни і тарифи на основні енергоносії та воду

для лікувально-профілактичних закладів  м. Запоріжжя на 2006-2010 р.р.  *

| № з/п | Найменування енергоносія або послуги | Одиниця виміру | Середньорічне значення ціни енергоносія або тарифу на надання послуг, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| 1 | Природний газ | грн./1000 нм3 | 220,23 | 451,4 |  |  |  |  |
| 2 | Електроенергія | грн./кВтг | 25,45 | 33,96 |  |  |  |  |
| 3 | Централізоване теплопостачання | грн./Гкал | 79,98 66,6 | 79,98 66,6 |  |  |  |  |
| 4 | Централізоване гаряче водопостачання | грн./Гкал | 79,98 66,6 | 79,98 66,6 |  |  |  |  |
| 5 | Централізоване гаряче водопостачання | грн./куб.м. | 3,48 | 3,48 |  |  |  |  |
| 6 | Водопостачання (питна вода) | грн./куб.м. | 1,932 | 2,18 |  |  |  |  |
| 7 | Водовідведення (госпстіки) | грн./куб.м. | 1,437 | 1,48 |  |  |  |  |
| 8 | Бензин А-95 | грн./л | 3,48 | 4,0 |  |  |  |  |

* пусті графи заповнюються щорічно в началі поточного року відповідальною особою управління охорони здоров'я міської ради за енергозбереження

5. ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  м. ЗАПОРІЖЖЯ

По приблизним оцінкам та даним літератури по енергозбереженню економіко-доцільна складова загального потенціалу енерго- та ресурсозбереження в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя складає 18...25% (станом на 01.07.2006р.).

Результати орієнтовної оцінки потенціалу енерго- та ресурсозбереження в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя по базі 2003-2006 рр. приведені в 
таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Оцінка потенціалу енерго- та ресурсозбереження

в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя (по базі 2003-2006 рр.)

| Види споживання ПЕР | Потенціал енерго- та ресурсозбереження (технічна складова загального потенціалу) |
| --- | --- |
|  | в відносних одиницях (%) | в натуральн. показниках | В вартісних показниках, в цінах на 01.01.2007р. (тис. грн.) |
| 1.Теплова енергія: - чергове опалення - опалення лікарень - гаряче водопостачання - лічильники тепла (з регуляторами теплоспоживання) | 10 20 15 10 | 750 т у.п. 1970 т у.п. 500 т у.п. - | 350 980 525 500 |
| 2. Електроенергія: - освітлення -електробладнання (печі, пральні) - фізіотерапевтичне обладнання - вентиляційні системи | 60 20 10 10 | 4140 т у.п. 1380 т у.п. 690 т у.п. 690 т у.п. | 1500 500 250 250 |
| 3.Водоспоживання+водовідведення: - споживання питної води - лічильники води | 30 10 | 750 тис. м.куб. - | 1250 200 |
| 4. Природний газ: - споживання природного газу - лічильники газу | 5 10 | 589 т у.п. - | 142 100 |
| 5.Паливно-мастильні матеріали - споживання палива | 5…7 | 54,0 т у.п. | 259 |
| Всього:ПЕР (т у.п.) |  | 11 513 | 7 165 |
| питна вода (тис. м куб.) |  | 750 | 1650 |
| РАЗОМ: |  | 12 263 | 8 815 |

Як свідчать дані таблиці 5.1 технічний потенціал енергозаощадження в міських лікувально-профілактичних закладах є дуже великим і по базі 2006 року складає 46-48%! Тому досягнення 3…5 – відсоткового рівня у зменшенні річного споживання ПЕР міськими закладами охорони здоров’я є цілком реальним завданням.

Більш точні дані про можливий рівень всіх складових економії ПЕР та питної води можуть бути отримані тільки після проведення енергетичних обстежень (енергоаудиту) усіх міських лікувальних закладів. Такі обстеження, як правило, проводяться тільки спеціальними атестованими організаціями і коштують досить дорого. Тому на початковому етапі виконання Програми в системі бюджетних лікувальних установ не представляється можливим виконати ці роботи в необхідному обсязі, але планувати їх необхідно.

6. ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РІШЕННЯ ПРИДАТНІ

ДО ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

м. ЗАПОРІЖЖЯ

До основних типових технологій та рішень з питань енергоресурсозбереження, придатних до використання в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя, можна віднести наступні:

6.1. Заміна ламп розжарювання на енергоефективні, встановлення нових енергоефективних світильників (можлива економія електроенергії - 50-80%);

6.2. Заміна енергоємних електроприладів на більш економічні (можлива економія електроенергії 20-40%);

6.3. Заміна застарілого сантехнічного обладнання (можливий рівень економії води: 30-60%);

6.4. Ремонт споруд, дахів, відмосток, огороджуючих конструкцій з застосуванням енергозберігаючих рішень, новітніх енергоощадних матеріалів і технологій тощо (можлива економія 20-35% теплової енергії);

6.5. Ремонт і заміна вентиляційних систем на нові більш енергоефективні (можлива економія 20-30% електроенергії);

6.6. Заміна застарілих котлів з низьким ККД, встановлення  циркуляційних насосів  тощо  (можлива економія природного газу 10-15%);

6.7. Реконструкція котельні комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5», яка забезпечує теплом та гарячою водою ще і комунальну установу «Пологовий будинок № 9» (економія – 7-12% природного газу).

6.8. Заміна вікон і вхідних дверей на металопластиковові (економія 20-30% теплової енергії);

6.9. Заміна і встановлення нових лічильників енергоресурсів (економія 
10-25% коштів, які йдуть на сплату за використані енергоносії);

6.10. Заміна і ремонт внутрішніх інженерних мереж систем водо- та теплозабезпечення (економія 20-35% теплової енергії);

6.11. Ремонт  зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання з метою зменшення втрат (економія 3-5% електроенергії);

6.12. Встановлення когенераційної установки в 3 міській лікарні (економія 10-14% первинної енергії);

6.13. Підвищення ефективності роботи внутрішніх приладів центрального водяного опалення будівель (промивка, встановлення теплових екранів та регуляторів: можливий рівень економії теплової енергії – економії теплової енергії – 3-6%);

6.14. Заміна санітарних автомашин та автомобілів швидкої медичної допомоги, які відпрацювали технічний ресурс, на нові більш економні.

7. ЗАХОДИ З ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

М. ЗАПОРІЖЖЯ

Основні організаційні та технічні заходи з енерго- та ресурсозбереження, які планується здійснити у 2007-2010 р.р. в лікувально-профілактичних закладах міста Запоріжжя наведені в таблицях 7.1 і 7.2. Слід додати те, що серед цих заходів в неявному виді містяться наступні першочергові та невідкладні заходи, які слід тримати на постійному контролі:

1) встановлення лічильників теплової енергії у наступних лікувально-профілактичних закладах та установах:

- ЦРЛ Заводського р-ну – 1 шт.

- ЦРЛ Комунарського р-ну – 1 шт.

- ЦРП Хортицького р-ну – 1 шт.

- ЦРП Шевченківського р-ну – 1 шт.

- Дитячій стоматполіклініці – 1 шт.

- 1-му пологовому будинку - 1 шт.

2) реконструкція котельні КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5»;

3) встановлення когенераційної установки у 3-й міській лікарні;

4) придбання та встановлення нового, більш енергоефективного котла в котельні лікарні № 8 Шевченківського району;

5) капітальний ремонт покрівель у наступних лікарнях: ЦРЛ Заводського 
району, міській поліклініці ім. 8 Марта, 4-му та 9-му пологових будинках, ЦРЛ Орджонікідзевського району, 3 дитячій лікарні, дитячій стоматологічній поліклініці;

6) заміна бойлера у стадентській поліклініці. Необхідний обсяг фінансування – 40 тис. грн.;

7) заміна мереж теплопостачання у 2-й дитячій лікарні;

8) поточний ремонт (з застосуванням енергозберігаючих матеріалів і технологій) старих дерев’яних вікон та дверей, вибіркова заміна тих вікон, що знаходяться у поганому стані, на енергоефективні металопластикові;

9) поступова заміна всіх ламп розжарювання і старих світильників, які використовуються для освітлення найважливіших приміщень лікувально-профілактичних закладів  на нові енергоефективнілампи і світильники, які дають змогу скоротити суттєво (на 50-70%) електроспоживання;

10) проведення (в рамках щорічної підготовки лікувально-профілактичних закладів до осінньо-зимового періоду) ущільнення вікон та дверей;

11) підготовка внутрішніх мереж теплопостачання будівель до прийняття теплоносія.

Організаційні заходи надані в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1

Організаційні заходи по виконанню Програми

енергоресурсозбереження в закладах охорони здоров’я м. Запоріжжя

| № з/п | Найменування або зміст заходу | Термін виконання заходу в рамках Програми | Відповідальна особа | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Призначити наказом начальника управління відповідальну особу в управлінні охорони здоров'я міської ради з питань енергозбе-реження і впровадження енерго-зберігаючих заходів. | 01.01.2007 | Начальник управління охорони здоров'я міської ради | Відповідальна особа признача-ється з числа заступників начальника управління |
| 2 | Призначити наказами по кожному закладу охорони здоров’я відпові-дальних осіб з питань енерго-збереження та впровадження енергозберігаючих заходів. | ІV квартал 2006 р. - І квартал 2007 р. | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів |  |
| 3 | З метою організаційного підси-лення робіт з енергоощадності: покласти обов’язки супроводу всіх питань, які пов’язані з енергозбереженням, енергоефек-тивністю, раціональним енерго-використанням в управлінні та міських закладах охорони на групу технагляду управління охорони здоров'я міської ради, додавши до неї одну додаткову штатну одиницю фахівця з енергетичною освітою. | ІV квартал 2006 р. - І квартал 2007 р. | Начальник управління охорони здоров'я міської ради |  |
| 4 | Розробити по кожному ліку-вально-профілактичному закладу перелік невідкладних, першо-чергових коротко- та середньо-строкових заходів і робіт з енерго-ресурсозбереження, які необхідно виконати для покращення загального стану закладу в сфері ефективного використання енергоносіїв. | 31.12.2006 р. | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів |  |
| 5 | Провести з відповідальними осо-бами за енергозбереження в ліку-вально-профілактичних закладах декілька циклів навчальних занять з основ енергозаощадження в бюджетних установах, енергетич-ного законодавства, передового досвіду та іншим питанням. | Впродовж терміну виконання Програми (2007-2010 р.р.) з періодичні-стю: не менш одного циклу занять в рік | Начальник управління, виконком, координатор виконання міської Програми з енергозбере-ження |  |
| 6 | Розробити перелік заходів щодо підготовки лікувально-профілак-тичних закладів до осінньо-зимового періоду і опалювального сезону. | Щорічно (травень-серпень) | Головні лікарі лікувально-профілактичних закладів |  |
| 7 | Проводити щорічні внутрішні наради управління по питанням енергоресурсозбереження та під-готовки лікувально-профілактич-них закладів до осінньо-зимового періоду. | Щорічно (травень-серпень) | Начальник управління, відповідальна особа за енерго-збереження по управлінню |  |
| 8 | Здійсняти підготовку та уточнен-ня щорічних (на наступний рік) завдань з впровадження енерго-зберігаючих заходів в лікувально-профілактичних закладах, які пла-нується виконувати за рахунок власних коштів закладів та коштів міського бюджету, окремо чи паралельно з виконанням поточ-них або капітальних ремонтів. Підготовка запитів на фінансуван-ня таких робіт з міського бюджету майбутнього року. | Щорічно (травень-серпень) | Начальник управління, відповідальна особа від управління за енергозбе-реження |  |
| 9 | Постійно заслуховувати на коле-гіях управління звіти керівників лікувально-профілактичних закла-дів про стан роботи з енергоощад-ності, отриманих результатах, технічний стан обладнання. | Постійно | Начальник управління, заступник нача-льника управ-ління відповіда-льний за енерго-збереження і тех-нічне оснащення | За рік заслуховується не менш ніж 6-8 звітів керівників ЛПЗ |
| 10 | Обов’язково включати заходи (або їх елементи) з енергозбере-ження, енергозберігаючих рішень, матеріалів та технологій у всі поточні або капітальні ремонти, які плануються до виконання в лікувально-профілактичних закладах. | Постійно | Відповідальна особа по управ-лінню за питання енергозбере-ження та тех-нічний нагляд | Здійснювати обов’язковий контроль наявно-сті в проектно-кошторисній документації на поточні або капі-тальні ремонти розділу з заходів з енергозбере-ження |

| 11 | Заслуховувати на колегіях управління охорони здоров'я міської ради звіти про виконану роботу відповідальної особи за питання енергозбереження в управлінні. | Щорічно (не менше 1-2 рази на рік) | Відповідальна особа по управ-лінню за питання енергозбере-ження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Готувати звіти про хід виконання Програми управління, виконання заходів, які увійшли до загальноміської Програми з енергозбереження. | Щокварталь-но, впродовж 2007-2010 р.р. | Відповідальна особа по управ-лінню за питання енергозбере-ження | Звіти надаються до групи супро-воду міської Програми з енер-гозбереження |
| 13 | Здійсняти контроль стану підго-товки лікувально-профілактичних закладів до осінньо-зимового періоду. Створити з цією метою тимчасові групи фахівців з числа робітників груп технагляду ліку-вально-профілактичних закладів і управління. | Щорічно (серпень-вересень) | Відповідальна особа по управ-лінню за питання енергозбере-ження | Згідно окремого наказу начальника управління, який готується щорічно |
| 14 | Постійно підвищувати практич-ний досвід з енергозбереження робітників груп технагляду всіх лікувально-профілактичних закла-дів і управління шляхом періо-дичного їх залучення до робіт, які виконуються міськвиконкомовсь-кою групою з енергозбереження та енергоефек-тивності. | Постійно (2007-2010 р.р.) | Відповідальна особа по управ-лінню за питання енергозбере-ження | По окремому наказу началь-ника управління або керівника лікувально-профілактичного закладу |
| 15 | Підвищити кваліфікацію керівних працівників управління, заступни-ків керівників лікувально-профі-лактичних закладів по питанням енергозбереження. | Один раз в три роки | Міськвиконком | Згідно окремого наказу начальника управління |
| 16 | Організувати та здійснити супро-від проведення енергетичних обстежень декількох типових об’єктів охорони здоров’я. | 2007-2008 р.р. | Відповідальний від управління за питання енерго-збереження. Міськвиконком-ська група з енергозбережен-ня і енергоефек-тивності. Коорди-натор міських проектів з енер-гозбереження. | По окремому плану або згідно планових завдань Програми. |
| 17 | Виконувати внутрішній аналіз стану поточного енергоспоживан-ня закладами охорони здоров’я, здійсняти поточний контроль за виконанням енергозберігаючих заходів в лікувально-профілактич-них закладах. | Щомісячно впродовж строку дії Програми | Відповідальний від управління за питання енерго-збереження. Група технічного нагляду управління. |  |

| 18 | Розробити додаткові організацій-но-технічні заходи для лікарень І категорії надійності електропо-стачання щодо їх забезпечення приладами аварійного, безпере-бійного електропостачання. | ІІ квартал 2007 р. | Начальник управління та відповідальна особа за питання енергозбе-реження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Розробити і ввести в дію внут-рішнє положення управління про стимулювання енергозаощаджен-ня в лікувально-профілактичних закладах і заохочення працівників за економію паливно-енергетич-них ресурсів, впровадження енергозберігаючих заходів і таке інше. | ІІІ квартал 2007 р. | Начальник управління, міськвиконком, координатор міських проектів з енерго-збереження. |  |

Планові показники економії за рахунок впровалження заходів з енергозбереження та технічні заходи з енергозбереження в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя на 2007-2010 р.р. наведені в таблицях 7.2 та 7.3.

Таблиця 7.2

Технічні заходи з енергозбереження в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя

на 2007-2010 роки

| Найменування енергозберігаючого заходу | шт. млн.грн. | Фінансування 1-державний, 2-міський, 3-власні кошти, 4-інші | Обсяги необхідних коштів на реалізацію заходів | Економія енерг .ресурс. від впровадж. заход. тис. т у. п. | Економіч. ефект від вповадж. заход. тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Економія тепла |
| 1.1.Встановлення та заміна лічильників тепла | млн.грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | шт. |  | 11 | 12 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 |
| 1.2.Заміна вікон та дверей на металево-пластикові | млн.грн. |  | 13,6018 | 6,5248 | 7,03495 | 6,20535 | 29,5499 | 685,1 | 318,1 |
|  | шт. |  | 3334 | 2575 | 2821 | 2367 | 12045 | 114 | 0 |
| 1.3.Капітальний ремонт мереж теплопостачання в будинках та спорудах | млн.грн. |  | 5,1375 | 5,1898 | 5,6425 | 4,7951 | 23,401 | 215,9 | 93,2 |
|  | м.п. |  | 12763,679 | 16717,879 | 16612,4 | 12291,4 | 65893,358 | 0 | 0 |
| 1.4. Ремонт покрівель будинків та споруд | млн.грн. |  | 3,0741 | 2,29 | 1,229 | 1,357 | 8,6961 | 168,9 | 64,9 |
|  | кв.м. |  | 20001,06 | 21163,06 | 9044,1 | 11569,1 | 74618,3 | 0 | 0 |
| 1.5. Реконструкція трьох котелень. | млн.грн. |  | 3,120 | - | - | - | 3,120 | - | - |
| 1.6.Утеплення вікон та дверей | млн.грн. |  | 0,33772 | 0,4445 | 0,3922 | 0,4011 | 1,84935 | 190,4 | 60,8 |
|  | шт. |  | 7666 | 6540 | 6169 | 4852 | 32989 | 0 | 0 |
| 2.Економія електроенергії |
| 2.1.Заміна ламп розжарювання на лампи люмінесцентні для освітлення приміщень | млн.грн. |  | 0,38244 | 0,3985 | 0,4045 | 0,40057 | 1,686835 | 721,4 | 593,6 |
|  | шт. |  | 5370 | 4215 | 4923 | 3994 | 19791 | 0 | 0 |
| 3.Економія питаної води |
| 3.1.Капітальний ремонт мереж водопостачання | млн.грн. |  | 5,0644 | 4,1621 | 4,3623 | 3,9307 | 20,0204 | 2655,7 | 409,7 |
|  | м.п. |  | 25828,8 | 15676,6 | 15042,2 | 11852,2 | 75267 | 0 | 0 |
| 3.2.Заміна лічильників води | млн.грн. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | шт. |  | 96 | 4 | 15 | 9 | 136 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  | 4637,4…8000,0 | 1540,9...10561,5 |

Таблиця 7.3

Плановані показники економії

за рахунок  впровадження заходів з енергозбереження

(год)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ∑min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | 1,0% | 2,0% | 2,5% | 11 | 20 |
| Теплоенергія | 1,0% | 1,5% | 2,0% | 5% | 10% |
| Вода | 5% | 7% | 10% | 19% | 42% |
| Бензин | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 4% |
| Природний газ | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 7,5% |

- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми з енергозбереження залежить від обсягів і видів запланованих заходів та здійснюватиметься переважно на конкурсній основі з попередньою експертизою щодо відповідальності очікуваних результатів економічного та екологічного ефекту.

Загальні джерела можливого фінансування заходів з енергозбереження в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя:

- державний бюджет (субвенція);

- кошти загального фонду та бюджету розвитку;

- власні надходження бюджетних установ.

Відомості про необхідні обсяги фінансового забезпечення у 2007-2010 р.р. виконання Програми енергозбереження наведені у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Потреба фінансового ресурсу на забезпечення

Програми енергоресурсозберження лікувально-профілактичних закладів  міста Запоріжжя на 2007-2010 р.р.

| Рік виконання Програми | 2007* | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потреба фінансування (млн. грн.) заходів Програми за рахунок: | 27,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 80,0 |
| - державного бюджету; | 25,0 | 17,0 | 10,0 | 10,0 | 62,0 |
| - місцевого бюджету; | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 14,0 |
| - власні кошти; | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| - інші джерела | - | - | - | - | - |

* - дані наведені з урахуванням рішення Запорізької міської ради № 4 від 27.12.2006 року «Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Запоріжжя на 2007 рік».

- РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Впровадження Програми у 2007-2010 р.р. дасть змогу зменшити обсяги споживання лікувально-профілактичними закладами м. Запоріжжя паливно-енергетичних ресурсів та покращити умови праці робітникам медичних закладів.

Успішна реалізація Програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище в м. Запоріжжі, в першу чергу підвищиться якість та надійність теплопостачання і постачання гарячої води в лікувально-профілактичні заклади та ефективність використання ПЕР.

Орієнтовні обсяги економії ПЕР в наслідок виконання Програми надається в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Орієнтовні обсяги економії ПЕР внаслідок виконання Програми енергоресурсозбереження лікувально-профілактичними закладами

м. Запоріжжя у 2007-2010 р.р.

| № з/п | Найменування енергоресурсу, який економиться | Од. виміру | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна економія ПЕР, у т. ч. | т у. п. | 53195 | 13700 | 18940 | 47225 | 87340 |
| 2 | Електроенергії | тис. кВт. год | 75 | 150 | 150 | 100 | 501,5 |
| 3 | Теплоенергії | Гкал | 60 | 100 | 200 | 2000 | 2800 |
| 4 | Природного газу | тис. м. куб | 20,0 | 55,0 | 70,0 | 30,0 | 198,9 |
| 5 | Водоспоживання + водовідведення | тис. м. куб | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 90,0 |
| 6 | Паливно-мастильні матеріали (бензин) | т | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 38,0 |

Підсумовуючи, можна стверджувати, що:

- для впровадження даної Програми обов’язково необхідно і доцільно врахувати схему організаційного забезпечення розвиту практичного енергозбереження в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя на 2007-2010 р.р, яка надається в додатку 3;

- належне впровадження Програми енергоресурсозбереження лікувально-профілактичними закладами м. Запоріжжя у 2007-2010 р.р. принесе не тільки забезпеченість організацію нових робочих місць, але і користь як її ініціаторам, так і споживачам енергоресурсів, підвищить авторитет управління охорони здоров'я та місцевої влади, а також довіру мешканців до них.

# Додаток 1

# Паспорт лікувально-профілактичних закладів  міста Запоріжжя

Додаток  2

СХЕМА

організаційного забезпечення розвитку практичного енергозбереження

в лікувально-профілактичних закладах м. Запоріжжя

Додаток 3

Співвідношення для перерахування обсягів

енергоносіїв в умовне паливо

(за даними, які використовують державні органи статистики

та інспекція з енергозбереження)

| № з/п | Вид первинного палива (або енергоносія) і його одиничний обсяг | Нижча теплота згорання палива, Гкал | Енергетичний еквівалент палива (енергоносія) виражений в тонах умовного палива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 куб. м. природного газу | 8,050-8,500 | 1,16 т у. п |
| 2 | 1 тона дизельного палива | 10,291 (10,151-10,291) | 1,47 т у. п |
| 3 | 1 тона бензину | 10,430 | 1,49 т у. п |
| 4 | 1000 кВт год електроенергії | - | 0,25 т у. п |
| 5 | 1000 кал теплоенергії | - | 0,192 т у. п. |
| Інші корисні дані та деякі співвідношення: 1 т у п. = 7000 Мкал = 7 Гкал; 1 л бензину, керосину або дизпалива в середньому важить 0,85 кг; 1 Гкал = 103 Мкал = 109 кал; 1 Гкал = 4190 МДж; 1 ГДж = 103 МДж = 106 Дж; 1 МДж = 0,278 кВт. Год = 0,0341 кг у. п; 1 кВт год = 3,6 МДж; співвідношення для статзвітності: 1 Гкал ≈ 0,172 т у п. |

Секретар ради									Ю.В.Каптюх

# Розробники Програми:

Бондар О.Ю.	- провідний економіст управління охорони здоров'я міської
    ради;

Кисленко Я.О.	- інженер-програміст управління охорони здоров'я міської ради;

Семенов М.Б.	- провідний інженер з охорони праці управління охорони
  здоров'я міської ради;

Стрелєць Є.Д.	- інженер з охорони праці КЗОЗ «Міська стоматологічна
   поліклініка № 3»;

Черпаков Ю.М.	- заступник начальника управління охорони здоров'я міської
  ради.

Редагування Програми і надання окремих матеріалів:

Хохлачов В.В.	- координатор міських проектів з енергозбереження.

Відповідальні за випуск:

Бондар О.Ю.	-провідний економіст управління охорони здоров'я міської
 ради.

Семенов М.Б.	-провідний інженер з охорони праці управління охорони
 здоров'я міської ради;

Черпаков Ю.М.	-заступник начальника управління охорони здоров'я міської
 ради.

Відповідальні за достовірність наданих даних:

Черпаков Ю.М.	-заступник начальника управління охорони здоров'я міської
 ради.

__________________________________________________________________________________

Управління охорони здоров'я міської ради.    69001, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 20-а. Тел.: 224-10-79, факс: 224-10-75.  Е-meil: zgoz@med.zp.ua

# Text boxes

ЦРЛ № 9 Ленінського р-ну

Міські комісії та групи по енергозбереженню та енергоефективності

3 міська лікарня

1 дитяча лікарня

5 міська лікарня

5 дитяча лікарня

ЦРЛ № 4 Заводського району

Заступники головних лікарів ЛПЗ по АХЧ, де є техвідділи з відповідальними ІТП

за енергозбереження

Головні лікарі, де не має ІТП по енергозбереженню

Головні лікарі ЛПЗ, де не має ІТП по енергозбереженню

ІТП в УОЗ по питанням енергозбереження

Заступник начальника УОЗ міської ради по загальним питанням – відповідальний за енергозбереження в ЛПУ м. Запоріжжя