ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого 										комітету міської ради

25.05.2007 № 209

Порядок

визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень в

м. Запоріжжі

1. Загальні положення.

1.1. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень в м. Запоріжжі розроблено відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 14.12.2006         № 414.

1.2. Порядок визначає механізм формування відновної вартості всіх видів зелених насаджень.

1.3. Порядок призначено для обґрунтування балансової вартості зелених насаджень та вартості робіт по відновленню посадок зелених насаджень за умови дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, цінності ділянок міської території, функціонального призначення, норм витрат матеріалів, машин і механізмів, часу, встановлених ресурсними кошторисними нормами та технологічними картами.

2. Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень.

2.1. Відновна вартість зелених насаджень (Вв) складається з балансової вартості зелених насаджень і вартості відновлення зелених насаджень та розраховується за формулою:

Вв=Вб+Ввід, де

Вв – відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, квітник);

Вб – балансова вартість зелених насаджень;

Ввід – кошторисна вартість відновлення зелених насаджень (комплекс робіт з садіння і догляду за зеленими насадженнями у період їх приживлення).

2.2. Балансова вартість для всіх видів зелених насаджень (Вб) визначається з урахуванням якісного стану – Кя (добрий, задовільний, незадовільний), вікового стану - Кв (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи - Кп (швидкоростучі, хвойні, повільноростучі), функціональної належності – Кф (загального і обмежуваного користування, спеціального призначення, природний і заповідний фонд, інші), зони розташування – цінності ділянки міської території – Кз (центральна, середня, периферійна зони) (таблиці 1,1а,1б,2,3,4,5).

Таблиця 1

Кв – поправочний коефіцієнт до вікового стану дерева

| Віковий стан дерев | Кв |
| --- | --- |
| молодняк до 20 років | 1,0 |
| середньовікові 20-50 років | 1,5 |
| пристиглі 50-80 років | 2,2 |
| стиглі і перестиглі 80 і більше років | 2,5 |

Таблиця 1а

Кв - поправочний коефіцієнт до вікового стану кущів

| Віковий стан кущів | Кв |
| --- | --- |
| до 5 років | 1,0 |
| 5-10 років | 1,5 |
| 10-20 років | 2,0 |
| більше 20 років | 1,0 |

Таблиця 1б

Кв - поправочний коефіцієнт до живої огорожі

| Віковий стан живої огорожі | Кв |
| --- | --- |
| 5-10 років | 1,0 |
| 10-20 років | 1,5 |
| більше 20 років | 1,0 |

Таблиця 2

Кп – орієнтовна величина коефіцієнта за цінністю породи

| Порода дерева | Кп |
| --- | --- |
| швидкоростучі | 1,0 |
| хвойні | 1,5 |
| повільноростучі | 2,0 |

Таблиця 3

Кя – орієнтовна величина коефіцієнта якісного стану

| Якісний стан | Кя |
| --- | --- |
| добрий | 1,0 |
| задовільний | 0,75 |
| незадовільний | 0,50 |

Таблиця 4

Кф – орієнтовна величина коефіцієнта функціональної належності

| Функціональна належність зелених насаджень | Кф |
| --- | --- |
| загального користування (парки, сквери, бульвари, тощо) | 2,0 |
| обмеженого користування (дитячі садки, школи, лікарні тощо) | 1,5 |
| спеціального призначення (вулиці, магістралі, санітарно-захисні зони тощо) | 1,5 |
| інші | 1,0 |
| природно-заповідний фонд | 5,0 |

Таблиця 5

Кз – орієнтовна величина коефіцієнта цінності ділянки міської території

| Зона розташування зелених насаджень | Кз |
| --- | --- |
| центральна зона | 2,2 |
| середня зона | 1,75 |
| периферійна зона | 1,5 |

Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

- добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

- задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

- незадовільний – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та засихаючи гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла.

Якісний стан кущів визначається за такими ознаками:

- добрий – кущі нормально розвинені, листя густе по всій висоті, сухих і відмираючи гілок немає, забарвлення і розміри листи нормальні;

- задовільний – кущі здорові, але с ознаками уповільненого росту, на гілках мало листя, незначні механічні ушкодження;

- незадовільний – кущі ослаблені, перерослі, мають механічні ушкодження.

Якісний стан газонів визначається за такими ознаками:

- добрий – поверхня добре спланована, травостій густий, однорідний, регулярно підстригається, колір – інтенсивно-зелений, бур’яни відсутні;

- задовільний – поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур’янів, підстригається не регулярно, колір - зелений, витоптаних місць немає;

- незадовільний – травостій рідкий, неоднорідний, багато широколистих бур’янів, колір газону – різнобарвний, переважно жовтого відтінку, багато витоптаних місць.

Якісний стан квітників визначається за такими ознаками:

- добрий – поверхня добре спланована, грунт підживлений, рослини добре розвинені, бур’янів немає, догляд регулярний;

- задовільний – поверхня погано вирівняна, рослини розвинені, є бур’яни, догляд та ремонт не регулярні;

- незадовільний – поверхня нерівна, рослини слабо розвинені, багато бур’янів, сухого листя.

Сухостійні та аварійні дерева оцінюванню не підлягають.

Розрахункові показники балансової вартості, вартості відновлення і відновної вартості приведені в таблицях 6,7,8,9,10,11,12.

2.3. Кошторисна вартість відновлення зелених насаджень (Ввід) – це вартість комплексу робіт по садінню дерев, кущів і догляд за ними протягом періоду приживлення, яка складається з прямих витрат (Тпв), загально виробничих витрат (Тзв), адміністративних витрат (Тад).

Вартість робіт визначена за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 14.09.2000 № 201, що введені в дію з 01.10.2000 (збірник 18 «Благоустрій»).

Витрати на машини і механізми, визначені за Ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНМ), затвердженими наказом Держбуду України від 05.10.2001 № 225, що введені в дію 01.01.2001.

Витрати на матеріали визначаються у поточних ринкових цінах на даний період в регіоні.

Кошторисна вартість відновлення зелених насаджень (Ввід) визначається за формулою:

Ввід=Тпв+Тзв+Тад,

Тпв – прямі витрати визначаються кошторисом;

Тзв – загально виробничі витрати з урахуванням відрахувань на соціальні заходи;

Тад – адміністративні витрати визначаються кошторисом.

2.4. За базову вартість прийняті:

- для дерев-садженців – садіння одного саджанця в природний грунт і утримання до приживлення (кошторис 1);

- для дерев хвойних порід-садіння одного дерева з грудкою землі 0,8х0,6м в природний грунт і утримання до приживлення (кошторис 2);

- для чагарників (кущів) – садіння кущів-саджанців в природний грунт, садіння кущів з грудкою землі 0,2х0,25м і утримання протягом одного сезону до моменту приживлення (кошторис 3);

- для живої огорожі - садіння одного погонного метра, однорядної або дворядної живої огорожі і утримання протягом одного сезону (кошторис 4,5);

- для багаторічних квітників – садіння і утримання квітників протягом одного сезону 1м2 квітника (кошторис 6);

- для газонів – улаштування і утримання газону в продовженні одного сезону: 1м2 партерного, звичайного, лугового газонів (кошторис 7,8,9).

Розрахунок відновної вартості на дерева визначено по 3 категоріям і наведені в таблицях 6,7,8:

- дерева швидкоростучих порід;

- дерева хвойних порід;

- дерева повільноростучих порід.

Таблиця 6

Балансова вартість (Вб)

утримання 1 дерева-садженця в умовах міста Запоріжжя

для дерев швидкоростучих порід (тополя, верба, береза, ясен, клен ясенелистий та сріблястий, в’яз шершавий і дрібнолистий та інші)

| № п/п | Віковий стан (років) | Балансова вартість |
| --- | --- | --- |
|  |  | якісний стан |
|  |  | добрий | задовільний | незадовільний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 40 | 30 | 20 |
| 3 | 3 | 60 | 45 | 30 |
| 4 | 4 | 80 | 60 | 40 |
| 5 | 5 | 100 | 75 | 50 |
| 6 | 6 | 120 | 90 | 60 |
| 7 | 7 | 140 | 105 | 70 |
| 8 | 8 | 160 | 120 | 80 |
| 9 | 9 | 180 | 135 | 90 |
| 10 | 10 | 200 | 150 | 100 |
| 11 | 11 | 220 | 165 | 110 |
| 12 | 12 | 240 | 180 | 120 |
| 13 | 13 | 260 | 195 | 130 |
| 14 | 14 | 280 | 210 | 140 |
| 15 | 15 | 300 | 225 | 150 |
| 16 | 16 | 320 | 240 | 160 |
| 17 | 17 | 340 | 255 | 170 |
| 18 | 18 | 360 | 270 | 180 |
| 19 | 19 | 380 | 285 | 190 |
| 20 | 20 | 400 | 300 | 200 |
| 21 | 20-50 | 590 | 442 | 295 |
| 22 | 50-80 | 866 | 650 | 433 |
| 23 | Більше 80 | 984 | 738 | 492 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості дерев у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) (таблиця 4), на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) (таблиця 5) та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

Вхідні дані: вік = 35 років

порода -                 тополя

якісний стан – задовільний

функціональна належність – вулиця (к=1,5)

зона розташування – середня зона     (1,75)

Вв = Вб + Ввід

Вб =442х1,5х1,75=1160 грн.

Ввід = 109 грн.(згідно кошторису)

Вв = 1160 грн.+109 грн=1269 грн.

Таблиця 7

Балансова вартість (Вб)

утримання 1 дерева-садженця в умовах міста Запоріжжя

для дерев повільноростучих порід (дуб, граб, липа, каштан, груша та інші)

| № п/п | Віковий стан (років) | Балансова вартість |
| --- | --- | --- |
|  |  | якісний стан |
|  |  | добрий | задовільний | незадовільний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 40 | 30 | 20 |
| 2 | 2 | 80 | 60 | 40 |
| 3 | 3 | 120 | 90 | 60 |
| 4 | 4 | 160 | 120 | 80 |
| 5 | 5 | 200 | 150 | 100 |
| 6 | 6 | 240 | 180 | 120 |
| 7 | 7 | 280 | 210 | 140 |
| 8 | 8 | 320 | 240 | 160 |
| 9 | 9 | 360 | 270 | 180 |
| 10 | 10 | 400 | 300 | 200 |
| 11 | 11 | 440 | 330 | 220 |
| 12 | 12 | 480 | 360 | 240 |
| 13 | 13 | 520 | 390 | 260 |
| 14 | 14 | 560 | 420 | 280 |
| 15 | 15 | 600 | 450 | 300 |
| 16 | 16 | 640 | 480 | 320 |
| 17 | 17 | 680 | 510 | 340 |
| 18 | 18 | 720 | 540 | 360 |
| 19 | 19 | 760 | 570 | 380 |
| 20 | 20 | 800 | 600 | 400 |
| 21 | 20-50 | 1182 | 887 | 591 |
| 22 | 50-80 | 1734 | 1301 | 867 |
| 23 | Більше 80 | 1970 | 1478 | 985 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості дерев у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) таблиця 4 і на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) таблиця 5 та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

Вхідні дані: вік = 35 років

порода -                 каштан

якісний стан – задовільний

функціональна належність – вулиця (к=1,5)

зона розташування – середня зона     (1,75)

Вв = Вб + Ввід

Вб =887х1,5х1,75=2328 грн.

Ввід = 109 грн.(згідно кошторису)

Вв = 2328 грн.+109 грн=2437 грн.

Таблиця 8

Балансова вартість (Вб)

утримання 1 дерева в умовах міста Запоріжжя

для дерев хвойних порід з грудкою 0,8х0,6м (сосна, ялина, ялиця та інші)

| № п/п | Віковий стан (років) | Балансова вартість |
| --- | --- | --- |
|  |  | якісний стан |
|  |  | добрий | задовільний | незадовільний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 101 | 76 | 51 |
| 2 | 2 | 202 | 152 | 101 |
| 3 | 3 | 303 | 227 | 151 |
| 4 | 4 | 404 | 303 | 202 |
| 5 | 5 | 505 | 379 | 253 |
| 6 | 6 | 606 | 455 | 303 |
| 7 | 7 | 707 | 530 | 354 |
| 8 | 8 | 808 | 606 | 404 |
| 9 | 9 | 909 | 682 | 455 |
| 10 | 10 | 1010 | 758 | 505 |
| 11 | 11 | 1111 | 833 | 556 |
| 12 | 12 | 1212 | 909 | 606 |
| 13 | 13 | 1313 | 985 | 657 |
| 14 | 14 | 1414 | 1061 | 707 |
| 15 | 15 | 1515 | 1136 | 758 |
| 16 | 16 | 1616 | 1212 | 808 |
| 17 | 17 | 1717 | 1288 | 859 |
| 18 | 18 | 1818 | 1364 | 909 |
| 19 | 19 | 1919 | 1439 | 960 |
| 20 | 20 | 2020 | 1515 | 1010 |
| 21 | 20-50 | 3033 | 2275 | 1517 |
| 22 | 50-80 | 4448 | 3336 | 2224 |
| 23 | Більше 80 | 5055 | 3791 | 2528 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості дерев у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) таблиця 4 і на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) таблиця 5 та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

Вхідні дані: вік = 35 років

порода -                 сосна

якісний стан – задовільний

функціональна належність – сквер (к=2,0)

зона розташування – середня зона     (1,75)

Вв = Вб + Ввід

Вб =2275х2,0х1,75=7963 грн.

Ввід = 770 грн.(згідно кошторису)

Вв = 7963грн.+770грн.=8733 грн.

Розрахунок балансової вартості чагарників враховує всі види квітучих (в тому числі і троянди), декоративнолистяних та хвойних – таблиця 9, живої огорожі однорядної і дворядної з урахуванням вікового стану – таблиця 10.

Балансова вартість квітників враховує всі види багаторічних квіткових культур – таблиця 11, газонів – партерних, звичайних і лугових – таблиця 12.

Таблиця 9

Балансова вартість 1 куща (всі види, в т.ч. троянди) (Вб), грн.

| Якісний стан | Всі види чагарників, в т.ч. троянди |
| --- | --- |
|  | Віком до 5 років | Віком 5-10 років | Віком 10-20 років | Більше 20 років |
|  | Вартість Кв=1,0 | Вартість Кв=1,5 | Вартість Кв=2,0 | Вартість Кв=1,0 |
| добрий | 20 | 30 | 40 | 20 |
| задовільний | 15 | 23 | 30 | 15 |
| незадовільний | 10 | 15 | 20 | 10 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості кущів у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) (таблиця 4), на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) (таблиця 5) та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

Вхідні дані: вік = 10 років

якісний стан - задовільний

функціональна належність – сквер    (к=2,0)

зона розташування – середня зона     (1,75)

Вв = Вб + Ввід

Вб =15х2,0х1,75=52 грн.

Ввід = 60 грн.(згідно кошторису)

Вв = 52 грн.+60 грн=112 грн.

Таблиця 10

Балансова вартість 1 п/м живої огорожі (Вб), грн.

| Якісний стан | Одноряд на | Дворяд-на | Одноряд-на | Дворяд-на | Одноря-дна | Дворяд-на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 років | 10-20 років | більше 20 років |
|  | Вартість Кв=1,0 | Вартість Кв=1,5 | Вартість Кв=1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| добрий | 12 | 17 | 18 | 26 | 12 | 17 |
| задовіль-ний | 9 | 13 | 14 | 19 | 9 | 13 |
| незадовільний | 6 | 9 | 9 | 14 | 6 | 9 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості живої огорожі у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) (таблиця 4), на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) (таблиця 5) та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

Вихідні дані: вік – 10-20 років

однорядна жива огорожа

якісний стан – задовільний

функціональна належність – сквер    (к=2,0)

зона розташування – середня зона     (1,75)

Вв = Вб + Ввід

Вб =14х2,0х1,75=49 грн.

Ввід = 70 грн.(згідно кошторису)

Вв = 49 грн.+70 грн=119 грн.

Таблиця 11

Балансова вартість 1м2 квітника (Вб), грн.

| Якісний стан | Квітники із багаторічних рослин |
| --- | --- |
| добрий | 25 |
| задовільний | 19 |
| незадовільний | 13 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості квітників у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) (таблиця 4), на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) (таблиця 5) та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

якісний стан – задовільний

функціональна належність – сквер          (к=2,0)

зона розташування – центральна зона     (2,2)

Вв = Вб + Ввід

Вб =19х2,0х2,2=84 грн.

Ввід = 117 грн.(згідно кошторису)

Вв = 84 грн.+117 грн=201 грн.

Таблиця 12

Балансова вартість 1м2 газону (Вб), грн.

| Якісний стан | Партерний | Звичайний | Луговий |
| --- | --- | --- | --- |
| добрий | 23 | 11 | 1 |
| задовільний | 17 | 8 | 0,75 |
| незадовільний | 11,5 | 5,5 | 0,5 |

Примітка: при розрахунках відновної вартості газонів у кожному конкретному випадку балансову вартість (Вб) множити на коефіцієнт функціональної належності (Кф) (таблиця 4), на коефіцієнт цінності ділянки міської території (Кз) (таблиця 5) та додавати вартість відновлення (Ввід) згідно кошторису.

Приклад розрахунку:

якісний стан – задовільний

газон звичайний

функціональна належність – вулиця     (к=1,5)

зона розташування – центральна зона   (2,2)

Вв = Вб + Ввід

Вб =8х1,5х2,2=26 грн.

Ввід = 17 грн. – звичайний, 29 грн. – партерний, 0,43 грн. – луговий (згідно кошторису)

Вв = 26 грн.+17 грн=43 грн.

2.5. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

- реконструкції або капітального ремонту об’єкту благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що заті-няється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, тепло-, газопостачання та водовідведення, телекомунікацій;

- провадження господарської діяльності на територіях розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- досягнення деревом вікової межі;

- проведення робіт по реконструкції, капітальному ремонту або будівництву об’єкту за рахунок бюджетів всіх рівнів.

Аварійне дерево – це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди або перебуває у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітровалу, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності гнилої серцевини стовбура, значної суховершинності, досягнення вікової межі.

2.6. Відновна вартість за видалення зелених насаджень перераховується на поточний рахунок КРБП «Зеленбуд» для часткового фінансування робіт з утримання та поточного ремонту об’єктів зеленого господарства та використовується підприємством після погодження об’ємів робіт з управлінням з питань екології міської ради.

Заступник керуючого справами

виконкому ради, начальник відділу
організаційної та кадрової 
роботи виконкому ради 							О.В.Савенко